# 核壳结构分子筛制备及由环己烯间接合成环己醇研究

### 论文摘要

核-壳结构材料具有独特的结构和物化性质，近年来受到了广泛的关注。在催化研究中，核-壳结构材料可用于多功能催化，借助于核、壳材料不同的催化性能，可在微观“限域空间”中实现多步催化反应。并且，在某些情况下，核-壳结构材料还会表现出异于单独核、壳材料的特殊性能。采用原位水热合成法，制备得到了成型载体SiO2、α-Al2O3、ZrO2为核，ZSM-5分子筛为壳的核-壳结构材料。XRD表征证实了ZSM-5分子筛的形成；SEM结果表明，ZSM-5分子筛在不同的载体上具有不同的形貌特征。ZSM-5分子筛在α-Al2O3颗粒表面生长效果最好，形成了连续、致密的壳层，且厚度均匀。分析认为，这是由于ZSM-5分子筛中存在（AlO4），易与α-Al2O3形成-Al-O-Al-键而致。以拟薄水铝石、85%磷酸和四水合醋酸钴为原料，2-二乙氨基乙醇为模板剂，利用水热法合成了具有核-壳结构的α-Al2O3@CoAPO-5分子筛。XRD、SEM表征结果表明，在Al2O3颗粒表面形成了均匀、致密的CoAPO-5壳层，厚度约50100μm；CoAPO-5颗粒具有规则的六棱柱形貌和较高的结晶度，晶粒大小均匀。在间歇釜式反应器中，对由环己烯经甲酸环己酯制备环己醇催化反应进行了研究。分别考察了环己烯与甲酸酯化反应和甲酸环己酯水解反应的影响因素，优化了反应条件；考察了由环己烯经甲酸环己酯“一锅法”制备环己醇催化反应，环己醇收率最高可达40%，远高于环己烯直接水合反应。所用HZSM-5催化剂的活性随着使用次数的增加而逐渐降低，其失活是由于有机物覆盖了表面部分酸中心而导致。将失活催化剂在550℃空气中焙烧，可使其活性再生。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 第一章 绪论

- §1-1 前言

- §1-2 核壳结构材料的分类及应用

- 1-2-1 无机@无机型核壳结构材料

- 1-2-2 无机@有机型核壳结构材料

- 1-2-3 有机@无机型核壳结构材料

- 1-2-4 有机@有机型核壳结构材料

- §1-3 核壳结构材料的核壳间作用机理

- 1-3-1 化学键作用

- 1-3-2 库仑力静电引力作用

- 1-3-3 吸附层媒介作用

- §1-4 核壳结构材料的制备

- 1-4-1 溶胶-凝胶法（Sol-Gel）

- 1-4-2 水热合成法

- 1-4-3 自组装法

- 1-4-4 化学反应法（化学还原法）

- 1-4-5 化学气相沉积法（CVD）

- §1-5 由环己烯制备环己醇研究

- 1-5-1 环己烯直接水合制备环己醇

- 1-5-2 环己烯间接水合制备环己醇

- §1-6 本文研究内容

- 第二章 实验方法

- §2-1 化学原料与试剂

- §2-2 实验仪器

- §2-3 核壳型MOx@分子筛的制备

- 2-3-1 MOx@ZSM-5 的制备

- 2-3-2 MOx@CoAPO-5 的制备

- §2-4 环己烯间接水合制备环己醇

- 2-4-1 环己烯酯化

- 2-4-2 甲酸环己酯水解

- 2-4-3 动态控制操作条件由环己烯经甲酸环己酯“一锅法”制备环己醇

- §2-5 产物分析及表征

- 2-5-1 X 射线衍射法（XRD）

- 2-5-2 扫描电子显微镜（SEM）

- 2-5-3 氨程序升温脱附（NH3-TPD）

- 2-5-4 气相色谱-质谱分析（GC-MS）

- 2-5-5 气相色谱

- 第三章 核壳型MOxMOx@分子筛的制备及表征

- §3-1 引言

- §3-2 MOx@ZSM-5 的制备及表征

- 2@ZSM-5'>3-2-1 原位水热法合成SiO2@ZSM-5

- 2O3@ZSM-5'>3-2-2 原位水热法合成α-Al2O3@ZSM-5

- 2@ZSM-5'>3-2-3 原位水热法合成ZrO2@ZSM-5

- 2）@ZSM-5'>3-2-4 二次生长法合成（Ru/ZrO2）@ZSM-5

- 2O3@CoAPO-5 的制备及表征'>§3-3 α-Al2O3@CoAPO-5 的制备及表征

- §3-4 小结

- 第四章 由环己烯间接水合制备环己醇研究

- §4-1 引言

- §4-2 环己烯与甲酸酯化反应研究

- 4-2-1 环己烯酯化反应产物的定性分析

- 4-2-2 环己烯与甲酸酯化反应用催化剂筛选

- 4-2-3 反应温度对环己烯酯化的影响

- 4-2-4 反应时间对环己烯酯化的影响

- 4-2-5 HZSM-5 用量对环己烯酯化的影响

- §4-3 甲酸环己酯水解过程研究

- 4-3-1 反应温度对甲酸环己酯水解的影响

- 4-3-2 反应时间对甲酸环己酯水解的影响

- 4-3-3 HZSM-5 用量对甲酸环己酯水解的影响

- 2O 量对甲酸环己酯水解的影响'>4-3-4 H2O 量对甲酸环己酯水解的影响

- §4-4 动态控制操作条件由环己烯经甲酸环己酯“一锅法”制备环己醇

- 4-4-1 由环己烯经甲酸环己酯“一锅法”制备环己醇

- 4-4-2 催化剂失活与再生

- §4-5 小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间所取得的相关科研成果

### 相关论文文献

- [1].反式3,6-二溴环己烯的合成及其立体结构[J]. 合成化学 2010(02)

- [2].顶空-气相色谱法测定食品中的甜蜜素[J]. 武汉生物工程学院学报 2012(04)

- [3].活性炭负载无机盐催化制备环己烯的研究[J]. 实验科学与技术 2012(04)

- [4].从柠檬烯合成1-甲基-4-乙酰基-1-环己烯的研究[J]. 广州化工 2009(03)

- [5].从柠檬烯一步合成1-甲基-4-乙酰基-1-环己烯[J]. 上海应用技术学院学报(自然科学版) 2009(03)

- [6].3-苯基-5-(1-环己烯)-2-戊烯-4-炔酸甲酯的合成[J]. 化学研究 2008(02)

- [7].环己烯催化精馏水合制备环己醇系统响应特征分析[J]. 山东化工 2020(05)

- [8].聚金属卟啉配合物膜催化氧化环己烯性能研究[J]. 化学通报 2013(03)

- [9].3-环己烯-1-甲酸的手性拆分研究[J]. 现代药物与临床 2013(02)

- [10].卟啉铝催化下二氧化碳与氧化环己烯共聚反应研究[J]. 高分子学报 2011(07)

- [11].骨架镍催化1-环己烯乙腈选择加氢制备1-环己烯乙胺反应动力学研究[J]. 高校化学工程学报 2012(02)

- [12].二氧化碳-环氧乙烷-氧化环己烯三元共聚物的制备与性能[J]. 高分子学报 2008(11)

- [13].钌基催化剂催化苯部分加氢制环己烯的研究进展[J]. 材料导报 2019(23)

- [14].一种新型环己烯羧酸的合成及其对萤石的浮选性能[J]. 中国有色金属学报 2014(11)

- [15].离子液体应用于苯加氢制环己烯的研究展望[J]. 河北企业 2014(08)

- [16].2-甲基-4-(2,6,6-三甲基-1-环己烯-1-基)-2-丁烯醛的合成[J]. 中国医药工业杂志 2011(06)

- [17].环己烯催化剂国产化获资助[J]. 工业催化 2009(12)

- [18].3-环己烯-1-甲酸的高效液相色谱手性分析[J]. 中国药剂学杂志(网络版) 2019(02)

- [19].三乙烯四胺对环己醇脱水生成环己烯的抑制作用[J]. 现代化工 2018(11)

- [20].环己烯催化水合制环己醇分析[J]. 化工管理 2016(26)

- [21].聚碳酸环己烯酯的研究进展[J]. 化学研究 2011(06)

- [22].2,6,6-三甲基-1-环己烯-1-甲醛的合成[J]. 浙江化工 2009(09)

- [23].环己烯直接水合制环己醇的研究进展[J]. 河南化工 2018(09)

- [24].苯加氢制环己烯反应器动态模拟及故障分析[J]. 现代化工 2015(02)

- [25].N-(3-环己烯-1-基甲基)-4-氨基哌啶的合成[J]. 广东化工 2011(05)

- [26].环己烯水合生成环己醇过程研究[J]. 当代化工研究 2018(12)

- [27].2016年公开的除草剂专利[J]. 今日农药 2017(09)

- [28].3-甲基-5-(2,6,6-三甲基-1-环己烯-1-基)-1,3-戊二烯基膦酸二乙酯的制备[J]. 浙江化工 2008(06)

- [29].水合法生产环己酮工艺的研究[J]. 化工管理 2017(13)

- [30].无溶剂法合成碳酸环己烯酯的研究[J]. 郑州大学学报(工学版) 2012(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0398180f0b2f81eb36bcc085.html