# 光学薄膜中超棱镜效应的研究

### 论文摘要

薄膜中的超棱镜效应为光学薄膜开拓了新的应用领域,它使得倾斜放置的光学薄膜可以从空间上将不同波长的电磁波进行分离,因此薄膜超棱镜结构可用作类如棱镜、光栅的空间色散器件。而基于超棱镜效应的光学薄膜色散器件可以获得远远超过传统色散器件的空间解复用效果,且在尺寸、集成度、稳定性、可靠性和成本等方面优势明显,被认为是新一代低成本的光通讯波分复用器件。本课题研究了多种光学薄膜中的超棱镜效应并进行了相关测试,主要涉及以下几个内容:1.超棱镜效应相关的模拟计算。在深入分析实现前人工作的基础上,针对其局限性,提出了几种新的超棱镜效应相关计算的方法。首先,鉴于群延迟是色散系统中的一个重要因子,提出了一种基于多镜理论计算多腔级联滤波器群延迟的方法,从而大大简化了多腔器件群延迟的计算和优化工作。接着,在以往研究者提出的超棱镜效应计算方法——时空色散正比法的基础上,首次引入了应用于其他领域的稳态位相法和高斯频谱展开法计算模拟了超棱镜效应。与时空色散正比法相比,稳态位相法更为简单、准确;而高斯频谱展开法不但可以适用于更广泛的场合:如不同分布的入射光、不同结构的膜系等,而且可以更为精确地分析薄膜内部的电磁场分布,从而方便地解释各种伴随发生的物理现象:如光斑分裂效应、波形畸变效应等。2.设计了几种新型的可调谐和多通道薄膜超棱镜器件,并进行了实际测试。为了适应光通信领域中密集波分复用（DWDM）系统的需求,设计并优化了几种典型的薄膜超棱镜系统,包括利用角度调谐的薄膜法布里—珀罗滤光片和液晶法布里—珀罗滤光片中的超棱镜效应,实现了可调谐的空间解复用器件;然后设计了一种在常规反射膜堆两端添加厚度递减反射膜堆的薄膜结构,实现了多通道的空间解复用效果;最后基于铌酸锶钡Gires-Tournois薄膜干涉滤光片的电光效应设计了一种新型的空间色散位移随入射波长呈台阶状分布的超棱镜结构,改善了线性空间位移的不足,得到了在信道中心附近有一定波长漂移容差的“类台阶”空间位移特性。事实证明这种结构还可以用于色散补偿系统,并举例对50GHz的薄膜滤光片进行了色散补偿。这几种薄膜结构与已有的设计相比要简单很多,制备方便,本文实际制备了其中两种器件,并搭建了薄膜超棱镜测试装置对色散效应进行了测试。3.提出了一种新型的薄膜窄带反射滤光片结构,并测试了其超棱镜效应。针对显示、摄像、激光等经常使用反射系统的领域设计了一种薄膜反射滤光片,可以实现高的峰值反射率、窄的带宽及高的截止深度。相对于传统透射滤光片来说,这种反射滤光片对结构对称性要求不高,制备方便,本文实际制备出的反射滤光片与理论设计极为接近。对此结构的超棱镜效应测试发现,这种结构相对于常用的高反膜、透射滤光片等,反射能量利用率可以提高到两倍以上,且基本不降低色散效果。最后将光子晶体理论引入这种结构,实现了多通道反射滤光片的设计并进行了制备。4.首次测试出了光学薄膜中负色散位移效应,并给出了相关的分析讨论。负的空间位移效应意味着光束产生了逆传播方向的移动,尝试了使用波形畸变和超光速两种理论对这种效应进行了解释。分析了脉冲光经过产生负位移薄膜后的分布情况,试图在空间上的色散位移正负与时间上的快慢光效应之间建立一种联系,这种联系将为快慢光效应的测试提供一条低成本的捷径。将正负空间位移效应相结合,本文还设计了一种增强的超棱镜效应,从而实现更宽的色散范围和更大的色散位移。5.搭建了超棱镜效应相关测试系统。为了更好地对超棱镜效应进行测试,本文先后两次搭建了微位移测试平台,尤其是最后采用的“光学薄膜光栅”超色散测试系统,采用精密可调的单色系统、小光束准直系统以及精密光斑位置检测系统,实现高灵敏度、高精度的反射光斑及透射光斑的位置检测,为超分辨色散器件的研究奠定了基础。同时,鉴于位相特性在色散系统中的重要性,本文还搭建了基于迈克尔逊的白光干涉系统进行薄膜的位相测试,并实际测试了单层薄膜的位相信息。这个装置不仅可以应用在超棱镜效应的测试中,同时在飞秒、通信、成像等多种需要位相信息的领域中都起着至关重要的作用。最后,本文对整个课题的工作进行了总结,提出了今后需要进一步研究和发展的方向。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 光通信中的光学位相薄膜

- 1.1.1 色散增强薄膜

- 1.1.2 色散补偿薄膜

- 1.2 光子晶体中的超棱镜效应

- 1.2.1 超棱镜效应概述

- 1.2.2 光学薄膜超棱镜结构

- 1.2.3 薄膜超棱镜器件的应用

- 1.3 本论文主要研究内容和创新点

- 1.3.1 本论文主要研究内容

- 1.3.2 创新点

- 参考文献

- 第二章 薄膜光子晶体及其超棱镜效应的基本理论

- 2.1 一维光子晶体的基本理论

- 2.1.1 一维光子晶体的电磁波理论

- 2.1.2 一维光子晶体的薄膜光学理论

- 2.2 薄膜中的谐振腔结构

- 2.2.1 法布里-珀罗滤光片结构

- 2.2.2 Gires-Tournois薄膜干涉滤波器结构

- 2.3 群延迟的计算

- 2.3.1 基于薄膜特征矩阵的群延迟计算

- 2.3.2 基于多镜理论的群延迟计算

- 2.4 超棱镜效应的计算与模拟

- 2.4.1 时空色散正比法

- 2.4.2 稳态位相法

- 2.4.3 高斯光束频谱展开法

- 2.4.4 三种方法的比较

- 2.5 本章小结

- 参考文献

- 第三章 多通道与可调谐超棱镜的设计及测试

- 3.1 可调谐超棱镜器件的设计与测试

- 3.1.1 变角度法布里-珀罗滤光片

- 3.1.2 器件制备

- 3.1.3 测试结果及讨论

- 3.1.4 液晶法布里-珀罗滤光片

- 3.2 多通道超棱镜器件的设计与测试

- 3.2.1 两端厚度递减薄膜

- 3.2.2 器件制备

- 3.2.3 测试结果及讨论

- 3.2.4 铌酸锶钡 GTI（SBN-GTI）

- 3.2.5 基于 SBN-GTI的色散补偿器件的设计

- 3.3 本章小结

- 参考文献

- 第四章 反射滤光片及其超棱镜效应

- 4.1 单通道反射滤光片

- 4.1.1 单通道反射滤光片的设计

- 4.1.2 单通道反射滤光片的制备及光谱特性测试

- 4.1.3 单通道反射滤光片的其他应用

- 4.2 反射滤光片中的超棱镜效应

- 4.2.1 反射滤光片与周期高反膜中超棱镜效应的比较

- 4.2.2 反射滤光片与透射滤光片中超棱镜效应的比较

- 4.2.3 反射滤光片中超棱镜效应的测试

- 4.3 多通道反射滤光片

- 4.3.1 多通道反射滤光片的设计

- 4.3.2 多通道反射滤光片的制备及光谱特性测试

- 4.4 本章小结

- 参考文献

- 第五章 超棱镜效应中的负位移及超光速效应

- 5.1 负位移现象的理论模拟

- 5.1.1 正位移现象的理论模拟

- 5.1.2 负位移现象的理论模拟

- 5.2 负位移现象的理论解释

- 5.2.1 波形畸变效应

- 5.2.2 超光速效应

- 5.3 透射光的快慢光效应

- 5.4 测试结果

- 5.5 负位移现象的应用

- 5.6 本章结论

- 参考文献

- 第六章 基于白光干涉的薄膜位相测试

- 6.1 基本原理

- 6.1.1 白光迈克尔逊干涉原理

- 6.1.2 基于白光干涉的相关计算

- 6.2 测试及讨论

- 6.3 本章小结

- 参考文献

- 第七章 论文总结与展望

- 攻读博士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/03cf834b4e938ce177d71bf7.html