# 低强度磁场对污水处理的效应研究

### 论文摘要

利用磁场辅助降解水中的污染物是一项新型的水处理技术,它可以单独使用也可以与其它水处理技术联合使用,并具有降低污染物降解过程能耗、易于操作、无二次污染且成本低等优点,具有广阔的发展前景。本研究采用序批式活性污泥法(SBR)工艺,以几组永磁铁作为磁场发生装置,以磁感应强度、磁场位型等作为调节参数(投加磁粉时以磁粉数量为调节参数),以zeta电位,污泥好氧速率(OUR)以及脱氢酶活性作为污泥胶体稳定性及活性评价指标,系统地研究了磁化处理、磁场作用形式及磁场强度等因素对活性污泥的性质及其降解污染物效率的影响。研究结果表明,在一定强度的磁场作用下,水中污染物COD、氨氮、以及硝氮的去除率有所提高,当磁场强度介于90~120mT之间时,COD去除效果明显提高,而当磁感应强度处于30~60mT之间时,对氨氮的去除有促进作用。磁场对好氧反硝化过程作用比较明显,从0~150 mT范围内,随着磁场强度的增加,硝氮的去除率也有逐渐上升趋势。在外加磁场的作用下,污泥的性质发生改变。其中,磁场降低了污泥颗粒zeta电位,由此也促进了污泥的沉降速率的提高,实验中的外加磁场为60mT时,污泥的沉降速率提高了23.8%;在实验设置的磁场范围内,污泥菌体的脱氢酶活性随着磁场梯度的增加呈现出比较明显的增加趋势。另外,磁场对于污染物质COD、氨氮及硝氮的去除率起促进作用的强度范围与磁场位型(相吸、相斥)的变化无关。对于同等强度磁场,相吸磁场对污泥活性指标,如脱氢酶活性的提高效果要优于相斥磁场。同时,相对于平行磁铁构成的磁场,投加磁粉对COD及氨氮降解过程没有明显的促进作用,但污泥的沉降速率随磁粉投加量的增加逐渐上升,当磁粉量为2.5g/L时,沉降速率提高幅度达66.7%。同时,利用DGGE指纹图谱技术,对磁效应对系统微生物菌群群落结构演替影响进行了初步研究。DGGE指纹图谱相似性和聚类分析显示,对照组的丰富度较加磁的反应器的微生物丰富度指数较高,加磁的样品趋向于聚为一类,磁效应导致适应磁环境的细菌生物活性增强,种群演替较快,系统内磁适力差的无用菌群被淘汰,优势菌群更为明显,丰富度降低,相对对照组更容易形成稳定的群落结构。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 我国水污染现状

- 1.1.2 传统污水生物处理技术概述

- 1.2 磁场对微生物的作用机理

- 1.2.1 磁致蛋白质效应

- 1.2.2 磁场对生物膜的效应

- 1.2.3 磁场对微生物分子结构的影响

- 1.3 磁场对水中有机物降解的作用机理

- 1.4 国内外研究现状

- 1.4.1 磁场对水中微生物的作用

- 1.4.2 磁场对污染物去除效率的实验研究

- 1.5 SBR 工艺的流程、特点及主要因素

- 1.5.1 SBR 法的工艺流程

- 1.5.2 SBR 法工艺特点

- 1.5.3 SBR 工艺的影响因素

- 1.6 本课题研究的目的、意义及主要内容

- 1.6.1 课题来源

- 1.6.2 本课题研究的目的、意义

- 1.6.3 研究的主要内容

- 第2章 实验材料与方法

- 2.1 污水性质及来源

- 2.2 磁场产生装置

- 2.2.1 磁铁的选择

- 2.2.2 辅助装置

- 2.3 磁场调节参数

- 2.3.1 调节磁场强度

- 2.3.2 调节磁场类型

- 2.4 水质分析项目及方法

- 2.5 污泥性质参数的测定方法

- 2.5.1 污泥沉降速率的测定

- 2.5.2 污泥好氧速率（OUR）的测定

- 2.5.3 污泥浓度MLSS

- 2.5.4 污泥脱氢酶活性的测定

- 2.6 DGGE 分子生物学分析原理与方法

- 2.6.1 PCR-DGGE 技术原理

- 2.6.2 PCR-DGGE 操作步骤

- 2.7 相关实验仪器和药剂

- 第3章 磁场对活性污泥降解污染物效率的影响研究

- 3.1 磁场设置

- 3.2 磁化处理对COD 降解效果影响研究

- 3.2.1 不同磁场强度对COD 降解效果的影响研究

- 3.2.2 连续运行SBR 反应器中的COD 降解效果研究

- 3.3 磁化处理对硝化作用影响研究

- 3.3.1 不同磁场强度对氨氮降解效果的影响研究

- 3.3.2 连续运行SBR 反应器中的氨氮降解效果研究

- 3.4 磁化处理对反硝化作用的影响研究

- 3.4.1 好氧反硝化机理探讨

- 3.4.2 磁场对好氧反硝化过程的影响研究

- 3.5 不同磁作用方式对污水处理效果的影响

- 3.5.1 相斥磁场

- 3.5.2 两种磁场位型的作用结果比较

- 3.5.3 投加磁粉

- 3.6 反应器内生物群落结构分析

- 3.6.1 DGGE 图谱分析

- 3.6.2 PCR-DGGE 指纹图谱分析

- 3.6.3 DGGE 的图谱分析

- 3.7 本章小结

- 第4章 磁场对活性污泥性质的影响研究

- 4.1 磁场对污泥胶体zeta 电位的影响

- 4.2 磁场对活性污泥耗氧速率的影响

- 4.3 磁场对活性污泥聚沉速率的影响

- 4.4 磁场对活性污泥脱氢酶活性的影响

- 4.4.1 脱氢酶活性

- 4.4.2 实验结果与分析

- 4.5 不同磁作用方式对污泥性质的影响

- 4.5.1 相斥磁场

- 4.5.2 投加磁粉

- 4.6 污泥形态变化

- 4.7 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文及其他成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].分布式污水处理系统在白洋淀流域的应用[J]. 河南科技 2019(31)

- [2].橡胶装置污水处理工艺的应用与改进研究[J]. 中国新技术新产品 2019(22)

- [3].生物接触氧化法在医药污水处理中的应用[J]. 山西化工 2019(06)

- [4].对环境工程中城市污水处理的探讨[J]. 地产 2019(17)

- [5].关于环境工程中城市污水处理的分析[J]. 地产 2019(22)

- [6].农村污水处理难点及建议[J]. 工程建设与设计 2019(24)

- [7].联合站污水处理工艺及优化策略探讨[J]. 化工管理 2020(03)

- [8].论城市污水处理在环境保护工程中的实施办法[J]. 科技资讯 2019(35)

- [9].探究电气工程自控系统在污水处理工艺中的运用[J]. 科学技术创新 2020(02)

- [10].环境工程中城市污水处理研究[J]. 中国资源综合利用 2020(01)

- [11].浅析污水处理技术在化工行业环保工程中的应用[J]. 门窗 2019(20)

- [12].探讨污水处理技术在环境工程中的运用[J]. 门窗 2019(20)

- [13].分散式污水处理技术在污水处理中的应用[J]. 建材与装饰 2020(06)

- [14].大数据技术在污水处理运营中的应用[J]. 数字通信世界 2019(12)

- [15].浅谈药厂污水处理工艺的选择[J]. 化工管理 2020(05)

- [16].污水处理的微生物指示预警作用[J]. 能源与环境 2020(01)

- [17].关于环境工程中城市污水处理的分析[J]. 化工管理 2020(05)

- [18].微生物技术在城市污水处理中的应用[J]. 绿色环保建材 2020(02)

- [19].污水处理工艺的生态安全性研究进展[J]. 居舍 2020(10)

- [20].农村污水处理技术浅析[J]. 农家参谋 2020(08)

- [21].高速公路服务区污水处理工艺改进方案研究[J]. 中国高新科技 2020(04)

- [22].浅谈磁悬浮风机在啤酒污水处理系统的应用实效[J]. 科学技术创新 2020(11)

- [23].环境工程中城市污水处理探讨[J]. 资源节约与环保 2020(04)

- [24].煤矿污水处理工艺及自动控制系统分析[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(22)

- [25].关于提高城镇污水处理设施出水水质的探究[J]. 建筑与预算 2020(03)

- [26].给排水污水处理技术问题及处理方法探讨[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(11)

- [27].环保工程的污水处理思路及方法解析[J]. 农家参谋 2020(12)

- [28].农村污水处理中的主要痛点与对策分析[J]. 环境与发展 2020(03)

- [29].环境工程中城市污水处理技术的应用[J]. 科学技术创新 2020(16)

- [30].浅论环境工程之城市污水处理[J]. 资源节约与环保 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/03d31b02ec71dd19ce2a77f1.html