# 垃圾渗滤液回灌处理过程中无机离子变化特征的实验研究

### 论文摘要

目前在我国有90%左右的城市使用填埋法处理垃圾.。垃圾渗滤液是垃圾在卫生填埋或堆放过程产生的一种高浓度有机废水,水质水量变化大,含有多种有害污染物质,对环境危害极大。回灌法即为垃圾渗滤液的一种处理技术。本论文在前期研究的基础上,结合回灌处理中COD及氨氮类物质的变化,重点对渗滤液中无机离子（Cl-、SO42-）做相应的测定和研究,完善整个回灌处理垃圾渗滤液理论体系,为渗滤液回灌处理技术的应用提供基础参数。通过实验研究得出以下主要结论：（1）渗滤液中S042-采用铬酸钡分光光度法测定,比较重量法与容量滴定法,具有测定速度快,数据较准确的优点。（2）S042-为微生物生长的营养物,回灌处理让渗滤液与垃圾填埋柱体接触频繁,其中的无机硫酸盐为柱体中微生物生长提供了无机硫源,不回灌处理的2号装置SO42-含量维持在330-430mg/L之间,并呈现不明显累积。好氧兼氧的5号装置比较厌氧兼氧的3号、4号装置,S042-含量降低更为明显。（3）整个实验过程中,不回灌处理的2号装置渗滤液的C1-呈累积趋势,至实验结束稳定在6800mg/L左右；回灌处理的3号、4号、5号装置,在回灌初期,氯离子含量降低明显,之后时有增长与降低,进入实验第二阶段后基本平稳,略有累积。比较好氧兼氧与厌氧兼氧回灌处理,无机氯离子的变化未体现差异。（4）结合整个实验过程中无机氯离子与COD的监测数据结果,分析可得当渗滤液中C1处于高含量时,其中测得的COD值亦很大。降低渗滤液中无机C1-含量,经过一个月回灌后,含量依然呈现累积趋势；同时,回灌处理渗滤液中的COD效果更佳,但当C1-含量累积至一定含量后（3000mg/L）,则COD含量会出现上升。（5）C1-的存在对COD的测定带来误差,并且随着C1-含量增加,产生的误差也呈增大趋势,当C1浓度<3550mg/L时产生的误差小于4%,处于可接受范围。掩蔽剂的加入会降低重铬酸钾回流法测定COD的误差,最佳的掩蔽剂的加入量与Cl-浓度的比例为10：1。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 垃圾渗滤液的产生及特点

- 1.2.1 垃圾渗滤液的产生

- 1.2.2 垃圾渗滤液的特点

- 1.3 垃圾渗滤液的回灌处理

- 1.3.1 垃圾渗滤液的回灌处理原理

- 1.3.2 垃圾渗滤液回灌法的特点

- 1.3.3 垃圾渗滤液回灌处理的发展现状

- 1.4 课题组前期研究成果

- 1.5 本课题的研究内容及方案确定

- 1.5.1 课题的提出

- 1.5.2 研究内容

- 1.5.3 研究方案

- 第二章 实验内容与监测方法研究

- 2.1 方案设计

- 2.1.1 实验装置

- 2.1.2 填埋垃圾的成分

- 2.1.3 实验分析指标及方法

- 2.2 实验内容

- 2.2.1 实验条件设置

- 2.2.2 实验安排

- 42-的监测方法比选'>2.3 渗滤液中SO42-的监测方法比选

- 42-检测方法'>2.3.1 常用的SO42-检测方法

- 2.3.2 检测方法比较

- 2.4 重铬酸钾加热回流法检测渗滤液COD含量时C15干扰分析

- 2.4.1 不同浓度Cl对渗滤液中COD测定值的影响

- 2.4.2 掩蔽剂的加入对COD的测定影响

- 2.4.3 实验测定COD时Cl干扰的去除

- 第三章 水质常规监测结果与分析

- 3.1 气温及垃圾填埋体温度

- 3.2 渗滤液pH值变化情况

- 3.3 渗滤液颜色变化情况

- 3.4 渗滤液产生量

- 3.5 垃圾体沉降高度变化

- 3.6 渗滤液COD的变化情况

- 3-N'>3.7 渗滤液NH3-N

- 3.8 渗滤液水质分析小结

- 第四章 回灌处理中无机离子的实验研究

- 4.1 渗滤液中无机氯离子的变化情况

- 4.1.1 第一阶段（7月20日至7月31日）氯离子变化情况

- 4.1.2 第二阶段（8月1日至10月15日）氯离子变化情况

- 4.1.3 渗滤液中无机氯离子变化情况分析

- 4.2 无机氯离子对回灌过程中COD去除的影响分析

- 4.2.1 常规Cl-与COD监测结果对比分析

- -浓度回灌处理对COD含量的影响'>4.2.2 调节Cl-浓度回灌处理对COD含量的影响

- 42-的变化情况'>4.3 渗滤液中SO42-的变化情况

- 42-监测结果及分析'>4.3.1 SO42-监测结果及分析

- 42-与COD含量关系'>4.3.2 渗滤液中SO42-与COD含量关系

- 4.4 渗滤液回灌对无机离子及后续生化处理的影响分析

- 第五章 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 问题与建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].地质科技园水源热泵中央空调回灌系统气堵防治技术研究[J]. 地下水 2020(01)

- [2].上海地区承压含水层回灌试验研究[J]. 城市道桥与防洪 2020(05)

- [3].济南承压含水层场地单井常压回灌试验研究[J]. 山东建筑大学学报 2020(03)

- [4].渗滤液回灌比例对好氧生物反应器填埋场稳定化进程的影响[J]. 环境工程学报 2016(11)

- [5].北京地区厚卵石潜水层现场回灌试验研究[J]. 科学技术与工程 2020(32)

- [6].天津市某深基坑单井回灌试验研究[J]. 海河水利 2017(S1)

- [7].地下水源热泵回灌堵塞的研究现状与展望[J]. 地球环境学报 2017(04)

- [8].沈阳某地地下水水源热泵回灌衰减问题分析[J]. 节水灌溉 2014(11)

- [9].渗沥液回灌对生活垃圾堆酵效果影响研究[J]. 环境卫生工程 2012(06)

- [10].压力回灌技术在水源热泵系统中的应用研究[J]. 探矿工程(岩土钻掘工程) 2010(03)

- [11].回灌溶液温度对咸水层渗透性能的影响[J]. 热科学与技术 2020(01)

- [12].砂卵石地层非稳定流回灌模型试验研究[J]. 科学技术与工程 2020(10)

- [13].孔隙型地热储层提高回灌率数值模拟研究[J]. 内蒙古石油化工 2020(02)

- [14].再生水干湿交替回灌过程氮素动态变化特征研究[J]. 地下水 2017(05)

- [15].灰岩地区矿坑水回灌技术研究[J]. 采矿技术 2016(01)

- [16].人工回灌过程中地下水微生物群落变化[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2015(02)

- [17].探讨城市垃圾填埋场渗滤液回灌处理的具体应用[J]. 资源节约与环保 2015(07)

- [18].地下水源热泵对井抽灌系统回灌能力研究[J]. 太阳能学报 2015(03)

- [19].压力回灌中回灌量衰减因素探讨[J]. 节水灌溉 2013(08)

- [20].天津市大港区地热井回灌模式探讨[J]. 人民长江 2012(01)

- [21].矿井废水回灌工程试验研究[J]. 河北工程大学学报(自然科学版) 2012(04)

- [22].对水源热泵回灌堵塞问题的几点认识[J]. 浙江水利科技 2010(06)

- [23].回灌法处理垃圾渗滤液的技术研究[J]. 西安文理学院学报(自然科学版) 2009(01)

- [24].地热尾水回灌技术研究[J]. 黑龙江科技信息 2009(13)

- [25].一种新模型在人工回灌水源优化决策中的实践[J]. 中国水运(下半月) 2016(01)

- [26].地温空调井抽回灌效果影响关键因子识别[J]. 节水灌溉 2015(06)

- [27].梧桐庄矿奥灰水人工回灌数值模拟研究[J]. 河北煤炭 2012(01)

- [28].氯苯在人工回灌过程中的迁移规律研究[J]. 节水灌溉 2012(11)

- [29].雨洪资源地下回灌促渗技术的实验研究[J]. 水文地质工程地质 2011(05)

- [30].回灌法在基坑降水中的设计与应用[J]. 工程勘察 2010(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/03ee26741ef5e1a6daa78235.html