# EVA/BR热塑性硫化胶的制备、结构及性能研究

### 论文摘要

本研究通过动态硫化法制备了乙烯-乙酸乙烯共聚物（EVA）/顺丁橡胶（BR）共混型热塑性硫化胶（TPV）,系统研究了组分及制备工艺对TPV微观结构和机械力学性能的影响,并对TPV的动态黏弹行为、TPV的微观结构、返炼及紫外光老化等性能进行了系统研究,研究结果如下:（1）采用不同加料方式制备了系列TPV,其力学性能的对比表明,母胶法为最佳的工艺路线。通过改变橡塑共混比,制备出系列的EVA/BR TPV,并对其力学性能和微观相态结构进行研究。在保持热塑性硫化胶一定的硬度、力学性能的前提下,选择EVA/BR TPV的共混比在50/5035/65之间为宜。（2）研究硫化体系中硫磺含量对TPV性能的影响。当硫磺含量在11.5phr时,EVA/BR TPV的综合性能较佳。EVA/BR TPV相差显微镜照片显示出典型海岛状结构,分散相的粒子尺寸在5～10μm。EVA/BR TPV的拉伸断面SEM照片显示出树脂相和橡胶相之间结合较好。（3）研究了DOP和POE对TPV性能的影响。当TPV中DOP加入量低于5phr时,对EVA/BR TPV力学性能的改善效果较明显;而当DOP的含量继续提高后,其拉伸强度、永久形变、断裂伸长率和撕裂强度则呈下降趋势。TPV中POE的加入能显著降低EVA/BR TPV的硬度,且POE含量在5phr～10phr时,效果较好。（4）研究了HDPE及炭黑对EVA/BR TPV的增强效果。HDPE对EVA/BR TPV具有良好的增强效果,随着HDPE含量的提高,TPV的拉伸强度、硬度、拉伸永久形变和撕裂强度逐渐升高,而断裂伸长率先升高后降低;从EVA/HDPE/BR TPV的拉伸断面SEM图片中可看出,断面起伏较大,能观察到明显的塑性变形和撕裂带。炭黑的加入能显著改善TPV的力学性能,断面SEM图中断面起伏较大,有明显的撕裂带。（5）系列EVA/BR TPV刻蚀样品的微观结构研究表明,在刻蚀后的TPV表面能观察到明显的椭圆形的橡胶分散相粒子,而且分散相的界面较明显,橡胶分散相粒子的尺寸较为均匀,平均的尺寸在5～10μm。（6）采用RPA对EVA/POE/BR TPV的动弹黏弹行为进行了系统的研究。结果表明,POE改性后的TPV随着扫描频率的增加,储能模量、损耗模量和复合模量逐渐升高,加入POE后的TPV的损耗因子随频率的增加而逐渐降低;在温度扫描模式中,由于EVA是半结晶的基体连续相,因而在EVA的熔融位置出现了损耗峰,同时在高温条件下大分子链间的缠绕和内摩擦力增强,导致了损耗因子的提高;在应变扫描中,储能模量、损耗模量和复合模量在一定的范围内发生显著上升,而当应变大于20%之后则显著下降;应变很小时,损耗因子基本保持不变,当应变达到60%后,两相间的界面作用受到严重破坏,损耗因子发生突变,急剧上升。（7）对EVA/HDPE/BR TPV体系的返炼及热老化的力学性能进行了研究。结果表明,经过240h紫外光加速老化条件下,拉伸强度、撕裂强度的维持率分别为77%及65%以上,表明该体系具有良好的耐紫外老化性能;返炼对动态硫化体系的性能影响不大,经过五次返炼后,TPV的拉伸强度和撕裂强度的维持率分别为78%和92%以上,表明该体系具有良好的重复加工性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 综述

- 1.1 热塑性弹性体的概述

- 1.1.1 热塑性弹性体的分类

- 1.1.2 热塑性弹性体的发展进程

- 1.2 动态硫化热塑性弹性体的概述

- 1.2.1 动态硫化技术及其研究历史

- 1.2.2 动态硫化的机理

- 1.2.3 动态硫化热塑性硫化胶的制备技术

- 1.2.4 动态硫化热塑性硫化胶的力学性能

- 1.2.4.1 TPV 的力学性能

- 1.2.4.2 TPV 高弹性的原因

- 1.2.5 动态硫化热塑性硫化胶的微观结构表征方法

- 1.2.6 动态硫化热塑性硫化胶相容性的改善

- 1.2.7 TPV 的应用领域及发展前景

- 1.3 EVA/BR TPV 的研究

- 1.4 选题的目的、意义和研究内容

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验主要原料

- 2.2 主要仪器设备

- 2.3 TPV 的制备方法

- 2.4 性能测试方法

- 2.4.1 力学性能测试

- 2.4.1.1 拉伸强度、定伸强度及扯断永久形变的测试

- 2.4.1.2 硬度实验

- 2.4.1.3 撕裂强度实验

- 2.4.2 微观相态结构表征

- 2.4.2.1 扫描电镜分析

- 2.4.2.2 相差显微镜分析

- 2.4.3 橡胶静态硫化曲线测定

- 2.4.4 动态黏弹性能测试

- 2.4.5 溶出物测试

- 2.4.6 紫外光老化及返炼性能测试

- 第三章 结果与讨论

- 3.1 TPV 的制备工艺及组分对性能的影响

- 3.1.1 硫化时间的确定

- 3.1.2 动态硫化加料方式对EVA/BR TPV 力学性能的影响

- 3.1.3 不同共混比的EVA/BR TPV

- 3.1.3.1 EVA 及不同共混比的EVA/BR TPV 的应力-应变曲线

- 3.1.3.2 不同共混比的EVA/BR TPV 的力学性能

- 3.1.3.3 不同共混比的EVA/BR TPV 拉伸断面形貌

- 3.1.4 硫磺用量对EVA/BR TPV 性能的影响

- 3.1.4.1 硫磺用量对BR 混炼胶硫化行为的影响

- 3.1.4.2 硫磺用量对BR 静态硫化胶力学性能的影响

- 3.1.4.3 硫磺用量对BR/EVA 热塑性硫化胶力学性能的影响

- 3.1.4.4 BR/EVA TPV 的微观形态和拉伸断面的形貌

- 3.1.5 DOP 的含量对EVA/BR TPV 性能的影响

- 3.1.6 POE 含量对EVA/BR TPV 性能的影响

- 3.1.7 增强剂对EVA/BR TPV 性能的影响

- 3.1.7.1 HDPE 增强剂对EVA/BR TPV 性能的影响

- 3.1.7.2 炭黑增强的EVA/BR TPV

- 3.1.7.3 白炭黑增强的EVA/BR TPV

- 3.1.8 增容剂对EVA/BR TPV 性能的影响

- 3.1.9 废胶粉对EVA/BR TPV 性能的影响

- 3.2 EVA/BR 系列 TPV 的微观扫描结构研究

- 3.2.1 EVA/BR TPV 刻蚀前后的扫描电镜图

- 3.2.2 EVA/BR/DOP TPV 刻蚀后的扫描电镜图

- 3.2.3 EVA/POE/BR TPV 刻蚀后的扫描电镜图

- 3.2.4 EVA/HDPE/BR TPV 刻蚀后的扫描电镜图

- 3.2.5 炭黑增强的EVA/BR TPV 刻蚀后的扫描电镜图

- 3.3 EVA/POE/BR TPV 的黏弹行为研究

- 3.3.1 POE 为变量的EVA/POE/BR TPV 体系的频率扫描

- 3.3.2 POE 为变量的EVA/POE/BR TPV 体系的温度扫描

- 3.3.3 POE 为变量的EVA/POE/BR TPV 体系的应变扫描

- 3.4 紫外光老化性能及返炼加工性能

- 3.4.1 紫外光老化后EVA/HDPE/BR TPV 的性能

- 3.4.2 返炼后EVA/HDPE/BR TPV 的性能

- 3.5 动态硫化 EVA/EPDM 热塑性弹性体的初探

- 3.5.1 引言

- 3.5.2 实验部分

- 3.5.2.1 原材料

- 3.5.2.2 基本配方

- 3.5.2.3 主要设备和仪器

- 3.5.2.4 试样制备

- 3.5.2.5 性能测试

- 3.5.3 结论

- 3.5.3.1 纯EVA、EVA/EPDM 型TPV 及EPDM 静态硫化胶的应力-应变曲线

- 3.5.3.2 动态硫化EPDM/EVA 型TPV 的力学性能

- 3.5.3.3 EVA/EPDM 型TPV 的微观相结构

- 第四章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 攻读学位期间的获奖情况

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/03fddd04706a9f2e8a2a3f6b.html