# 移动Ad Hoc网络路由协议研究和改进

### 论文摘要

近年来,随着无线移动通信和移动终端技术的高速发展,无线Ad hoc网络不仅在军事领域中得到了充分的发展,在民用领域也得到了广泛的应用。无线Ad hoc网络有着许多独有的特点,例如节点可以任意移动、网络拓扑结构动态变化等,这些特点为自组网路由协议的设计提出了许多新的问题和挑战。论文详细研究了Ad Hoc网络中两种典型的按需路由协议（DSR和AODV）的工作原理,并通过NS2仿真,在网络负载不同的情况下,比较DSR和AODV协议的性能,仿真结果表明:AODV性能存在局限性,尤其是在路由发现过程中产生的路由请求分组的数量严重制约着AODV路由协议的发展。同时,论文对当前提高Ad Hoc网络路由协议性能的热点方法之一的跨层设计方法进行总结研究,为提高AODV协议性能提供理论基础。基于以上研究,论文提出一种跨层多路径AODV路由协议（Cross Layer Multi-path AODV,简称CLMAODV）。该协议对AODV协议有两方面的改进:一方面,借鉴DSR协议的多路径思想,结合跨层设计方法,综合考虑节点的存活时间和路径跳数,设计出新的多路径选择原则,增加选择最优路径的机会;另一方面,考虑节点负载问题,提出一种自适应负载感知机制,减少控制分组数量,增强路径的稳定性。NS2仿真模拟表明,CLMAODV协议在不影响原来AODV路由协议性能的基础上,在路由开销、分组到达率和网络吞吐量等性能上都有显著的提高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 缩略词

- 第一章 绪论

- 1.1 Ad Hoc网络关键技术

- 1.1.1 研究重点

- 1.1.2 面临的技术挑战

- 1.2 论文的创新点

- 1.3 本文研究对象及内容安排

- 第二章 Ad Hoc网络路由协议

- 2.1 路由协议分类

- 2.2 典型的按需路由协议

- 2.2.1 DSR协议

- 2.2.2 AODV协议

- 2.2.3 两者优缺点

- 2.3 协议仿真与性能分析

- 2.3.1 NS2 仿真过程简介

- 2.3.2 DSR和AODV仿真比较

- 2.4 本章小结

- 第三章 基于跨层设计的Ad Hoc网络研究

- 3.1 跨层设计的概念

- 3.2 Ad Hoc网络跨层设计研究

- 3.2.1 自适应跨层体系结构

- 3.2.2 设计方法及架构

- 3.3 研究现状及进一步研究方向

- 第四章 基于跨层设计的多路径路由协议

- 4.1 跨层思想引入

- 4.2 多路径路由选择原则

- 4.2.1 多路径稳定性分析

- 4.2.2 新的多路径选择原则

- 4.3 提出的自适应负载感知机制

- 4.4 改进协议的设计

- 4.4.1 CLMAODV协议描述

- 4.4.2 CLMAODV协议实现

- 4.5 仿真与性能分析

- 4.6 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].首届无线通信跨层设计国际研讨会[J]. 国际学术动态 2008(04)

- [2].无线网络的跨层设计[J]. 计算机技术与发展 2008(02)

- [3].跨层设计的无线网络通信[J]. 通讯世界 2019(03)

- [4].下一代无线通信中的跨层设计[J]. 中国科技信息 2018(06)

- [5].第4代移动通信系统跨层设计研究[J]. 信息通信 2012(04)

- [6].认知无线网络链路层的跨层设计[J]. 福建电脑 2014(11)

- [7].第四届跨层设计国际会议在青岛北京大学(青岛)国际学术中心召开[J]. 信息技术与信息化 2013(05)

- [8].基于无线自组网的跨层设计研究[J]. 科技视界 2013(02)

- [9].高效节能计算的跨层设计:为实现每瓦特电力每秒千万亿次运算（英文）[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2018(10)

- [10].基于无线网络TCP拥塞控制的跨层设计[J]. 福建电脑 2014(09)

- [11].OFDM的AMC/ARQ跨层设计及优化[J]. 计算机工程与应用 2011(30)

- [12].第四代移动通信系统的跨层设计研究[J]. 中国新通信 2014(05)

- [13].认知Ad hoc网络的频谱接入跨层设计方案[J]. 计算机应用研究 2017(08)

- [14].协作通信系统中基于频谱效率优化的跨层设计[J]. 信号处理 2011(03)

- [15].基于最大加权队列的终端到终端通信时延感知跨层设计算法[J]. 计算机应用 2015(05)

- [16].基于跨层设计的无线Mesh网络多媒体传输[J]. 广东通信技术 2009(08)

- [17].基于跨层设计的机械振动WSNs同步采集多跳累积误差控制方法[J]. 振动与冲击 2020(09)

- [18].浅析认知网络的关键技术及其多方面应用[J]. 知识经济 2010(07)

- [19].基于跨层设计的CLRM-HWMP路由协议研究[J]. 传感技术学报 2017(04)

- [20].无线通信网络中的跨层设计[J]. 中国科技论文在线 2009(01)

- [21].基于跨层的认知无线电绿色网络关键技术综述[J]. 电信科学 2014(03)

- [22].无线通信中的跨层设计应用[J]. 数据通信 2008(02)

- [23].WSNs跨层设计中的QoS体系结构[J]. 计算机工程与设计 2014(06)

- [24].一种实用的DF协作无线传感器网络跨层设计[J]. 电子设计工程 2011(11)

- [25].不完美反馈自适应多天线跨层系统的性能分析[J]. 电波科学学报 2012(02)

- [26].闭环CL-MRC跨层交互系统的性能分析[J]. 深圳信息职业技术学院学报 2010(04)

- [27].Ad hoc网络的跨层技术[J]. 西安航空技术高等专科学校学报 2009(03)

- [28].多跳无线网络中协作ARQ机制和协作MAC技术[J]. 山东大学学报(理学版) 2011(10)

- [29].基于跨层设计的多子网OLSR路由协议[J]. 通信技术 2019(06)

- [30].基于跨层设计的矿山物联网感知层协作网络寿命优化[J]. 传感器与微系统 2016(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/04093feac4530db72533af72.html