# 腾冲某铁矿尾矿多金属选矿综合利用研究

### 论文摘要

腾冲某铁矿选矿厂经过十几年的生产,已堆积了大量的尾矿,由于当时受生产条件和的技术水平限制,只回收了的该矿中的磁铁矿。其他很多有色金属没有得到回收。这些金属在尾矿中的丢失既造成资源的浪费,又构成了污染环境的隐患。目前,大多数资源日益贫化,随着大规模生产的不断进行,不久将面临资源枯竭的问题。因此在开采原生矿的同时,研究开发利用尾矿资源,对我国经济的可持续发展具有重要意义。受腾冲某铁矿选矿厂的委托,我们对腾冲某铁矿选矿厂尾矿样品进行多金属综合利用选矿试验研究。该铁尾矿矿样含锡0.24%、钨0.15%、铁16.6%、硫1.68%。主要金属矿物有黄铁矿、磁黄铁矿、磁铁矿、锡石、钨酸钙以及少量闪锌矿和斑铜矿等；脉石矿物主要有黑云母、石英、萤石、白云母、绿泥石等和少量白云石。根据物质组成研究结果,矿石中可供选矿回收的主要组分是锡,其中钨和铁可以做为综合回收的对象。需要选矿排除或降低的组分有S、SiO2、MgO、CaO、Al2O3等杂质。本论文对该矿样进行了五种选别方案流程的比较,即(1)单一重选(摇床)法；(2)重选—浮选—磁选联合流程；(3)重选—磁选—浮选联合流程；(4)浮选—重选—磁选联合流程；(5)浮选—磁选—重选联合流程。通过比较,寻找出适合该矿石的工艺流程,即第五种方案浮选—磁选—重选联合流程。根据设计的选别流程,本试验可以获得有用矿物为以下五种产品：(1)硫精矿S品位：33.20%,S回收率：94.85%；(2)锡钨混合精矿含锡12.77%、钨5.87%,回收率锡21.28%、钨19.56%；(3)锡钨混合中矿：含锡3.28%、钨2.55%,,回收率锡13.94%、钨17.35%；(4)强磁性铁精矿含铁67.28%、回收率：铁4.05%,(5)弱磁性铁精矿：铁品位53.68%,回收率：铁53.55%。本论文在选矿工艺研究方面取得了一定的成果,今后对同类矿石的选厂的生产有借鉴指导作用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 文献综述

- 1.1 尾矿综合利用的必要性

- 1.1.1 尾矿的形成与特点

- 1.1.2 尾矿严重危害生态环境

- 1.1.3 尾矿中有用组分丰富

- 1.2 尾矿综合利用现状

- 1.2.1 尾矿作为二次资源再选的研究

- 1.2.2 做土壤改良剂及磁化复合肥

- 1.2.3 尾矿用作建筑材料及采空区填充料等

- 1.2.4 利用尾矿复垦植被

- 1.3 尾矿利用存在的问题

- 1.4 锡资源现状

- 1.5 锡的性质和用途

- 1.5.1 锡的性质

- 1.5.2 锡的用途

- 1.6 锡的选矿方法

- 1.6.1 锡的重选以及设备

- 1.6.2 锡的浮选简史

- 1.6.3 锡石浮选的捕收剂

- 1.6.4 锡石浮选的抑制剂

- 1.7 论文选题的意义和研究的内容

- 1.7.1 论文选题的意义

- 1.7.2 论文研究的内容

- 第二章 试样的采取、制备、试验主要设备以及药剂

- 2.1 矿样的采取

- 2.2 矿样的制备

- 2.3 试验设备以及药剂

- 第三章 矿石性质及工艺矿物学研究

- 3.1 试样的物质组成

- 3.1.1 试样的光谱分析

- 3.1.2 多元素分析

- 3.1.3 铁物相分析

- 3.1.4 锡钨物相分析

- 3.2 矿石的构造及结构

- 3.2.1 矿石的构造

- 3.2.2 矿石的结构

- 3.3 矿石的矿物成份

- 3.4 矿样X-射线衍射分析图

- 3.5 矿物的嵌布特征

- 3.6 锡的赋存状态

- 3.7 矿石可磨度测定

- 3.8 物理参数测定

- 3.9 原矿粒度粒度组成及金属分布

- 3.10 本章小结

- 第四章 选矿试验研究

- 4.1 磨矿细度的测定

- 4.2 摇床重选探索试验流程一——单一重选流程

- 4.2.1 直接重选试验研究

- 4.2.2 分级重选探索试验

- 4.3 探索试验流程二——重选—浮选—磁选联合流程

- 4.4 探索试验流程三——重选—磁选—浮选联合流程

- 4.5 探索试验流程四——浮选—重选—磁选联合流程

- 4.6 探索试验流程五——浮选—磁选—重选联合流程

- 4.7 本章小结

- 第五章 条件试验

- 5.1 浮选脱硫条件试验

- 5.1.1 浮选脱硫磨矿细度试验

- 5.1.2 硫酸铜用量试验

- 5.1.3 丁黄用量试验

- 5.1.4 pH值试验

- 5.1.5 浮选脱硫闭路试验

- 5.2 磁选磁场强度试验

- 5.2.1 弱磁选磁场强度试验

- 5.2.2 强磁选磁场强度试验

- 5.2.3 强磁精矿再磨再选磁场强度试验

- 5.3 磁选尾矿摇床重选试验

- 5.3.1 摇床冲程、冲次条件试验

- 5.3.2 磁选尾矿再磨摇床重选试验

- 5.3.3 磁选尾矿直接摇床重选试验

- 5.4 重选尾矿浮选试验

- 5.5 本章小结

- 第六章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录A 攻读硕士学位期间发表论文

- 附录B 攻读硕士学位期间参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].多级堆排尾矿沉积固结特性实验研究[J]. 有色金属(矿山部分) 2020(01)

- [2].尾矿沉积固结对溃坝后尾矿浆体运动特性的影响探究[J]. 有色金属(矿山部分) 2020(01)

- [3].钼尾矿资源综合利用最新研究进展概述[J]. 材料导报 2019(S2)

- [4].铜尾矿资源综合利用及研究进展[J]. 世界有色金属 2019(18)

- [5].尾矿浓缩及输送技术研究[J]. 工程建设与设计 2020(02)

- [6].某锡铜共生矿尾矿再选试验研究及应用[J]. 云南冶金 2020(01)

- [7].关于尾矿输送泄漏自动预警系统[J]. 世界有色金属 2019(20)

- [8].铜冶炼转炉渣无尾矿选矿的研究与生产实践[J]. 世界有色金属 2019(24)

- [9].氧化还原生物对石门雄黄矿区尾矿砷释放行为研究[J]. 岩石矿物学杂志 2020(02)

- [10].河北某铁矿尾矿脱水干排系统的应用实践[J]. 中国资源综合利用 2020(02)

- [11].黄金尾矿建材化利用的研究现状及展望[J]. 金属矿山 2020(03)

- [12].二乙烯三胺五甲叉膦酸酸解磷尾矿的实验探究[J]. 环境工程 2020(02)

- [13].某铁矿尾矿分级浓缩及流变特性研究[J]. 世界有色金属 2020(01)

- [14].浓密尾矿管道输送的研究现状及展望[J]. 安全与环境学报 2020(01)

- [15].中低品位磷矿及磷尾矿的综合利用现状[J]. 硫磷设计与粉体工程 2019(06)

- [16].锡尾矿的资源现状、特点与再选研究进展[J]. 矿冶 2020(02)

- [17].高海拔地区循环冻融尾矿抗剪强度及细观分析[J]. 科技创新与应用 2020(11)

- [18].某尾矿库尾矿泄漏事故分析与修复[J]. 工程建设 2020(03)

- [19].富硅钼尾矿的疏水改性[J]. 硅酸盐学报 2020(05)

- [20].武山铜矿解决选硫粗粒浮选尾矿管路堵塞的生产实践[J]. 湖南有色金属 2020(02)

- [21].氰化尾矿无害化处理工艺生产实践[J]. 世界有色金属 2020(03)

- [22].对高浓度尾矿小流量远距离连续输送技术的分析[J]. 世界有色金属 2020(05)

- [23].不同干密度尾矿料压缩特性探究[J]. 粉煤灰综合利用 2020(02)

- [24].酸性尾矿生态修复过程的微生物学研究进展[J]. 节能与环保 2020(06)

- [25].我国利用石墨尾矿制备墙体材料的研究现状[J]. 四川建材 2020(06)

- [26].我国铜尾矿资源综合利用研究进展[J]. 西部资源 2020(05)

- [27].铜浮选尾矿再磨系统工艺改进研究[J]. 世界有色金属 2020(07)

- [28].稀土尾矿矿物学分析及微波焙烧对其催化脱硝性能的影响[J]. 材料导报 2020(16)

- [29].汞尾矿同步高效浸出汞锑规律[J]. 有色金属科学与工程 2020(04)

- [30].某矿山氰化尾矿浆无害化处理工艺研究[J]. 黄金 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/04125844424c139339989b5b.html