# 大面阵彩色CCD相机技术研究

### 论文摘要

随着CCD探测器件制作工艺的日益成熟,CCD航测相机得到了快速的发展,特别是面阵CCD型航测相机,由于其凝视成像且具有体积小、重量轻、相机系统结构相对简单等一系列优势而得到航空测量领域越来越多的重视。而大面阵彩色CCD探测器的成功研制和量产,更是给彩色航空数码相机带来一次前所未有的革命。本文针对大面阵彩色CCD航测相机的关键技术进行了研究,主要包含以下几点内容:首先,简要分析了可见光的大气传输特性,利用“6S”大气辐射传输模型软件计算了30km高度时0.4～0.70μm谱段辐射光的大气透过率,并计算该谱段辐射光在30km高度时针对不同地面目标的大气传输信号强度。其次,分析了大面阵彩色CCD航测相机的工作原理,并根据航测相机的性能指标要求进行航测相机光学系统的结构参数论证,最终确定采用双高斯形式光学系统,设计出焦距为360mm,入瞳口径为83mm,全视场角为10°,MTF在83lp/mm时大于等于0.6的光学系统,并对初步设计完成的光学系统进行了性能指标的复核。然后,详细分析了大面阵彩色CCD航测相机光学系统的性能,主要包括:(1)分析了光学系统的环境适应能力,并对光学系统进行了光学被动式消除环境热敏感处理;(2)分析了杂散光对光学系统性能的影响,主要分析了有效视场外光线和鬼像对光学系统的影响,并给出了针对该光学系统的遮光罩设计并进行了光机整体消杂光仿真;(3)对光学系统进行了公差分配,分别给出了在常温常压的加工装配条件下和在航测相机的实际工作环境条件下的系统公差分析结果。最后,对大面阵彩色CCD航测相机所得到的bayer格式图像的彩色插值恢复算法进行了分析和研究:分析了典型彩色插值恢复算法的算法结构和各种算法对bayer格式图像彩色恢复性能的仿真结果,并对结果进行了定性和定量两个方面的评价。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究意义

- 1.2 彩色航测相机国内外发展现状

- 1.2.1 彩色航测相机国外发展现状

- 1.2.2 彩色航测相机国内发展现状

- 1.3 本文主要研究内容

- 第2章 可见光的大气传输特性简介

- 2.1 可见光的大气传输机理及分析

- 2.1.1 影响可见光大气传输的因素分析

- 2.1.2 辐射光大气传输过程模拟软件6S介绍

- 2.1.3 大气对可见光传输的吸收影响

- 2.2 地面目标在可见光谱段信息分析

- 2.3 可见光的大气传输辐射计算

- 2.4 本章小结

- 第3章 大面阵彩色CCD 相机光学系统设计

- 3.1 大面阵彩色CCD 相机工作原理分析

- 3.1.1 FTF6080C 性能分析

- 3.1.2 大面阵彩色CCD 相机彩色图像获取过程分析

- 3.2 光学系统结构参数的确定

- 3.2.1 焦距与视场角

- 3.2.2 光学系统F 数选择及影响因素分析

- 3.3 光学系统结构设计

- 3.3.1 光学系统初始结构的确定

- 3.3.2 光学系统初始结构的优化

- 3.3.3 光学系统所用玻璃性能分析

- 3.3.4 光学系统F 数验证

- 3.4 本章小结

- 第4章 大面阵彩色CCD 相机光学系统性能分析

- 4.1 大面阵彩色CCD 相机光学系统环境适应性分析

- 4.1.1 工作环境对光学系统的影响

- 4.1.2 消除环境敏感性的方法分析

- 4.1.3 光学系统消除环境敏感性设计

- 4.2 大面阵彩色CCD 相机杂散光分析

- 4.2.1 光学系统杂散光分类

- 4.2.2 光学系统遮光罩设计

- 4.2.3 光学系统鬼像分析

- 4.3 光学系统公差分析

- 4.3.1 总体公差分配原则及过程

- 4.3.2 光学系统公差分配

- 4.4 本章小结

- 第5章 大面阵彩色CCD 相机采集图像处理算法研究

- 5.1 bayer 格式图像特点及其插值恢复算法分类

- 5.2 图像数字化方法分析

- 5.3 典型的bayer 格式图像的彩色插值恢复算法分析和测试

- 5.3.1 双线性插值法

- 5.3.2 色比不变法

- 5.3.3 边界检测法

- 5.3.4 自适应插值法

- 5.4 不同插值恢复算法的性能评估

- 5.4.1 典型真彩色图像视觉感受

- 5.4.2 插值算法的定量评价

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].电子竞技人员选拔方式研究——基于CCD素质分析模型[J]. 河北企业 2020(08)

- [2].基于CCD传感器的地铁隧道拱顶沉降监测系统[J]. 工业控制计算机 2020(08)

- [3].激光热处理高速升温过程的红外CCD监测方法[J]. 红外技术 2020(08)

- [4].基于CCD的火车车轮踏面磨损自动检测研究[J]. 机械制造 2016(12)

- [5].激光干扰CCD规则亮点分布原理研究[J]. 红外与激光工程 2016(11)

- [6].低温制冷CCD探测器在医疗机器人中的应用[J]. 科技创新与应用 2017(12)

- [7].CCD技术在光学实验教学中的应用[J]. 科教导刊(上旬刊) 2017(02)

- [8].CCD栅介质工艺对多晶硅层间介质的影响[J]. 半导体光电 2017(03)

- [9].基于彩色线阵CCD的蚕卵色选机研究[J]. 机电信息 2017(21)

- [10].CCD与CMOS图像传感器的现状及发展趋势[J]. 电子技术与软件工程 2017(13)

- [11].空间相机CCD信号处理电路匹配性分析[J]. 电子测量技术 2015(11)

- [12].CCD图像传感器和CMOS图像传感器的比较研究[J]. 信息通信 2015(12)

- [13].基于线性CCD搬运机器人弯道控制分析[J]. 山东工业技术 2016(12)

- [14].基于CCD的金属薄板印刷墨层厚度在线检测研究[J]. 包装工程 2014(23)

- [15].基于环境一号卫星CCD影像的磷石膏识别[J]. 遥感技术与应用 2014(06)

- [16].CCD暗电流自动抑制的一种方法[J]. 科学技术与工程 2015(19)

- [17].CCD暗物质实验原型装置放射性氡本底研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [18].CCD对飞秒激光与连续激光响应特性实验研究[J]. 光电技术应用 2017(04)

- [19].基于线性CCD的智能车路径识别控制系统[J]. 电子世界 2015(21)

- [20].基于线性CCD的智能车路径提取与寻迹[J]. 电子测量技术 2016(03)

- [21].通道可编程水色成像光谱仪CCD成像电路设计[J]. 红外技术 2016(07)

- [22].基于CCD无损测量生物组织光学参数[J]. 机械工程与自动化 2016(06)

- [23].基于CCD成像的侧向散射激光雷达几何标定方法[J]. 光子学报 2015(02)

- [24].改进的航空全帧型面阵CCD相机电子式像移补偿方法[J]. 红外与激光工程 2015(05)

- [25].多CCD大幅面扫描仪图像拼接算法与实现[J]. 科技致富向导 2015(08)

- [26].空间应用CCD视频处理器评估测试系统[J]. 光电工程 2013(12)

- [27].一种典型的科学级CCD驱动时序的FPGA设计[J]. 大气与环境光学学报 2012(03)

- [28].基于CCD工艺的模型参数提取测试图形设计[J]. 半导体光电 2011(04)

- [29].基于CCD的工件直径动态检测[J]. 自动化技术与应用 2011(12)

- [30].焊接机器人光电跟踪CCD传感系统的优化设计[J]. 北京石油化工学院学报 2010(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/041ac683b649ec4a2f922f62.html