# 常温常压湿式催化氧化技术催化剂制备研究

### 论文摘要

湿式氧化技术能有效的处理高浓度、难降解、有毒有害废水,但传统的湿式氧化技术对高温、高压等条件的要求限制了实际的推广应用。湿式催化氧化技术实现了对传统湿式氧化技术的改进。在湿式催化氧化技术中通过加入催化剂,来降低反应的活化能,从而使反应在更加温和的条件下完成。常温常压催化氧化技术具有对反应条件要求低、运行费用低,具有处理效率高、操作简单等优点,已成为目前难降解有机工业废水处理技术研究最热点的课题。催化剂的制备是湿式催化氧化技术研究的关键,本论文将开展常温常压湿式催化氧化技术中催化剂的制备研究。本论文以Fe、Mn、Cu、Zn、Co、Ni几种过渡金属氧化物为活性组分,采用浸渍法制备负载型催化剂,通过对甲基橙模拟废水的降解表明Co具有较好的催化活性,载体适宜选用颗粒活性碳。Co/AC催化剂最佳的制备工艺为：30g预处理后的颗粒活性炭室温下浸渍在200ml浓度为0.2mol/L的Co（NO3）2溶液中24h,过滤后自然晾干,80℃烘2h,120℃烘2h,380℃条件下焙烧4h。该催化剂用于常温常压湿式催化氧化工艺中处理甲基橙模拟染料废水,处理1.5h时,废水的COD去除率可达85.71%,脱色率可达99.96%。为了提高Co/AC催化剂的催化活性,制备了Fe-Co/AC催化剂,结果表明,Co（NO3）2溶液浓度为0.2mol/L、380℃条件下焙烧4h,Fe-Co/AC催化剂比Co/AC催化剂催化活性提高了6%左右。为了进一步提高催化剂催化活性,添加电子助剂K2O对其进行改性,结果表明,添加助剂的催化剂催化活性有所提高,但不明显。本文还对所制备催化剂的重复使用进行了研究,结果表明所制备催化剂重复利用4次对甲基橙模拟染料废水有较好的降解效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题的研究目的和意义

- 1.2 湿式催化氧化技术国内外现状和发展趋势

- 1.2.1 湿式催化氧化技术概述

- 1.2.2 湿式催化氧化技术国内外研究现状和发展趋势

- 1.3 本论文的研究内容和意义

- 1.3.1 目标物的选择

- 1.3.2 研究内容

- 2 实验材料和实验方法

- 2.1 实验药品、仪器

- 2.1.1 实验药品

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 催化剂的制备方法

- 2.2.1 载体的预处理

- 2.2.2 浸渍法制备催化剂

- 2.2.3 改性催化剂的制备

- 2.3 分析评价方法

- 2.4 催化氧化实验方法

- 2.5 载体和催化剂的表征方法

- 2.5.1 BET测试

- 2.5.2 SEM测试

- 3 Co/AC催化剂的制备及催化活性研究

- 3.1 常温常压湿式催化氧化催化剂活性组分和载体的选择

- 3.1.1 活性组分的选择

- 3.1.2 载体的选择

- 3.2 Co/AC催化剂制备研究

- 3.2.1 浸渍液浓度的选择

- 3.2.2 焙烧温度的选择

- 3.2.3 焙烧时间的选择

- 3.3 Co/AC催化剂催化活性研究

- 3.3.1 pH对处理效果的影响

- 3.3.2 氧化剂加入量对处理效果的影响

- 3.3.3 催化剂加入量对处理效果的影响

- 3.3.4 反应时间对处理效果的影响

- 3.4 Co/AC催化剂的表征

- 3.4.1 BET测试结果

- 3.4.2 SEM测试结果

- 3.5 本章小结

- 4 Fe-Co/AC催化剂的制备及催化活性研究

- 4.1 Fe-Co/AC催化剂制备工艺优化

- 4.1.1 Fe、Co配比的选择

- 4.1.2 焙烧温度的选择

- 4.1.3 焙烧时间的选择

- 4.1.4 电子助剂的影响

- 4.2 Fe-Co/AC催化剂催化活性研究

- 4.2.1 pH对处理效果的影响

- 4.2.2 氧化剂加入量对处理效果的影响

- 4.2.3 催化剂加入量对处理效果的影响

- 4.2.4 反应时间对处理效果的影响

- 4.2.5 不同甲基橙初始浓度的影响

- 4.3 Fe-Co/AC催化剂的表征

- 4.3.1 BET测试结果

- 4.3.2 SEM测试结果

- 4.4 催化剂的重复使用

- 4.5 本章小结

- 5 常温常压湿式催化氧化反应动力学研究

- 5.1 以Co/AC为催化剂湿式催化氧化反应动力学研究

- 5.1.1 催化剂加入量的影响

- 5.1.2 氧化剂初始浓度的影响

- 5.1.3 温度的影响

- 5.1.4 动力学方程的建立

- 5.2 以Fe-Co/AC为催化剂湿式催化氧化反应动力学研究

- 5.2.1 催化剂加入量的影响

- 5.2.2 氧化剂初始浓度的影响

- 5.2.3 温度的影响

- 5.2.4 动力学方程的建立

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].棒状Ag_2CO_3/SrCO_3的制备与高可见光光催化活性（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2017(02)

- [2].Cu_2O/Bi_2MoO_6耦合系统增强光催化活性研究(英)[J]. 安徽大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [3].纳米TiO_2表面晶相结构转化及其光催化活性研究[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].非金属元素催化活性的调控机理[J]. 物理化学学报 2020(08)

- [5].两种铋系光催化剂的制备、表征及光催化活性研究[J]. 化工管理 2016(33)

- [6].胃蛋白酶非天然催化活性的新用途:高效合成四氢喹唑啉（英文）[J]. 有机化学 2020(09)

- [7].以天然模板法制备异形TiO_2及光催化活性研究[J]. 天津城建大学学报 2017(03)

- [8].纳米铁酸钙的光催化活性与催化机理研究[J]. 无机盐工业 2017(09)

- [9].载体结构对钙钛矿氨分解催化活性的影响[J]. 化学工业与工程 2016(04)

- [10].尿素量对CeO_2粒子结构、形貌和光催化活性的影响[J]. 有色金属工程 2020(11)

- [11].热处理温度对天然闪锌矿光催化活性的影响[J]. 无机盐工业 2010(07)

- [12].影响TiO_2薄膜光催化活性的主要因素[J]. 天津化工 2008(02)

- [13].影响TiO_2薄膜光催化活性的主要因素[J]. 天津化工 2008(03)

- [14].生物形态的层次CeO_2微管的合成及其催化活性的增强（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2017(03)

- [15].PbS/K_2La_2Ti_3O_(10)复合物的制备及光催化活性研究[J]. 功能材料 2013(24)

- [16].钼氮共掺杂TiO_2的制备及其光催化活性[J]. 功能材料 2011(04)

- [17].四丁基氢氧化铵改性TiO_2的可见光催化活性[J]. 高等学校化学学报 2015(06)

- [18].几种类型纳米TiO_2的制备及光催化活性研究[J]. 广州化工 2011(10)

- [19].缓冲体系和金属离子对漆酶催化活性的影响[J]. 武汉理工大学学报 2009(05)

- [20].纳米片层结构石墨相氮化碳的光催化活性及循环利用[J]. 吉林大学学报(理学版) 2017(04)

- [21].TiO_2非晶含量计算及非晶对催化的影响[J]. 物理实验 2017(08)

- [22].铁电材料光催化活性的研究进展[J]. 物理学报 2017(16)

- [23].2-甲基吡啶类离子液体结构与酸性关联及其酯化催化活性[J]. 南昌大学学报(理科版) 2017(03)

- [24].花状氧化铜催化降解甲苯的性能研究[J]. 环境科学与技术 2017(08)

- [25].吸附剂对TiO_2光催化活性的影响[J]. 广东化工 2015(22)

- [26].｛001｝TiO_2纳米片的制备及不同含F量对其光催化活性的影响[J]. 硅酸盐通报 2011(06)

- [27].渣油加氢脱金属反应中沉积钒的自催化活性[J]. 石油学报(石油加工) 2010(04)

- [28].纳米TiO_2薄膜光催化活性研究[J]. 科技创新导报 2009(08)

- [29].纳米TiO_2的低温制备及光催化活性研究[J]. 淮阴师范学院学报(自然科学版) 2008(03)

- [30].外加磁场对掺杂TiO_2薄膜光催化活性的影响[J]. 世界科技研究与发展 2008(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/04284cb5db2fb083389a271e.html