# 碳纳米管的修饰及改性聚丙烯复合材料的研究

### 论文摘要

碳纳米管独特的结构和优异的性能,已引起人们利用它们制备纳米复合材料的极大兴趣。然而,CNTs表面呈化学惰性,使其在聚合物基体中的分散性差,与基体材料难以形成牢固结合,从而限制了其应用范围。要发挥碳纳米管改性复合材料的先进性,必须在界面结构及性质设计的基础上,对碳纳米管进行有效的修饰。本论文首先对碳纳米管进行表面修饰处理,制备得到了6种功能化碳纳米管;在此基础上,选择聚丙烯（PP）作为基体材料,利用这6种功能化的碳纳米管对其进行改性,制备得到了多种碳纳米管/聚丙烯复合材料,研究了改性前后复合材料的力学、热学及电学等性能。研究具有基础性和前瞻性,具有广泛的应用前景。首先,利用氢氧化钠对碳纳米管进行修饰,得到了羟基化碳纳米管（HO-CNTs）;在此基础上,利用甲醛的亲电性,对碳纳米管进行修饰处理得到了羟甲基碳纳米管（HOCH2-CNTs）。进一步使HO-CNTs和HOCH2-CNTs分别与MAH发生酯化反应,制备得到接枝了MAH的羟基碳纳米管（MAH-CNTs）和接枝了MAH的羟甲基碳纳米管（MAH-OCH2-CNTs）。结果显示:通过氢氧化钠和甲醛对碳纳米管的修饰,在其表面引入了一定数量的羟基和羟甲基;与MAH反应后,羟基消失,MAH通过酯基被引入到了碳纳米管的表面;四种修饰方法均未改变CNTs的骨架结构,这对于发挥CNTs的优良力学性能非常重要;同时,被修饰过的CNTs在有机溶剂中有较好的溶解性,为下一步利用溶剂法制备CNTs/PP复合材料打下了基础。其次,利用HO-CNTs和MAH-CNTs两种修饰碳纳米管,根据MAH与PP复合顺序的先后,采用溶液法分别制备了CNTs/MAH/PP、MAH-CNTs/PP及CNTs/MAH-PP复合材料,研究了修饰CNTs含量对复合材料性能的影响。利用HOCH2-CNTs和MAH-OCH2-CNTs,根据MAH加入与否以及与PP复合顺序的先后,分别制备了HOCH2-CNTs/PP、MAH-OCH2-CNTs/PP、HOCH2-CNTs/MAH/PP和HOCH2-CNTs/MAH-PP复合材料,并研究了HOCH2-CNTs或MAH-OCH2-CNTs含量与复合材料性能的影响之间的关系。对复合材料进行的形貌、结晶行为、界面连接和性能测试显示:经过修饰的碳纳米管（ HO-CNTs、MAH-CNTs、HOCH2-CNTs和MAH-OCH2-CNTs）均匀分散于聚丙烯基体中,并且修饰过的CNTs被聚丙烯均匀包覆,两者相容性良好,碳纳米管和聚丙烯通过MAH形成了共价连接;修饰过的碳纳米管对聚丙烯具有较强的异相成核作用,有效的减小了聚丙烯球晶尺寸,但并未改变PP的晶型;复合材料的力学、热学性能均优于纯PP和直接混合CNTs/PP;其体积电阻率随着CNTs含量的增加均表现出先缓慢减小而后迅速减小的变化趋势。对比研究发现:在初始原料均为HO-CNTs、MAH、PP的情况下,HO-CNTs先与MAH复合所合成的MAH-CNTs/PP复合材料具有比其他复合方式所制备的复合材料更优异的性能。在初始原料均为HOCH2-CNTs、MAH、PP的情况下,先使HOCH2-CNTs与MAH复合所制备的MAH-OCH2-CNTs/PP具有比其他复合方式所制备HOCH2-CNTs/MAH/PP和HOCH2-CNTs/MAH-PP较优异的性能。第三,利用碳纳米管表面大稠环芳烃结构极强的自由基捕捉能力,使甲基丙烯酸丁酯在碳纳米管表面发生接枝聚合,得到了聚甲基丙烯酸丁酯接枝碳纳米管（PBMA-CNTs）。结果表明:经过修饰处理,CNTs表面成功接上了PBMA,且修饰处理过程不会破坏CNTs本身的结构。接枝在碳纳米管上的PBMA有效地提高了其在有机溶剂（二甲苯）中的分散稳定性。第四,利用上述得到的PBMA-CNTs制备了PBMA-CNTs/PP复合材料,并考察了不同的CNTs和BMA配比对复合材料性能的影响。结果显示:当CNTs:BMA=1:100时,复合材料呈串晶纤维状, CNTs充当了串晶中心轴;当CNTs:BMA=5:100时,复合材料呈网孔膜状, CNTs被包覆于这些网孔中。在PBMA-CNTs/PP复合材料中, PBMA-CNTs与PP之间存在较强的吸附作用。PBMA-CNTs对PP的异相成核作用没有单独使用CNTs作用明显,这主要是因为PBMA的疏水性与PP更为匹配,容易缠绕而起不到成核作用。用CNTs:BMA=1:100的PBMA-CNTs所制备的PBMA-CNTs/PP复合材料与用CNTs:BMA=5:100的PBMA-CNTs相比,具有更好的力学性能,这与其串晶纤维结构有着紧密的联系。用两种不同CNTs与BMA配比所制备的PBMA-CNTs/PP复合材料都具有比纯PP优异的热稳定性。当CNTs:BMA=5:100时,复合材料的热稳定性达到最佳。第五,利用接枝了MAH的PP（ MAH-PP）作为基体材料,制备了PBMA-CNTs/MAH-PP复合材料。利用不同配比PBMA-CNTs所制备的PBMA-CNTs/MAH-PP复合材料的形貌有很大的不同。CNTs:BMA=1:100的PBMA-CNTs/MAH-PP复合材料呈网孔球状;而CNTs:BMA=5:100的复合材料呈互穿网络结构,且CNTs在基体中定向排列。由于CNTs与BMA的配比不同,每根CNTs上接枝的PBMA数量也不同;当PBMA-CNTs与MAH-PP复合时,PBMA接枝量少的CNTs更易于与MAH形成化学键合,而使得CNTs受到PBMA与PP两个大分子的拽拉、牵制作用,趋向于被拉直。而对于CNTs:BMA=1:100的复合材料,因CNTs表面接枝了太多的PBMA,使得CNTs趋向于弯曲缠绕,因而复合材料形成了网孔球状。在PBMA-CNTs/MAH-PP复合材料中,通过CNTs和MAH之间的酯化反应,使得CNTs和PP通过MAH形成了化学连接。利用不同配比的PBMA-CNTs所制备的PBMA-CNTs/MAH-PP复合材料的力学和热学性能均好于纯PP。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 聚合物基纳米复合材料

- 1.2.1 纳米技术与纳米材料

- 1.2.2 纳米复合材料

- 1.2.2.1 纳米复合材料的定义与分类

- 1.2.2.2 聚合物基纳米复合材料

- 1.3 聚丙烯基纳米复合材料

- 1.3.1 聚丙烯基纳米复合材料的制备方法

- 1.3.2 聚丙烯基纳米复合材料的发展现状

- 1.4 碳纳米管及其在聚丙烯改性中的应用

- 1.4.1 碳纳米管的结构

- 1.4.2 碳纳米管的性能

- 1.4.2.1 碳纳米管的力学性能

- 1.4.2.2 碳纳米管的电学性能

- 1.4.2.3 碳纳米管的热学性能

- 1.4.2.4 碳纳米管的储氢性能

- 1.4.2.5 碳纳米管的磁学性能

- 1.4.2.6 碳纳米管的光学性能

- 1.4.2.7 碳纳米管的场发射性能

- 1.4.3 CNTs 的制备和纯化

- 1.4.4 碳纳米管的修饰与改性

- 1.4.4.1 外膜修饰法

- 1.4.4.2 机械化学法

- 1.4.4.3 超声波改性法

- 1.4.4.4 表面化学改性法

- 1.4.4.5 高能量改性法

- 1.4.5 碳纳米管在聚丙烯复合材料中的应用

- 1.4.6 制备碳纳米管/聚丙烯复合材料中存在的问题

- 1.5 本论文的立题依据和主要内容

- 1.5.1 立题依据

- 1.5.2 研究内容

- 第2章 直接混合 CNTS/PP 复合材料

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验原料

- 2.2.2 实验设备

- 2.2.3 材料的制备

- 2.2.3.1 碳纳米管的制备和纯化

- 2.2.3.2 CNTs/PP 复合材料的制备

- 2.2.4 复合材料的性能测试与表征

- 2.2.4.1 扫描电镜观察

- 2.2.4.2 透射电镜观察

- 2.2.4.3 偏光显微镜（PLM）观察

- 2.2.4.4 复合材料的电学性能测试

- 2.2.4.5 X 射线（XRD）分析

- 2.2.4.6 电阻－温度曲线测定

- 2.2.4.7 复合材料的力学性能测试

- 2.2.4.8 热重（TG）分析

- 2.2.4.9 差示扫描量热（DSC）测试

- 2.2.4.10 红外光谱（IR）测试

- 2.2.4.11 拉曼（Raman）光谱

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 CNTs/PP 复合材料的 SEM 研究

- 2.3.2 CNTs/PP 复合材料的 TEM 研究

- 2.3.3 CNTs/PP 复合材料的 PLM 研究

- 2.3.4 CNTs/PP 复合材料的 XRD 研究

- 2.3.5 CNTs/PP 复合材料的 Raman 研究

- 2.3.6 CNTs/PP 复合材料的 IR 研究

- 2.3.7 CNTs/PP 复合材料的电学性能研究

- 2.3.8 CNTs/PP 复合材料的力学性能研究

- 2.3.9 CNTs/PP 复合材料的热学性能研究

- 2.4 本章小结

- 第3章 碳纳米管/马来酸酐/聚丙烯复合材料

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验原料

- 3.2.2 实验设备

- 3.2.3 碳纳米管的修饰以及复合材料的制备

- 3.2.3.1 用氢氧化纳处理碳纳米管（HO-CNTs）

- 3.2.3.2 氢氧化纳处理后的碳纳米管接枝马来酸酐（MAH-CNTs）

- 3.2.3.3 聚丙烯接枝马来酸酐（MAH-PP）

- 3.2.3.4 MAH-CNTs/PP

- 3.2.3.5 CNTs/MAH-PP

- 3.2.3.6 CNTs/MAH/PP

- 3.2.4 复合材料的性能测试与表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 复合材料的SEM 研究

- 3.3.2 复合材料的TEM 研究

- 3.3.3 复合材料的PLM 研究

- 3.3.4 复合材料的XRD 研究

- 3.3.5 复合材料的Raman 研究

- 3.3.6 复合材料的IR 研究

- 3.3.7 复合材料的形成机理分析

- 3.3.8 复合材料的力学性能分析

- 3.3.9 复合材料的电学性能分析

- 3.3.10 复合材料的热学性能分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 羟甲基碳纳米管/马来酸酐/聚丙烯复合材料

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验原料

- 4.2.2 实验设备

- 4.2.3 材料的制备

- 2-CNTs）'>4.2.3.1 碳纳米管的羟甲基化（HOCH2-CNTs）

- 2-CNTs）'>4.2.3.2 马来酸酐接枝羟甲基化的碳纳米管（MAH-OCH2-CNTs）

- 4.2.3.3 聚丙烯接枝马来酸酐（MAH-PP）

- 2-CNTs/PP）'>4.2.3.4 羟甲基化碳纳米管/聚丙烯复合材料的制备（HOCH2-CNTs/PP）

- 2-CNTs/PP）'>4.2.3.5 马来酸酐接枝羟甲基化碳纳米管/聚丙烯复合材料的制备（MAH-OCH2-CNTs/PP）

- 2-CNTs/ MAH-PP）'>4.2.3.6 羟甲基化碳纳米管/马来酸酐接枝聚丙烯复合材料的制备（HOCH2-CNTs/ MAH-PP）

- 2-CNTs/ MAH /PP）'>4.2.3.7 羟甲基化碳纳米管/马来酸酐/聚丙烯复合材料的制备（HOCH2-CNTs/ MAH /PP）

- 4.2.4 复合材料的性能测试与表征

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 复合材料SEM 研究

- 4.3.2 复合材料TEM 研究

- 4.3.3 复合材料PLM 研究

- 4.3.4 复合材料XRD 研究

- 4.3.5 复合材料Raman 研究

- 4.3.6 复合材料IR 研究

- 4.3.7 复合材料力学性能研究

- 4.3.8 复合材料电学性能研究

- 4.3.9 复合材料热学性能研究

- 4.4 本章小结

- 第5章 聚甲基丙烯酸丁酯接枝碳纳米管/聚丙烯复合材料

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 实验原料

- 5.2.2 实验设备

- 5.2.3 材料的制备

- 5.2.3.1 聚甲基丙烯酸丁酯接枝碳纳米管（PBMA-CNTs）

- 5.2.3.2 PBMA-CNTs/聚丙烯复合材料的制备（PBMA -CNTs/PP）

- 5.2.4 复合材料的性能测试与表征

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 聚甲基丙烯酸丁酯接枝碳纳米管（PBMA -CNTs）

- 5.3.1.1 PBMA -CNTs 的电镜分析

- 5.3.1.2 PBMA -CNTs 的 Raman 光谱分析

- 5.3.1.3 PBMA -CNTs 的 XRD 分析

- 5.3.1.4 PBMA -CNTs 的红外光谱分析

- 5.3.1.5 PBMA-CNTs 的形成机理分析

- 5.3.1.6 PBMA -CNTs 的溶解性研究

- 5.3.2 PBMA -CNTs/PP 复合材料

- 5.3.2.1 PBMA -CNTs/PP 复合材料的形貌

- 5.3.2.2 PBMA -CNTs/PP 复合材料的 PLM 研究

- 5.3.2.3 PBMA -CNTs/PP 复合材料的 XRD 光谱分析

- 5.3.2.4 PBMA -CNTs/PP 复合材料的 Raman 分析

- 5.3.2.5 PBMA -CNTs/PP 复合材料的红外光谱分析

- 5.3.2.6 PBMA -CNTs/PP 复合材料的电学性能研究

- 5.3.2.7 PBMA -CNTs/PP 复合材料的力学性能研究

- 5.3.2.8 PBMA -CNTs/PP 复合材料的热学性能研究

- 5.4 本章小结

- 第6章 PBMA -CNTS/MAH-PP 复合材料

- 6.1 引言

- 6.2 实验部分

- 6.2.1 实验原料

- 6.2.2 实验设备

- 6.2.3 材料的制备

- 6.2.3.1 聚甲基丙烯酸丁酯接枝碳纳米管（PBMA -CNTs）

- 6.2.3.2 马来酸酐接枝聚丙烯（MAH-PP）

- 6.2.3.3 聚甲基丙烯酸丁酯接枝碳纳米管/马来酸酐接枝聚丙烯复合材料的制备（PBMA -CNTs/MAH-PP）

- 6.2.4 复合材料的性能测试与表征

- 6.3 结果与讨论

- 6.3.1 PBMA -CNTs/MAH-PP 复合材料的外部形貌

- 6.3.2 PBMA -CNTs/MAH-PP 复合材料的 PLM 分析

- 6.3.3 PBMA -CNTs/MAH-PP 复合材料的 XRD 谱分析

- 6.3.4 PBMA -CNTs/MAH-PP 复合材料的 Raman 光谱分析

- 6.3.5 PBMA -CNTs/MAH-PP 复合材料的红外光谱分析

- 6.3.6 PBMA -CNTs/MAH-PP 复合材料的形成机理分析

- 6.3.7 PBMA -CNTs/MAH-PP 复合材料的电学性能研究

- 6.3.8 PBMA -CNTs/MAH-PP 复合材料的力学性能研究

- 6.3.9 PBMA -CNTs/MAH-PP 复合材料的热学性能研究

- 6.4 本章小结

- 第7章 总结

- 7.1 本论文主要研究成果

- 7.2 本论文的主要创新点

- 7.3 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读博士学位期间所发表的学术论文目录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/042ca703e888bcef30351ada.html