# 基于图像的车辆行道线检测与跟踪保持

### 论文摘要

随着科技的进步和社会的发展,汽车的人均占有量迅速增加,随之带来的交通安全问题也得到了全世界的关注。据调查可知,目前很多交通事故是由于司机疲劳驾驶或者醉驾导致车辆偏离当前行驶的车道所致。故行道线的检测与跟踪技术是智能车辆辅助驾驶技术的一个重要问题。本文是围绕基于图像的车辆行道线的检测与跟踪展开研究的。1.本文研究并实现了一种基于亮度估计和多阈值的行道线分割方法。针对摄像机会使得图像近处亮远处暗的成像特点,本文利用均值滤波对道路图像进行亮度估计,然后把原灰度图像和均值滤波后的图像进行差分,从而突出行道线区域。为了适应各种气候条件、光照等复杂路况的条件,本文采用了多阈值方案,对得到的差图像进行二值化,避免单一定阈值可能带来的分割效果不佳的后果。2.本文研究了基于消失点估计和条件约束的行道线感兴趣区域处理,实现了基于游程长度（Running-Length, RL）的干扰消除方法和固定宽度范围的细化方法。文中首先根据消失点确定行道线感兴趣区域（ROI）。然后,结合行道线的结构特点,利用游程长度和固定细化方法消除了一些诸如高速公路两边的护栏、前方车辆等干扰,便于下一步操作。3.本文研究并实现了基于加权Hough变换和空间约束的行道线选取工作。为了使得提取的结果更为准确,本文采用基于加权的Hough变换方法求得多条候选行道线,然后基于空间约束的条件进行行道线的选取,构造评价函数完成最终左右行道线的检测。4.本文最后采用卡尔曼滤波来进行行道线的跟踪保持。该方法可以有效的根据跟踪的情况自动调整感兴趣区域,使行道线的提取时间大大缩短,实时性和鲁棒性得以进一步提高。经过大量的实验表明本文的算法有效,能很好的检测出行道线,具有很好的鲁棒性和有效性,同时对智能交通领域的研究也有一定的借鉴意义。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.1.1 课题研究的背景

- 1.1.2 课题研究的意义

- 1.2 课题研究的现状

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 本文的项目来源及要求

- 1.4 本文的研究内容及章节安排

- 2 一种基于亮度估计和多阈值的行道线分割方法

- 2.1 引言

- 2.2 行道线图像灰度化

- 2.3 道路图像边缘检测

- 2.3.1 常用的边缘检测算子

- 2.3.2 各种边缘检测试验结果比较和分析

- 2.4 基于亮度估计的行道线边缘检测

- 2.4.1 常用的图像平滑方法

- 2.4.2 差分图像

- 2.5 基于多阈值的行道线分割

- 2.5.1 常用的行道线分割方法

- 2.5.2 基于最大类间方差法（OTSU）的图像分割

- 2.5.3 基于多阈值的行道线分割方法

- 2.6 本章小结

- 3 基于消失点估计和条件约束的行道线感兴趣区域处理

- 3.1 引言

- 3.2 消失点的定义

- 3.3 消失点的数学计算模型

- 3.4 基于条件约束的行道线区域处理

- 3.4.1 基于RL的干扰消除

- 3.4.2 固定宽度范围的行道线区域细化

- 3.5 实验处理结果与分析

- 3.6 本章小结

- 4 基于加权Hough变换和空间约束的行道线选取

- 4.1 引言

- 4.2 传统的Hough变换

- 4.2.1 Hough变换原理

- 4.2.2 行道线图像坐标系建立

- 4.3 基于加权的Hough变换

- 4.4 基于空间约束的行道线选取

- 4.4.1 空间约束判断条件

- 4.4.2 空间约束实验结果与分析

- 4.5 本章小结

- 5 基于卡尔曼滤波的行道线保持

- 5.1 引言

- 5.2 卡尔曼滤波基本理论

- 5.3 基于卡尔曼滤波的行道线保持方法

- 5.4 卡尔曼滤波保持行道线的实验结果

- 5.4.1 基于卡尔曼滤波保持行道线的算法

- 5.4.2 基于卡尔曼滤波的行道线跟踪实验结果

- 5.5 本章小结

- 6 实验结果分析与总结

- 6.1 实验环境简介

- 6.2 整体算法流程

- 6.3 实验结果及相关分析

- 6.3.1 晴天道路图像实验结果图

- 6.3.2 雨天道路图像实验结果图

- 6.3.3 夜晚道路图像实验结果图

- 6.3.4 强光照道路图像实验结果图

- 6.3.5 复杂路况道路图像实验结果图

- 6.3.6 各种环境下的实验结果及分析

- 6.4 主要研究成果

- 6.5 后续工作建议

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].形态学在道路图像边界检测中的应用[J]. 控制工程 2010(01)

- [2].非结构化道路图像光照不均校正方法[J]. 计算机与数字工程 2016(10)

- [3].一种道路图像破损自动识别系统的设计[J]. 汽车实用技术 2013(05)

- [4].雾霾天气下交通标志识别技术研究[J]. 海峡科技与产业 2019(08)

- [5].多尺度Retinex算法在雾天道路图像中的应用[J]. 科技与创新 2018(22)

- [6].智能车辆导航中道路图像的处理[J]. 微计算机信息 2009(15)

- [7].基于DSP_FPGA的车辆道路图像的处理平台设计[J]. 价值工程 2014(35)

- [8].基于多特征盒计数图像子块的道路图像的缩小[J]. 电子技术与软件工程 2018(19)

- [9].基于图模型的道路检测方法[J]. 模式识别与人工智能 2014(07)

- [10].浅谈城市管理中的道路图像监控系统建设[J]. 中国公共安全(综合版) 2009(10)

- [11].基于高维特征和RBF神经网络的湿滑道路图像判别方法[J]. 交通信息与安全 2013(02)

- [12].基于C-V模型和形态学的道路图像处理方法[J]. 计算机时代 2019(03)

- [13].基于垂线包络和平行线对的城市道路图像消失点检测算法[J]. 光学学报 2014(10)

- [14].Dempster-Shafer证据融合形状特征的高分辨率遥感图像道路信息提取[J]. 中国图象图形学报 2011(12)

- [15].融合道路图像关键信息的车距视觉测量方法[J]. 计算机工程与应用 2015(23)

- [16].基于单目视觉的道路图像理解综述[J]. 计算机应用 2010(06)

- [17].基于概率霍夫变换的车道检测技术研究[J]. 科技通报 2016(03)

- [18].应用单层小波包近似压缩感知的道路理解[J]. 计算机辅助设计与图形学学报 2014(11)

- [19].遥感图像自动道路提取方法综述[J]. 自动化学报 2010(07)

- [20].基于Hough变换的城市环境道路识别优化算法研究[J]. 机械设计与制造工程 2017(12)

- [21].BP-GA光照分类器在车道线识别中的应用[J]. 电子测试 2018(01)

- [22].畅想智能化交通[J]. 中国质量万里行 2013(12)

- [23].基于交通场景区域增强的单幅图像去雾方法[J]. 计算机应用 2018(05)

- [24].基于暗通道先验与图像熵的能见度检测[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [25].道路中线自动识别距离算法设计及仿真[J]. 西安工业大学学报 2015(02)

- [26].基于神经网络的车道偏移自动检测的研究[J]. 科学技术与工程 2012(30)

- [27].分段切换模型参数寻优的车道检测算法[J]. 光电工程 2012(01)

- [28].基于光电管的智能车路径识别的设计[J]. 电脑知识与技术 2011(35)

- [29].结合场景特征的雾天道路图像清晰化[J]. 莆田学院学报 2017(02)

- [30].一种基于统计特征的实时限速标志识别算法[J]. 数字技术与应用 2014(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/046b79dea697a21d427fd808.html