# Brφnsted酸性离子液体催化大豆油酯交换反应的研究

### 论文摘要

Br（?）nsted酸性离子液体具有液体酸的高密度反应活性和固体酸的不易挥发性,对设备腐蚀性小,是一类环境友好型、可循环使用的新型催化剂。因此成为现阶段研究的热点。本文分别以N-甲基咪唑、吡啶、三乙胺和工业级的1,3-丙磺内酯、1,4-丁磺内酯,在微波反应器中合成了6种对水和空气稳定性好、带-S03H官能团的自阴阳离子中间体,再分别与硫酸、磷酸、对甲基苯磺酸反应,合成了11种Br（?）nsted酸性离子液体。利用红外、1H核磁对其结构进行了表征,采用自动电位滴定仪、Wilhelmy白金板法对其酸性和表面张力进行测定,用解离常数pKa对其酸性强弱进行了表征,并对其表面张力进行测定,在微波加热的条件下,以本文中合成的离子液体为催化剂进行酯交换反应,考察不同种类离子液体及不同微波条件对酯交换转化率的影响。以[MimN（CH2）4SO3H][HSO4]的合成为例,在相同收率的前提下,微波法比水热法合成的时间大大降低。所合成离子液体的红外和’H核磁通过与文献值进行对比,其结构可以得到确定。通过自动电位滴定仪对离子液体的酸性进行分析,并得到离子液体的结构对其酸性的影响。相同阳离子下,随着阴离子酸性的减弱,其离子液体的酸性也逐渐减弱。随着阳离子碳链的增长,其酸性也会相应地增加。以离子液体为催化剂的酯交换反应,其催化效果与离子液体的酸性有关,酸性越强,其转化率越高。相同碳链长度和阴离子的情况下,吡啶类离子液体的催化效果要好于咪唑和三乙胺。对于相同的含氮官能团,碳链越长离子液体的催化活性越高。本论文通过考察[MimN（CH2）4SO3H][HSO4]在酯交换反应中的应用,得到最优的催化条件：催化剂加入量为大豆油质量的5%、醇油比为12：1,在加热功率为700W、温度为70℃,反应4h得到的收率较高,气相色谱法测得脂肪酸甲酯的收率为94.38%,甘油的收率为89.23%,通过对离子液体进行回收后重复利用发现,在不经过处理的条件下,可以重复使用6次。

### 论文目录

- 学位论文数据集

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 课题背景及研究意义

- 1.2 离子液体

- 1.2.1 离子液体的历史与现状

- 1.2.2 离子液体的类型

- 1.2.3 离子液体的制备

- 1.2.4 离子液体的的性质与特点

- 1.2.5 离子液体在绿色化学中的应用

- 1.3 离子液体在生物柴油中的应用

- 1.3.1 生物柴油发展现状

- 1.3.2 酯交换反应制备生物柴油

- 1.3.3 离子液体作为催化剂在酯交换反应中的应用

- 1.4 论文的立题意义与创新点

- 第二章 实验部分

- 2.1 Bronsted酸性离子液体的合成

- 2.1.1 实验仪器与试剂

- 2.1.2 离子液体的反应原理

- 2.1.3 离子液体的制备

- 2.2 Bronsted酸性离子液体的表征

- 2.2.1 离子液体的FT-IR光谱表征

- 2.2.2 离子液体的核磁表征

- 2.3 Br（?）nsted酸性离子液体的物性分析

- 2.3.1 密度测定

- 2.3.2 离子液体的溶解性

- 2.3.3 吸水性实验

- 2.3.4 离子液体酸性测定

- 2.3.5 离子液体表面张力

- 2.4 离子液体催化酯交换反应

- 2.4.1 酯交换反应步骤

- 2.4.2 离子液体催化酯交换反应

- 第三章 离子液体的合成与表征

- 2）4SO3H][HSO4]的影响条件'>3.1 微波法合成[MimN（CH2）4SO3H][HSO4]的影响条件

- 3.1.1 微波加热时间对离子液体中间体收率的影响

- 3.1.2 微波加热功率对离子液体中间体收率的影响

- 3.1.3 不同加样方式对中间体收率的影响

- 3.1.4 不同溶剂对离子液体合成的影响

- 3.2 Bronsted酸性离子液体的结构分析

- 2）4SO3H][HSO4]的红外光谱图'>3.2.1 [MimN（CH2）4SO3H][HSO4]的红外光谱图

- 3.2.2 其他离子液体的红外谱图

- 3.2.3 离子液体的核磁分析

- 3.3 Bronsted酸性离子液体物理性质的分析

- 3.3.1 密度测定

- 3.3.2 溶解性试验

- 3.3.3 吸水性实验

- 3.3.4 酸性测定

- 3.3.5 表面张力的测定

- 3.4 小结

- 第四章 生物柴油分析方法的建立

- 4.1 气相色谱测定脂肪酸甲酯的含量

- 4.1.1 气相色谱分析的原理

- 4.1.2 气相色谱条件

- 4.1.3 气相色谱谱图

- 4.2 甘油氧化法测酯交换转化率

- 4.2.1 实验原理

- 4.2.2 实验条件的确定

- 4.2.3 试验条件准确度的测定

- 4.3 小结

- 第五章 酯交换法制备生物柴油

- 5.1 原料大豆油性质的确定

- 5.1.1 大豆油酸值的测定

- 5.1.2 油品皂化值的测定

- 5.1.3 原料平均分子量的确定

- 5.2 催化剂酸性强弱对酯交换反应的影响

- 5.2.1 无机酸催化酯交换反应

- 5.2.2 离子液体的种类对酯交换反应的影响

- 5.2.3 离子液体的酸性与催化效果的关系

- 5.3 酯交换反应工艺条件的考察

- 5.3.1 醇油摩尔比对酯交换反应的影响

- 5.3.2 催化剂用量对酯交换反应的影响

- 5.3.3 微波加热时间对酯交换反应的影响

- 5.3.4 反应温度对酯交换反应的影响

- 5.4 离子液体的重复利用实验

- 5.5 原料油与生物柴油一些性质的比较

- 5.6 小结

- 第六章 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

- 作者和导师简介

### 相关论文文献

- [1].低共熔物中的快速卤素交换反应[J]. 上海应用技术学院学报(自然科学版) 2016(03)

- [2].卤交换反应合成含氟芳香族化合物[J]. 乙醛醋酸化工 2014(11)

- [3].巯基-烯复合物与巯基交换反应的可控调节[J]. 长治学院学报 2017(05)

- [4].“平面型”十三聚合铝形态水交换反应的密度泛函研究[J]. 环境化学 2013(07)

- [5].密度泛函理论方法研究铝-麦芽酚配合物的形态结构与水交换反应[J]. 生态毒理学报 2017(03)

- [6].丙二醇在甘油酯交换反应中的助催化作用研究[J]. 精细与专用化学品 2008(23)

- [7].Li_(1.3)Ti_(1.7)Al_(0.3)(PO_4)_3,Na_(1.3)Ti_(1.7)Al_(0.3)(PO_4)_3的离子交换研究[J]. 化学学报 2010(06)

- [8].半导体异质结界面处Sb/As交换反应研究[J]. 稀有金属材料与工程 2009(11)

- [9].碰撞能对H+HS交换反应立体动力学性质的影响[J]. 原子与分子物理学报 2015(01)

- [10].聚吡咯铀酰氧-酰亚胺配合物结构、振动光谱和基团交换反应的相对论密度泛函理论计算[J]. 化学学报 2016(08)

- [11].“温度-压力-溶剂”对Al(H_2O)_6~(3+)动态水交换反应影响的密度泛函理论研究[J]. 环境化学 2018(06)

- [12].1,4-二甲基哌嗪制备1-甲基哌嗪的工艺研究[J]. 浙江化工 2012(12)

- [13].基于动态共价键制备可重复加工交联聚合物[J]. 高校化学工程学报 2020(01)

- [14].聚酯类聚合物的共混及复合研究(续一)[J]. 聚酯工业 2011(03)

- [15].H/Pt(111)体系的H-D交换反应和第一性原理计算研究[J]. 中国科学:化学 2011(05)

- [16].Se代胱氨酸及胱氨酸与谷胱甘肽反应过程中的Se-S及S-S交换反应[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [17].芳卤化合物的邻位锂化反应和锂卤交换反应[J]. 大学化学 2018(06)

- [18].应用ABEEMσπ极化力场对Zn~(2+)水溶液配位微结构和水交换反应进行分子动力学模拟研究[J]. 物理化学学报 2016(12)

- [19].氢氧化钠与甘油混合物催化猪油酯交换反应的研究[J]. 粮食与食品工业 2009(01)

- [20].螯合树脂去除过氧化氢溶液中的微量金属离子的研究[J]. 吉林化工学院学报 2013(03)

- [21].催化剂对油脂与甘油酯交换反应的影响[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [22].铬基催化剂在氟氯交换反应中的研究进展[J]. 化工生产与技术 2015(05)

- [23].氧化铬催化剂催化氟化1,1,1-三氟2-氯乙烷性能研究[J]. 化工生产与技术 2016(01)

- [24].黄连总生物碱与离子交换树脂的交换动力学和热力学研究[J]. 中国新药杂志 2010(23)

- [25].醇交换反应催化剂的研究与应用[J]. 工业催化 2008(10)

- [26].NaFeO_2催化大豆油酯交换反应制备生物柴油[J]. 粮油加工 2010(04)

- [27].准经典轨线法研究交换反应H(D)+SH/SD的动力学性质[J]. 物理学报 2013(22)

- [28].一种来源于米根霉的低温脂肪酶催化鱼油酯交换反应及其氧化性质的研究[J]. 渔业研究 2020(02)

- [29].一种度他雄胺合成新工艺[J]. 中国新技术新产品 2011(23)

- [30].二氧化碳的间接利用:碳酸乙烯酯应用研究进展[J]. 分子催化 2010(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/046bc32bf4098da2535ce303.html