# 液晶高分子成核剂诱导PP结晶结构、形态及性能的研究

### 论文摘要

高分子液晶聚合物（LCP）在复合材料的共混改性方面已经得到应用,但将LCP作为聚丙烯成核剂的研究却很少。p晶聚丙烯由于其优异的力学性能已成为聚丙烯改性的热点。因此,开展液晶高分子类成核剂的研究具有重要的意义及潜在的应用价值。本论文设计且合成了四种新型的液晶单体：4-烯丙氧基苯甲酸-4’-戊基苯甲酸对联苯酚双酯（M1）,4-戊基苯甲酸-4’-丙烯酰氧基乙氧基苯甲酸对苯二酚双酯（M2）,4-戊基苯甲酸-4’-丙烯酰氧基己氧基苯甲酸对苯二酚双酯（M3）与4-戊基苯甲酸-4’-丙烯酰氧基己氧基苯甲酸对联苯酚双酯（M4）。然后将M1与聚甲基含氢硅氧烷进行了接枝聚合,合成了液晶聚合物P1；将M2在催化剂AIBN的催化下进行了自由基聚合,合成了液晶聚合物P2。再将P1与P2作为成核剂与聚丙烯PP在一定的工艺条件下进行共混,获得了一系列的PP共混样品。利用红外光谱（FT-IR）和核磁（1H-NMR）对合成的单体与聚合物的结构进行了表征,通过偏光显微镜（POM）、差示扫描量热仪（DSC）对聚合物的液晶性能进行了测试与分析,采用X-射线衍射仪（WAXD）、DSC、POM等研究了P1和P2作为成核剂对PP结晶结构、形态与性能影响。液晶单体M1-M4均为热致液晶化合物,呈现典型的向列相丝状织构与纹影织构；随着柔性间隔基的增加,对应单体的熔点（Tm）与清亮点（Ti）都降低,而且Tm降低较多；随着液晶核刚性的增加,对应单体的Tm和Ti都升高,而且Ti升高较多,液晶相范围都变宽。聚合物P1与P2呈现向列相的液晶织构,它们的玻璃化转变温度（Tg）均在95℃以下,,而Ti均高于200℃,符合将液晶高分子作为PP成核剂的基本要求。P1和P2在PP的共混体系中起到了异相成核的作用,使PP的晶核数目增多,球晶尺寸变小,球粒分布均匀,并改变了球晶的结晶形态,诱导生成出p晶。随着成核剂含量的增加,p晶含量（Kβ）呈现出先增加后降低的趋势,当P1含量为0.3%,结晶温度为130℃时,Kβ最大为41%；当P2含量为0.8%,等温结晶温度为130℃时,Kβ值最大为35%。PP的α晶为黑白的球状结构,球晶放射性增长,轮廓明显；而p晶为彩色球状结构,球晶为支化或螺旋式增长,轮廓模糊；当温度升高时,p晶的彩色结构逐渐变暗,在155℃消失,而a晶的黑白结构在171℃消失。与纯PP相比,添加成核剂后PP样品的结晶峰温度都向高温方向移动而且峰型变得尖锐,这表明PP的结晶速度加快,结晶温度提高。运用Jeziorny法和Ozawa法对PP的非等温结晶动力学进行了研究,表明Jeziorny法适合用来研究PP和液晶类成核PP共混样品的非等温结晶过程,而Ozawa法则不适合研究液晶成核剂改性PP的非等温结晶过程。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 聚丙烯简介

- 1.1.1 聚丙烯发展现状

- 1.1.2 聚丙烯的结晶形态

- 1.2 聚丙烯成核剂简介

- 1.2.1 聚丙烯成核剂功能

- 1.2.2 成核机理

- 1.2.3 成核剂分类

- 1.2.4 成核剂对聚丙烯性能的影响

- 1.3 液晶及液晶高分子概述

- 1.3.1 液晶简介

- 1.3.2 液晶高分子简介

- 1.3.3 液晶高分子理论

- 1.3.4 液晶高分子的结构和分类

- 1.3.5 液晶高分子的影响因素与特性

- 1.3.6 超分子液晶

- 1.4 高分子液晶的应用以及发展前景

- 1.5 本论文的意义及特色

- 第2章 液晶单体及聚合物的合成与性能研究

- 2.1 主要试剂及理化性质

- 2.2 测试方法及仪器

- 2.3 合成路线

- 2.3.1 液晶单体的分子设计

- 2.3.2 液晶聚合物的分子设计

- 2.4 实验步骤

- 2.4.1 液晶单体的制备

- 2.4.2 聚硅氧烷类液晶聚合物的制备

- 2.4.3 聚丙烯酸酯类液晶聚合物的制备

- 2.5 结果与讨论

- 2.5.1 红外分析

- 2.5.2 单体的液晶性能分析

- 2.5.3 聚合物的液晶性能分析

- 2.6 本章小结

- 第3章 聚硅氧烷类液晶成核剂诱导PP结晶结构与形态的研究

- 3.1 原料与化学药品

- 3.2 试样的制备

- 3.3 性能测试

- 3.4 结果与讨论

- 1共混样品的结晶结构分析'>3.4.1 PP/P1共混样品的结晶结构分析

- 1共混样品的结晶形态分析'>3.4.2 PP/P1共混样品的结晶形态分析

- 1共混样品的结晶热力学分析'>3.4.3 PP/P1共混样品的结晶热力学分析

- 1共混样品的结晶动力学分析'>3.4.4 PP/P1共混样品的结晶动力学分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 聚丙烯酸酯类液晶成核剂诱导PP结晶结构与形态的研究

- 4.1 原料与化学药品

- 4.2 试样的制备

- 4.3 性能测试

- 4.4 结果与讨论

- 2共混样品的结晶结构分析'>4.4.1 PP/P2共混样品的结晶结构分析

- 2共混样品的结晶形态分析'>4.4.2 PP/P2共混样品的结晶形态分析

- 2共混样品的结晶热力学分析'>4.4.3 PP/P2共混样品的结晶热力学分析

- 2共混样品的结晶动力学分析'>4.4.4 PP/P2共混样品的结晶动力学分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于PP-云模型的河道治理工程效益评价研究[J]. 水利水电技术 2020(05)

- [2].双膨胀自深冷分离技术应用于PP装置尾气回收[J]. 广州化工 2020(11)

- [3].改性密胺甲醛树脂包覆红磷及其对PP性能的影响[J]. 精细化工 2020(09)

- [4].PP棉滤芯与胶印润版液过滤级数的关系[J]. 包装工程 2016(23)

- [5].PP_(333)对大棚儿菜生物学性状的影响[J]. 中国瓜菜 2017(02)

- [6].PP蜂窝板在复合材料货厢上的应用研究[J]. 汽车实用技术 2017(16)

- [7].PP_(333)对库尔勒香梨抗寒性的影响研究[J]. 新疆农业科学 2017(07)

- [8].纳米金刚石/PP复合材料的非等温结晶行为[J]. 化工新型材料 2016(09)

- [9].PP等规指数的优化控制[J]. 合成树脂及塑料 2015(01)

- [10].过氧化物母粒对PP/炭黑导电复合材料的影响[J]. 现代塑料加工应用 2019(06)

- [11].成核剂癸二酸二苯基二酰肼的合成及对PP结晶熔融行为的影响[J]. 工程塑料应用 2019(12)

- [12].PP雨水模块调蓄池研究与应用[J]. 建筑技术 2020(07)

- [13].PP基木塑复合材料热稳定性研究进展[J]. 工程塑料应用 2017(04)

- [14].有机类成核剂改善PP性能的研究进展[J]. 现代塑料加工应用 2016(05)

- [15].PP助手安卓开放平台上线接入阿里系资源[J]. 计算机与网络 2015(09)

- [16].麦秸秆粉/PP木塑复合材料紫外线加速老化性能[J]. 复合材料学报 2013(05)

- [17].纳米铜粉/PP复合材料的流变性能及动态力学性能研究[J]. 合成纤维工业 2012(05)

- [18].莱茵塑分PP在全钢载重子午线轮胎胎面胶中的应用[J]. 轮胎工业 2011(05)

- [19].空心玻璃微珠/PP复合材料的制备及性能研究[J]. 化工新型材料 2011(04)

- [20].PP_(333)对切花夏菊生长、开花及生理的影响[J]. 农技服务 2011(04)

- [21].园林机械(以割草机为代表)用改性PP材料开发与应用[J]. 湖南农机 2011(05)

- [22].稻壳粉/PP复合材料的力学性能[J]. 高分子材料科学与工程 2010(01)

- [23].PP类噬藻体的生态分布及系统进化研究[J]. 华中师范大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [24].控制高流动高抗冲PP树脂的等规指数[J]. 合成树脂及塑料 2008(05)

- [25].PP基木塑复合材料的热失重分析[J]. 塑料工业 2008(05)

- [26].一种外观似木的PP基木塑复合材料的生产技术研究[J]. 化学建材 2008(01)

- [27].超细云母粉对微孔发泡PP力学性能影响[J]. 现代塑料加工应用 2008(03)

- [28].高流动、高抗冲PP树脂生产中等规度的控制[J]. 塑料 2008(03)

- [29].长玻纤PP复合材料的超声波焊接工艺研究[J]. 现代塑料加工应用 2020(03)

- [30].艾迪注射液联合PP 方案治疗中晚期非小细胞肺癌临床疗效研究[J]. 湖北科技学院学报(医学版) 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0474f36f23d51a75b8d5275e.html