# 硬X射线相位衬度成像技术的动物实验研究

### 论文摘要

传统的X射线成像技术已经是临床上不可或缺的重要的疾病诊断工具。但是由于其内在成像机制的限制（传统的X线成像技术是基于不同组织之间吸收系数的不同而产生吸收衬度的差别进行成像）导致了这种方式存在着很大的不足,即对弱吸收的软组织分辨率很低,无法显示肌腱、软骨和韧带等软组织结构,而在显示肿瘤组织和血管等弱吸收的软组织时需要使用大量的造影剂,而这些造影剂对人体有着很大的毒副作用。另一方面,随着CT技术近年来的广泛使用,病人接受的辐射剂量也较以往平片检查增加了数十倍到上百倍,从而使病人的辐射防护成为了一个日益严重的问题。因此在90年代中期开始出现了一种相位衬度成像理论和技术,而这种技术非常有希望解决这些困扰传统X线成像技术的难题。软组织引起的X射线相位改变的幅度是其对X射线吸收值的一千倍到十万倍,这就意味着对于软组织而言,当使用能量很高而波长很短的X射线作为光源时,即使厚度很小或者密度变化不大的组织也能导致X射线的相位产生相当大的漂移（即发生折射）,而这时X射线的吸收几乎没有改变。这种利用相位信号进行成像的技术就是相位衬度成像技术。相位衬度成像技术对于软组织有着非常高的衬度分辨率,对于传统X线无法显示的弱吸收的软组织如,肌腱、软骨、韧带、神经和耳蜗等也具有极高的分辨率,特别是不使用造影剂就可以显示数十微米的血管,区分肿瘤组织和正常组织等,而传统的影像学方法尽管使用了造影剂目前也还无法显示200μm以下的血管。而且相位衬度成像技术主要依赖于X射线的折射作用,与X射线的吸收无关,因此可以利用更高能量的X射线成像,从而可以明显减少人体吸收的辐射剂量,这样就解决了人体的辐射损伤问题。因此,相位衬度成像技术具有巨大的医学应用前景。目前相位衬度成像主要包括类同轴相位衬度成像技术、衍射增强成像技术（DEI）和干涉法成像技术三种。其小干涉法成像技术需要复杂的光学系统和完全依赖于同步辐射光源的支持,其应用目前还是受到很大的限制。因此我们本研究的主要目地就是使用类同轴法和衍射增强法进行医学成像研究,评价这两种成像技术的医学应用价值。目的:应用类同轴相位衬度成像技术进行小鼠肝脏血管的成像研究,评价使用生理盐水作为造影剂对成像效果的影响。材料与方法:6周龄,雌性,C57BL小鼠（23-25g）6只被随机分为两组（每组3只）,第一组小鼠的在麻醉开腹后,直接结扎下腔静脉、上腔静脉和肝蒂（包括肝动、静脉和胆总管）,然后切除肝脏进行成像。第二组则使用生理盐水取代肝血管内的血液进行成像。方法是结扎上腔静脉后,从门静脉注射生理盐水,然后从下腔静脉引流出,直到肝脏内的血液被全部置换后结扎门静脉、下腔静脉和肝蒂。然后取出肝脏进行成像。成像方法选择类同轴法。结果:在不使用造影剂的情况下,类同轴相位衬度成像法获得了清晰的微米量级的树枝状分布的肝血管影像,显示的最细的血管直径约为40μm左右。而使用生理盐水造影剂后,图像质量明显提高,显示的最细血管直径约为30μm左右。物像距为1.43m时图像质量明显优于物像距为5cm组。物像距为1.43m,并同时使用造影剂时可以获得最佳的图像。结论:1.应用同步辐射光源的类同轴相位衬度成像法不使用造影剂就可以进行微米级的血管进行成像,获得的图像的视野较大,可以完整的显示小鼠一叶肝脏所有的血管结构,具有很高的医学应用价值。2.使用生理盐水做造影剂可以明显改善图像的衬度和分辨率,具有很大的临床应用价值。目的:应用衍射增强成像技术（DEI）进行小鼠肝血管的成像试验研究,评价在摇摆曲线各个位置获得图像和经过计算获得的折射图像的质量。比较使用Si（333）晶面和使用Si（111）晶面获得图像的衬度。材料与方法:C57BL/6小鼠6只随即分为两组,第一组麻醉后开腹,结扎所有的进出肝脏的血管和胆管,然后取出肝脏,所有制成的肝脏标本均放置在4%的福尔马林溶液里准备成像。第二组则使用泛影葡胺取代肝血管内的血液进行成像,方法是结扎上腔静脉后,从门静脉注射生理盐水。然后从下腔静脉引流出,直到肝内的血液被全部置换后结扎门静脉、下腔静脉和肝蒂。然后取出肝脏进行成像。成像在北京高能物理研究所的同步辐射国家级实验室进行,成像方法主要使用同步辐射X线衍射增强成像技术。分析晶体分别选择Si（333）晶面和Si（111）晶面。单色光能量选择为15KeV。结果:同步辐射X线衍射增强成像技术在不使用造影剂的情况下就可以显示40μm左右直径的肝脏血管,显示的视野要大于以往的成像,可以显示血管主干及其8级以上的血管分支。Si（333）晶面获得的图像的衬度要明显高于Si（111）晶面获得的图像,经计算获得的折射图像的衬度为最高。结论:同步辐射X线衍射增强成像技术具有很高的衬度分辨率和空间分辨率,而经过后处理获得的折射图像最为清晰和有最高的图像衬度分辨率,非常适合医学成像的需要。目的:应用衍射增强成像技术进行小鼠胆管的成像试验研究,区分胆管结构和血管结构,同时进行心脏和肾脏的成像研究。材料与方法:1、胆管成像:10只六周龄的雌性C57BL小鼠（重约25g）,被随机分为两组。第一组（5只）,在开腹后进行胆总管结扎（CBDL）。而对照组在开腹后不结扎胆总管,直接关腹。在术后40天左右取出所有的肝脏标本放置在福尔马林溶液里准备成像。2、心脏及肾脏成像:5只,雌性,6周龄的C57BL小鼠麻醉后固定,开胸后结扎主动脉,并剪断下腔静脉,然后通过左室尖部向心腔内注射生理盐水,至冠脉和心脏均透明后结扎心脏的大血管,然后取出心脏,并同时取出肾脏,所有样品经福尔马林固定后准备成像。3、成像装置:成像在北京高能物理研究所的同步辐射国家级实验室进行,成像方法主要使用同步辐射X线衍射增强成像技术。分析晶体分别选择Si（333）晶面和Si（111）晶面。单色光能量选择为18KEV。结果:在不使用造影剂的情况下,DEI技术可以清晰的显示病理状态下扩张扭曲的胆管结构,显示最细的胆管结构大约为40μm,血管结构和胆管结构的空间关系也被清晰的显示。而正常组的胆管结构则无法显示。肾脏成像则可以显示从血管主干到肾皮质穿支血管的整个血管分支结构。心脏成像可以显示部分冠脉,但是图像的衬度不如肝血管和肾血管图像的衬度高。结论:1.DEI技术极高的软组织分辨率和空间分辨率可以显示常规影像方法无法显示的数十微米的胆管结构,因此对于胆管疾病的诊断具有重要的临床意义。2.肾血管显像可以显示到40μm的皮质内的穿支动脉,对于肾脏疾病的诊断具有很高的价值。3.不使用造影剂的情况下,冠脉成像目前只能显示部分冠脉,而且需要的曝光时间较长,但是我们的试验证实了不使用造影剂进行相位衬度冠脉成像的可行性。创新性:1,以往的血管成像多是使用干涉法技术,但是这种成像技术需要复杂的干涉仪,对光源的要求非常高,而且所获得的图像视野很小。而目前国内的成像时,都是把样品切成了很小的切片进行成像,这样就破坏了整体解剖结构的完整性。我们此次应用相对简单的类同轴相位衬度成像技术在器官水平上进行了血管成像研究,可以同时显示整个肝血管的8级分支。显示的血管最细达到了30μm。2,首次应用类同轴相位衬度成像技术进行了无毒副作用的生理盐水做造影剂的成像试验。获得了满意的结果,应用造影剂后获得的图像的衬度更高。3,首次应用相位衬度成像技术进行小鼠胆管的成像试验。不使用造影剂的情况下衍射增强成像技术就可以显示50μm的胆管结构,更为重要的是衍射增强成像技术可以同时显示微米级别的血管结构和胆管结构,因此对于肝脏疾病的诊断具有非常重要的意义。应用衍射增强法进行了冠脉成像,证实了冠脉成像的可行性。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 引言

- 相位衬度成像技术的物理基础:

- 1、类同轴成像:

- 2、衍射增强法:

- 3、干涉法成像:

- 参考文献

- 第一部分 类同轴X线相位衬度成像研究

- 前言

- 材料与方法

- 结果

- 讨论

- 结论

- 参考文献

- 第二部分 衍射增强法成像试验（一）

- 前言

- 材料和方法

- 结果

- 讨论

- 结论

- 参考文献

- 第三部分 衍射增强法成像试验（二）

- 前言

- 材料和方法

- 结果

- 讨论

- 结论

- 参考文献

- 文献综述（一）

- 文献综述（二）

- 缩略词表

- 附录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].肝脏同步辐射相位衬度成像的实验研究[J]. 中国中西医结合影像学杂志 2020(04)

- [2].形貌衬度与成分衬度的特点与用处[J]. 金属热处理 2017(09)

- [3].利用衬度法绘制化探综合异常图[J]. 现代矿业 2016(06)

- [4].透射电镜质厚衬度成像和衍射衬度成像及相互转换的实验技术方法[J]. 分析仪器 2014(02)

- [5].优化X射线同轴相位衬度成像的理论研究[J]. 光学与光电技术 2008(01)

- [6].X射线相位成像的最佳衬度(英文)[J]. 光子学报 2008(06)

- [7].基于衬度的水下图像可探测度评价研究[J]. 微型机与应用 2017(15)

- [8].相位衬度成像在乳腺癌成像方面的研究[J]. 生物医学工程研究 2015(01)

- [9].X射线成像的相位衬度与吸收衬度分析[J]. 生命科学仪器 2009(03)

- [10].同步辐射相位衬度成像医学应用初探[J]. 物理 2010(11)

- [11].同轴X射线相位衬度计算机X射线断层摄影术研究[J]. 光学学报 2008(03)

- [12].电压衬度在CMOS集成电路失效分析中的应用[J]. 集成电路应用 2017(05)

- [13].基于相位衬度成像的小鼠肺肿瘤三维可视化研究[J]. 北京生物医学工程 2014(02)

- [14].基于微焦点X射线源的相位衬度成像实验研究[J]. 电子测量与仪器学报 2010(07)

- [15].微差干涉衬度技术应用研究[J]. 兵器材料科学与工程 2016(03)

- [16].基于软X射线谱学显微双能衬度图像的元素空间分布研究[J]. 物理学报 2010(07)

- [17].基于X射线相位衬度的人耳解剖结构成像[J]. 中国医疗器械杂志 2010(06)

- [18].基于非线性相位恢复的X射线相位衬度断层成像算法[J]. 应用数学和力学 2008(01)

- [19].电压衬度方法检测先进制程中极微小物理缺陷的研究[J]. 集成电路应用 2019(05)

- [20].衍射增强成像折射衬度的应用[J]. 光电子.激光 2009(04)

- [21].化探综合异常图定量编制方法及应用[J]. 地质通报 2019(06)

- [22].X射线相位衬度层析成像的数学模型[J]. 数学建模及其应用 2012(02)

- [23].基于Bregman分离执行算法的稀疏角度相位衬度计算层析重建[J]. 光学学报 2013(10)

- [24].基于X射线相位衬度成像技术的兔眼球血管重建[J]. 医用生物力学 2014(01)

- [25].包含光源面积的整体相位衬度调制传递函数[J]. 光电工程 2012(01)

- [26].基于X射线光栅相位衬度的鲫鱼无损成像研究[J]. 中国科学技术大学学报 2017(11)

- [27].化探背景异常划分的多背景变差衬度法[J]. 物探化探计算技术 2018(02)

- [28].一种X射线衍射线形分析中位错衬度因子的计算方法[J]. 计量学报 2018(05)

- [29].封面说明[J]. 科学通报 2017(22)

- [30].基于X射线光栅成像的多衬度显微计算层析系统[J]. 光学学报 2013(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/04838b7bf9f894b255b8a240.html