# 超薄柔性多层复合膜及其隔热性能研究

### 论文摘要

柔性超薄隔热材料是人体热防护或可变形隔热的基本用材。柔性或运动无障碍隔热材料一般通过两种途径实现:一是纤维集合体物质,但厚度偏大,密封性差;一是薄膜多层组合物,但柔性和隔热性会受到影响。本文针对后者,设计多层高聚物铝膜加层间衬网结构,实现超薄、柔性、高效的隔热材料。具体过程是:通过对多层隔热理论和计算模型的分析以及材料性能的比较,采用镀铝复合膜作为反射屏的材料,静止空气、涤纶网布、Nomex纤维等作为间隔物;并且针对柔性多层隔热材料的非真空条件,建立柔性多层隔热材料的导热系数计算模型;预估所选柔性多层隔热体的隔热性能;分析不同膜材料和结构对柔性多层隔热材料隔热性能的影响;寻找最佳的膜材料和组合方式,以研制出非真空条件下高效柔性的多层隔热材料。并验证所建立的传热计算模型,实测和比较了柔性多层隔热体的隔热性能。柔性多层隔热材料隔热性能的主要指标为导热系数和热阻。实验结果得出:其一,镀铝膜的铝层厚度影响复合铝膜的反射率和导热性,铝层厚度为300埃米的复合铝膜与其他规格比较,导热系数较低,且加工成本低、材耗少、生产工艺成熟;其二,镀铝膜进行复合后,虽然本身的导热系数差别有限,但是在多层结构中,由于将导热的铝层包裹在复合膜中间（三明治结构）,使其多层叠加后层合膜材的导热系数变化不大;其三,层数影响其的隔热性能,层合膜的最佳层数就导热系数而言在25～30层之间;其四,对层合膜层间填加不同介质（间隔物）,对多层膜的隔热性能有较大的影响,以静止空气作为间隔介质材的导热系数最小,仅为0.0311W/（m·K）;其五,复合铝膜的反射屏具有方向性,反射屏面向高温侧能更有效的减小隔热材料的导热系数;其六,复合铝膜与衬网的组合结构较易成型,且结构稳定,试验表明一膜二网结构的隔热效果优于一膜一网的结构。以空气+复合铝膜的层合结构为例,对其隔热性能进行了模拟计算和实际测量,并对此两者的导热系数作了对比,结果表明:虽然存在一定误差,但具有较好的一致性,且该模型计算简便,在已知各部分材料的形态值和导热系数的前提下,便可预估柔性多层隔热材料的隔热性能。同时,我们还改变了多层隔热材料的状态,如在复合膜间加入玻璃丝,对复合膜镀铝层进行氧化,层合膜材的厚度,不同的间隔介质,复合铝膜反射屏的不同位置,复合膜的叠加层数等,这都可以从不同程度上对多层隔热材料的隔热性能产生影响。对这些因素我们仅进行了初步的理论优化,得到了较好的结果并达到了项目的要求。但论文中所提供的方法、数据和结果,将为设计性能最优的高低温超薄柔性多层隔热材料提供数据和理论指导。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 隔热材料及其意义

- 1.2 课题背景

- 1.3 隔热材料的类型特点

- 1.4 国内外高低温多层隔热材料的研究现状

- 1.5 本文的主要研究内容及意义

- 第2章 基于传热理论的多层隔热材料传热模型建立

- 2.1 多层隔热材料的设计依据

- 2.2 多层传热机理和传热模型

- 2.3 本章小结

- 第3章 材料的选择以及成型工艺

- 3.1 原料的选择依据

- 3.2 材料的整体设计

- 3.3 材料的制备工艺

- 3.4 本章小结

- 第4章 柔性隔热材料的性能研究

- 4.1 原料的测试

- 4.2 柔性多层隔热材料结构设计与测量

- 4.3 不同结构的多层隔热材料的试验

- 4.4 材料隔热性能的其他影响因素

- 4.5 材料的实际隔绝温度

- 4.6 本章小结

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于车厢表面积的冷藏车隔热性能要素研究[J]. 汽车工程师 2020(07)

- [2].提高建筑外窗保温隔热性能研究[J]. 门窗 2015(01)

- [3].让红酒软木塞变废为宝[J]. 家庭科技 2017(02)

- [4].CeO_2-Y_2O_3-ZrO_2热障涂层的组织结构及隔热性能[J]. 中国表面工程 2015(01)

- [5].热障涂层隔热性能研究进展[J]. 功能材料 2013(23)

- [6].提高建筑幕墙的保温隔热性能[J]. 门窗 2014(02)

- [7].橡胶混凝土隔热性能研究进展[J]. 中国西部科技 2012(08)

- [8].高温环境下硅酸铝纤维的隔热性能[J]. 宇航材料工艺 2014(06)

- [9].Sm_2Ce_2O_7/8YSZ热障涂层残余热应力及隔热性能计算机模拟[J]. 中国陶瓷 2015(08)

- [10].真空环境中多层隔热材料的隔热性能[J]. 宇航材料工艺 2012(04)

- [11].提高围护结构隔热性对建筑节能的作用分析[J]. 建筑节能 2016(05)

- [12].真空隔热油管隔热性能失效机理分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(12)

- [13].浅谈市域列车隔热性能[J]. 科学技术创新 2019(03)

- [14].轻质环氧树脂微孔发泡材料的力学及隔热性能[J]. 工程塑料应用 2016(10)

- [15].防火门耐火隔热性影响因素分析[J]. 消防技术与产品信息 2014(10)

- [16].基于柱状结构的热障涂层隔热性能数值研究[J]. 航空材料学报 2014(05)

- [17].空心玻璃微珠用量对涂料反射和隔热性能的影响(英文)[J]. 材料科学与工程学报 2012(03)

- [18].可瓷化酚醛复合材料烧蚀隔热性能研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2012(S1)

- [19].轻质复合材料高温隔热性能[J]. 复合材料学报 2011(01)

- [20].冷藏车隔热性能影响因素[J]. 南方农机 2018(16)

- [21].钛合金蜂窝壁板隔热性能试验研究[J]. 南京航空航天大学学报 2016(01)

- [22].提高等离子喷涂热障涂层隔热性能的方法[J]. 铸造技术 2012(06)

- [23].硬硅钙石微观形貌对涂料隔热性能的影响[J]. 新型建筑材料 2011(12)

- [24].长沙地区简易种植屋面隔热性能研究[J]. 建筑节能 2016(01)

- [25].绿化屋顶综合隔热性能影响因素实验分析[J]. 建筑技术开发 2011(06)

- [26].空心玻璃微珠薄膜对建筑物外围护结构隔热性能的影响[J]. 上海交通大学学报 2014(09)

- [27].电子束物理气相沉积热障涂层隔热性能研究[J]. 汽轮机技术 2020(05)

- [28].防护服阻燃隔热性能的评价体系研究及其检测仪器研制[J]. 上海纺织科技 2012(08)

- [29].冷藏车隔热性能主要影响因素分析[J]. 专用汽车 2017(04)

- [30].夏热冬暖地区运用生态墙技术的隔热性能研究[J]. 山西建筑 2017(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0494281251dc2f22ebac64e0.html