# 壳体结构谐振特征研究与特征提取

### 论文摘要

水下航行体在航行时,会产生各种各样的辐射噪声,主要分为三类：结构噪声、螺旋桨噪声和流噪声,这三类噪声严重影响了航行体的隐蔽性,而其中结构噪声的影响最为明显。为了提高水下航行体的隐蔽性,有必要对噪声特征线谱来源进行研究。论文主要针对壳体结构受激振动时产生的谐振特征线谱进行研究分析。提取水下航行体振动时产生的谐振信号,然后将振动信号转化为时间切片,分析不同频谱分辨率下的相位差随时间的变化情况,获取壳体结构振动与声辐射的线谱时移特征,为分析壳体受激振动产生的谐振特征,分辨水下航行体受激振动产生的谐振特征线谱来源,提供信息处理手段支撑。论文工作主要由以下几个方面展开：首先,论文对球壳进行理论计算和有限元仿真分析,验证通过有限元分析软件ANSYS求取壳体结构谐振频率的数值分析方法的正确性,然后对两边带半球帽的加肋圆柱壳进行模态分析和谐响应分析,求出其在水中受激振动的谐振频率。其次,论文研究了复调制细化频谱分析方法(Zoom FFT)和全相位FFT (apFFT)谱分析技术。对于窄带信号而言,Zoom FFT是一种有效的频谱细化手段。全相位FFT谱分析算法是一种优良的抑制频谱泄露的方法,在不进行频率校正的基础上,就可实现精确的相位估计,具有“相位不变性”。此外,apFFT还可以在噪声背景条件下,对多频信号的频率、相位以及幅度进行高精度估计。通过对两种算法的仿真研究,验证了两种算法的正确性和可行性。最后,设计试验,对两边带半球帽的加肋圆柱壳在水中进行单频激励和宽带激励,并采用复调制细化频谱分析方法(Zoom FFT)对谐振频率处的信号进行细化谱分析,同时提取谐振信号线谱细化后的相位信息,接着采用全相位FFT谱分析技术对细化前的谐振信号线谱进行分析,并提取其相位信息。然后,分析不同频谱分辨率下的相位差随时间的变化情况,提取壳体振动产生谐振时的时移特征,从而实现一种新的壳体结构谐振特征线谱的识别方法。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 水下壳体结构振动研究方法及研究现状

- 1.3 复调制细化频谱分析算法研究现状

- 1.4 全相位FFT谱分析算法研究现状

- 1.5 论文主要研究内容

- 第2章 壳体谐振特征研究

- 2.1 结构动力学分析

- 2.1.1 ANSYS简介

- 2.1.2 模态分析与谐响应分析

- 2.2 球壳谐振特征研究

- 2.2.1 球壳模态频率理论分析

- 2.2.2 球壳在空气中的模态分析

- 2.2.3 球壳在空气中的谐响应分析

- 2.2.4 球壳在水中的谐响应分析

- 2.3 圆柱壳谐振特征研究

- 2.3.1 圆柱壳在空气中的模态分析

- 2.3.2 圆柱壳在空气中的谐响应分析

- 2.3.3 圆柱壳在水中的谐响应分析

- 2.4 本章小结

- 第3章 复调制细化频谱分析及全相位FFT技术

- 3.1 概述

- 3.2 Zoom FFT细化谱算法

- 3.2.1 Zoom FFT原理

- 3.2.2 Zoom FFT算法仿真

- 3.3 全相位FFT频谱分析技术

- 3.3.1 全相位数据预处理

- 3.3.2 全相位FFT原理分析

- 3.3.3 全相位FFT算法仿真

- 3.4 本章小结

- 第4章 线谱时移特征分析

- 4.1 引言

- 4.2 圆柱壳模型的设计与装配

- 4.3 圆柱壳模型振动试验

- 4.3.1 水下试验测量系统

- 4.3.2 试验设备及场景

- 4.4 线谱时移特征提取

- 4.4.1 时移特征提取流程

- 4.4.2 壳体振动数据采集及初步处理

- 4.4.3 谐振线谱时移特征分析

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].煤矿井下电气设备防爆壳体结构探讨[J]. 工程技术研究 2020(04)

- [2].铁路列车空调机壳体结构静强度有限元分析[J]. 石家庄铁道大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [3].大型球柱组合耐压壳体结构极限承载力模拟分析[J]. 中国海上油气 2020(06)

- [4].壳体结构的模块化设计方法[J]. 设备管理与维修 2019(14)

- [5].转向机壳体结构强度仿真[J]. 山东工业技术 2016(22)

- [6].新型可展开板索壳体结构模型的研究和分析[J]. 结构工程师 2012(02)

- [7].加速度传感器壳体结构的动力学特性分析[J]. 仪表技术 2011(07)

- [8].带墙裙的波浪形圆柱面砖壳体结构的受力性能及建造技术研究[J]. 空间结构 2019(04)

- [9].预应力壳体结构应力分析及合理设计[J]. 科学技术创新 2017(23)

- [10].聚丙烯纤维混凝土在法门寺合十舍利塔+54m穹顶壳体结构中的应用[J]. 陕西建筑 2008(04)

- [11].钢筋混凝土壳体结构弹性理论分析[J]. 价值工程 2011(03)

- [12].海洋探测仪耐压壳体结构强度特性研究[J]. 机械强度 2015(03)

- [13].大型壳体结构的焊接变形控制[J]. 焊接 2010(04)

- [14].舰船壳体结构噪声分离技术研究——非线性频谱特征及特征谱分离策略[J]. 声学学报 2013(03)

- [15].含液体金属复合壳体结构的抗强激光特性及其数值模拟[J]. 中国激光 2011(07)

- [16].汽车外形壳体结构强度优化设计仿真[J]. 计算机仿真 2017(03)

- [17].水下复杂壳体结构在多源激励下的振动及声辐射特性研究[J]. 声学学报(中文版) 2009(06)

- [18].材料ZL105A铸造壳体结构改进方案[J]. 液压气动与密封 2020(02)

- [19].内压下破裂壳体结构的膨胀系数和几何非线性响应[J]. 钢结构 2012(09)

- [20].含缺陷承压设备安全性分析方法的进展[J]. 中国特种设备安全 2012(02)

- [21].后盖壳体结构对铸造缺陷和性能的影响[J]. 铸造 2015(10)

- [22].基于多失效模式的水下航行器耐压壳体结构可靠性研究[J]. 机械强度 2013(06)

- [23].拜耳完成多马根TDI项目壳体结构建造[J]. 聚氨酯工业 2013(04)

- [24].复合壳体结构水下爆炸损伤特性研究[J]. 爆破 2011(04)

- [25].基于Abaqus的壳体有限元抗凹分析与结构优化[J]. 科技创新与生产力 2018(02)

- [26].新型混凝土壳体结构的研究概况及工程实践[J]. 空间结构 2019(03)

- [27].基于ASME规范的水下高承压壳体结构设计[J]. 石油化工设备 2012(06)

- [28].异型壳体结构的外幕墙施工技术[J]. 建筑施工 2011(04)

- [29].广义性能曲线在稳定性和可塑性方面的适用范围与局限性[J]. 钢结构 2011(09)

- [30].基于iSIGHT平台的密封壳体结构优化设计[J]. 机械强度 2016(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/049de5e54bc5596744e07064.html