# 关于对机械动力设备大维修定额的探索与实践

（中国中车齐车公司基建设备部黑龙江齐齐哈尔161002）

摘要：针对公司长期以来没有设备大维修定额的现状，基建设备部与审计部成立了项目攻关团队，积极组织专业技术人员进行了立项攻关。通过不懈努力，历经两年多时间，编制了《机械动力设备修理定额暂行办法》，通过此办法的实施，有效解决了机械动力设备大修概算无法理依据的问题，填补了公司在设备修理定额方面存在的空白。

关键词：设备大修，概算，定额，复杂系数

公司设备机械工程项目主要包括设备机械大修、基建技改项目机械专业部分、各生产单位委托修理机械项目等，结算方式有两种，一种是项目费用包死方式，即已知项目具体修理内容，核算工程量，由技术组出具技术通知，初步确定工程概算，承修单位（一家或几家）根据项目内容上报预算，由部主管领导组织召开项目评审会，调度室、结算室、机械技术室、审计部、纪委相关人员参会，讨论确定项目工程造价，并最终确定项目包死费用。第二种是项目完工验收后再进行费用结算，即工程项目修理内容不确定，如设备委托修理项目、设备大修、局修，在未预拆解体之前，不能确定项目具体修理工程量，只有在全程跟踪项目施工各个环节后，才能确定工程项目中人工费、材料费等各项费用。项目完工验收后，施工单位上报工程预算，由技术组、结算组初审，上报审计部终审，确定工程项目最终决算价格。从以上结算方式来看，管理流程相对规范，但时常出现决算价格超过概算的情况，违反公司相关规定，需对超概算项目分析原因并上报公司领导审批，反映出概算编制不准确，与实际情况偏差较大。

基于以上情况，按照部领导安排，于2014年10月15日由计调组、结算组、机械组及审计部一行四人，组成机械专业大维修项目费用结算方式调研组，对南车（长江公司）、北车（沈阳.唐山.济南.大连）五家公司的机械大修及费用结算实施情况进行调研。通过对以上五家兄弟厂家的调研了解，对于机械工程项目，由于国家没有标准定额，因此各单位在项目策划、施工、结算等方式上均存在差异，都是根据自身企业特点、区域地理位置特殊性，采取与自身情况相符合的管理方式来组织机械工程项目，因此可参照性很少，唯一可以借鉴的是沈阳机车车辆厂执行的项目负责制，即每个项目都由专人负责，一跟到底，这就确保了项目工程量掌握的准确性以及工程结算价格的合理性。但从我部门现有技管人员数量、人员组成来看，达不到对每个项目全过程跟踪管理，主要难点是工程项目多且施工集中，而技管人员少且经验不足。为了使公司年度设备大维修及委托修理项目概算确定更趋科学、合理，急需制定一套完整的机械动力设备大维修定额，以便设备大维修工作有章可循。

一、术语

1.设备大修

是恢复性修理，全面解体检查，修复和更换全部磨损的零部件。大修后的设备要全面恢复设备性能和安全装置，恢复外观，配齐必要的部件，主要几何精度（性能）达到出厂标准（或技术通知要求），正常情况下使用到下一次大修。

2.设备项修

根据设备的结构和使用特点及技术状态，对其中丧失精度或达不到工艺要求的某些项目进行针对性修理。修理项目的效能要满足或高于产品工艺要求。

3.设备修理工时定额

是指完成设备修理工作所需要的标准工时数。一般是用一个修理复杂系数所需的劳动时间来表示。由于各企业维修工的技术水平和维修工作组织能力不一，因此修理工时定额可根据各企业的具体情况自行确定（见表二）。

4.设备停修时间定额

是指从设备停修开始到修理完毕经质量检查验收合格，可以投产使用所经过的全部时间标准。为了尽量缩短停修时间，就须做好修前的各项准备工作，如图纸资料的准备，各种修理工艺编制，以及备件、更换件准备等。因此，设备大修、项修或故障抢修停修时间的长短主要取决于修理工劳动量（见表一）。

5.设备修理成本定额

设备修理成本定额，是为完成设备修理项目所规定的费用标准，是衡量修理工作经济效益的主要标志。设备修理成本定额，是在修理工时定额、材料消耗定额的基础上核算出来的。

6.设备修理复杂系数

设备修理复杂系数是衡量设备修理复杂程度和修理工作量大小的指标，以F表示。分为机械修理复杂系数（JF表示）、电气修理复杂系数（DF表示）。它是设备修理复杂程度的一个假定单位。修理复杂系数的大小主要取决于设备的维修性。设备易修，复杂系数小，设备难修，复杂系数则大。一般情况下，设备的结构越复杂，尺寸越大、加工精度越高、功能越多、效率越高，修理复杂系数也就越大。

二、设备修理定额计算

1.设备修理复杂系数：是设备检修定额的主要编制基础，可通过以下4种方式获得。

（1）原机械部颁发的《机械动力设备修理复杂系数》上罗列的设备，其修理复杂系数查表获取。

（2）原机械部颁发的《机械动力设备修理复杂系数》上没有罗列的设备，其修理复杂系数通过比照相类似的设备，由设备技术人员共同商讨确定。

（3）通过查找中车齐车公司《设备固定资产台帐》获取。

（4）设备项修时，其修理复杂系数按总复杂系数的30%-60%计算，根据修理项目所占整台设备复杂程度由设备技术人员共同商讨后确定。

2.设备修理工时定额

（1）设备大修

修理工时定额＝设备修理复杂系数JF×一个修理复杂系数的修理工时定额。

（2）设备项修

修理工时定额＝设备修理复杂系数JF×（30%-60%）×一个修理复杂系数的修理工时定额。

3.设备修理停歇时间定额

（1）设备大修

修理停歇时间定额＝设备修理复杂系数JF×一个修理复杂系数的停修时间定额

（2）设备项修

修理停歇时间定额＝设备修理复杂系数JF×（30%-60%）×一个修理复杂系数的停修时间定额。

三、探伤检测试验类设备修理费用定额

沿用公司原标准执行，即该类设备大修时，按现行设备购置费的50%-60%核定设备修理概算，原则上概算不能超过设备现行购置费的60%，按公司相关规定，预算不能超概算，结算不能超预算。

四、应用说明

设备修理定额仅限齐车公司内部使用，用于核算机械动力设备大维修工程概算，是制定公司设备大修计划的法理依据。

设备修理定额是基于设备常规修理制定的，因同型号设备使用年限不同、磨损程度不同，修理内容也不尽相同，必然存在修理工作量差异的情况。因此，在核定设备修理工程概算时，设备技术人员要进行修前预拆，初步确定设备修理是否需要更换大型零部件或价格昂贵零部件，在确定工程概算时予以考虑。

按此定额计算出的设备大修、项修概算，不含工程管理费、利润、税金等，因此在确定工程造价时，需在核定维修费基础上乘上调整系数1.2-2（个别大型、高精或进口设备维修，调整系数2-3），所得数值作为设备机械大修工程概算。

五、实践应用

为了便于机械动力设备大维修定额在大维修工作中得到广泛与有效地应用，举三个典型设备大维修实例如下。

1.16t/3.2t双梁桥式起重机机械大修

设备类别为4类，即起重运输设备，机械复杂系数Fj14，设备机械大修概算计算如下。

（1）设备停修时间，2.5工日/Fj×14Fj=35工日；（查表一）

（2）设备修理劳动量，14Fj×75工时/Fj=1050工时；（查表二）

（3）设备修理成本，1800元/Fj×14Fj=25200元；（查表三）

（4）设备修理费用计算

设备修理费：1050工时×43.75元/工时+25200元＝71137.5元，取值7万。

即16t/3.2t双梁桥式起重机设备机械大修概算为7万元。

（注：1、3中是齐车公司维修工时定额，350元/工日，即：43.75元/工时）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/049e6b84b04de48e1ce7e03b.html