# 浅析建筑监理的质量控制张斌

潍坊誉祥工程建设监理有限公司山东潍坊262400

摘要：在建筑工程施工过程中，通过实施监理工作，能够确保工程质量，但在实际执行过程中，还应不断增强对监理质量的控制，以保证监理工作的公平性与客观性，促进建筑行业的持续、稳步、健康发展。本文进一步分析了建筑监理的质量控制，以供同仁参考借鉴。

关键词：建筑工程；施工监理；质量控制

1建筑工程监理中质量控制的重要性

1.1有利于工程质量管理体系的健全

工程质量的管理体系指的是为了实现工程项目的质量管理目标，围绕工程项目的质量管理来建立的一个质量管理体系，一个优秀的工程管理体系对于建筑工程的施工质量来说是衡量其水平高低的重要的指标之一。现在大多数的施工企业并没有制定好相关工程质量的控制体系，而且各个部门之间的工种、工序的交接工作并不规范，从而导致了各种的质量问题没有被及时发现，然后进行控制。只有做好对建筑工程的施工质量的控制，才能有利于施工单位对于结合工程的实际情况，建立起一套完整且科学的质量管理体系，使之作为工程质量管理的一个理论依据，只有通过把管理责任与措施进行细化，并加强内部的控制与管理，才可以提高工程质量的管理水平。

1.2有利于提高管理人员的整体素质水平

建筑工程的相关规范和施工技术都在随着社会的发展不断的更新着，若想确保施工工艺可以紧跟时代的步伐，管理人员就一定要不断的学习最新的相关专业知识，并加强对于新规范的熟悉和理解，努力的提高自身的整体综合素质和专业技能。由于建筑工程自身涉及到的人员的流动性较大、且人员较多，所以加强建筑工程的施工质量的控制工作，可以提高管理人员对于工地突发事件处理的能力，可以加强建筑工程的施工人员及管理人员的整体素质，并从根本上避免发生质量事故。

2建筑工程施工质量的现状分析

随着经济和科学的快速发展以及人们对于建筑工程不断提高的质量要求，最近几年以来，我国的建筑行业正在蓬勃发展，在它的推动作用下，现有的建筑工程的质量都呈现出了较为明显的上升趋势，而且建筑市场秩序也正在趋于规范，新时期的城市人口的居住水平及居住环境也都得到了明显的提高，因此，建筑产品质量的外延和内涵也有了更为深层次的拓展和延伸。但是在对于建筑工程取得的成效进行肯定的同时，我国的建筑工程的质量控制的水平仍然是不乐观的也是不能否认的。施工队伍人员流动性大、专业水平不高、工程层层转包、政府监管力度不够等大量质量控制的问题依然隐藏在一些处于即将投入使用或正在建设时期的建筑工程的建设项目当中，这给整体的建筑的安全性以及完整性带来了非常不利的影响。

3加强建筑工程施工监理质量控制的有效措施

3.1提高监理人员意识，严格监理审查环节

监理人员，无论是管理者还是技术人员，都要提高质量意识，在工程施工前做好勘测、准备工作，召开质量会议；在施工中严格执行“三检制”，每道工序结束后，必须由质检员和监理员共同验收、签字才能开始下一道工序；在工程竣工验收中，要严格隐蔽工程的检验标准和检验环节，施工单位自检合格后，由公司专职质检员核定、签字，最后由监理机构委派监理工程师带领施工单位技术人员进行现场验收。监理人员应该严格监理审查环节，检查建筑材料合格证、楼层标高等各个施工细节是否达到验收标准，如发现问题应立即以书面形式通知施工单位，在问题得到解决后监理人员应进行复检，严格做好监理验收、审核环节，以安全质量意识为首要工作准则。

3.2推行建筑施工监理信息化

信息技术在当今各行各业、尤其是工程建设领域中扮演着越来越重要的作用，通过采用信息化技术，能够提高工程建设精准度，降低施工及人力成本，提高建筑质量。应在建筑施工监理行业中推广信息化水平，打造完善的电子商务平台及招投标网络，保持监理信息、行业动态的实时更新。监理方式采用现代科技化手段，协调、同步监理人员与工程技术人员关于施工进程的了解，以促进施工顺利、节省、优质的展开和完成。

3.3加强施工质量的监理

3.3.1过程质控监管

（1）监督施工单位质控自检系统，使其能在质量管理中始终发挥良好作用；当其组织不完善时，应促使其改进、完善，当其质控人员不能胜任工作时，可要求其予以撤换。

（2）监督与协助施工单位完善工序质量控制，把影响工序质量的因素始终都纳入质量管理的范围。

（3）密切注意施工准备中对影响质量要素所做的安排，诸如材料质量、混合料配比、施工机械的运行状况、计量设备的准确性，上岗人员组成和变化、工艺与操作等情况是否始终符合要求。随时注意施工过程中监督、检查、检验、验收的动态质量状况，同时建立施工质量跟踪档案。

3.3.2工程变更及技术核定

凡涉及到工程变更或图纸修改，监理都应认真审查，若确认其必要性后，按照“谁设计、谁负责”的原则按程序进行核定和变更，施工前要取得设计变更书面通知或办理技术核定单，不能先施工后补办变更手续或擅自变更。

3.3.3旁站监督、巡视检查

当施工操作不当或不符合规程、标准时，很容易导致施工质量问题;有些在表面上看似乎没有问题，却隐蔽着质量隐患与危险；如浇筑混凝土时振捣时间不足或漏振导致密实度和强度降低，而抽检又不能全面反映出实际情况，监理只有通过现场旁站监督与检查，才能及时发现上述类似违规操作予以纠正；为此，重要关键部位和工序要编制旁站方案，进行旁站监理并做好旁站记录。另外，监理要有目的地对施工过程进行巡视检查，例如：现场管理人员、质检人员是否到岗到位;施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求，特种操作人员是否持证上岗；使用的材料、构配件和设备是否合格；是否按照设计文件、施工规范和批准的施工方案施工；施工环境是否会对工程质量产生不利影响；已施工部位是否存在质量缺陷等。

3.4加强工程验收，及时进行质量控制

（1）质量控制中最后的补救措施是事后验收。通过事后验收对施工中存在的质量缺陷或重大质量隐患，通过总监理工程师及时下发工程暂停令，要求施工单位停工整改。并配合有关单位及时提出解决的方案，将问题处理。从而达到既保证工程质量又不影响工程进度，避免了不必要的经济损失。

（2）针对重要项目工程按照施工工艺和操作要求画出流程图，如浇筑柱、梁板砼的流程图，标明施工顺序，便于验收时出现质量事故时进行原因分析。产生质量事故或事后问题，监理工程师只对质量问题进行实质性处理，及时提出合理可行的处理意见或方案，而不去强调事故的责任的原因。这样使施工单位和施工人员愿意接近监理人员，不讳疾忌医，及时暴露出监理工程师忽视的地方，与监理方密切配合，共同提高工程质量。

结束语

现在我国建筑工程管理制度在不断地完善，建筑监理的效能也在不断地发挥其自身的作用，建筑施工监理的地位越来越重要，并得到了社会各界的广泛认可。这对于我国建筑工程监理与国际工程监理之间的顺利接轨是一种巨大的推动，监理自身的影响程度和范围都在扩大，非常好地促进了我国建筑工程施工监理的质量控制工作。

参考文献

[1]张华辉.浅谈建筑工程施工阶段的监理质量控制[J].科技创新导报，2010（12）

[2]郭明辉.浅谈建筑工程施工监理质量控制[J].建筑工程技术与设计，2015（10）.

[3]朱忠武.对加强建筑工程施工技术管理水平问题的研究[J].城市建设理论研究，2012（33）.

[4]黄成俊.房屋建筑土建施工技术与监理质量管控研究[J].住宅与房地产，2015（28）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/049ec2993346d6cb27a4efef.html