# 天津空港物流加工区景观水体水质变化及调控研究

### 论文摘要

在水资源短缺、水污染严重以及经济持续高速增长等多重压力下的城市水环境污染日益严重,影响了人与自然的和谐与可持续发展。本论文以天津空港物流加工区景观水体为研究对象,结合加工区景观河（湖）建设现状、规划方案、水体控制目标以及区域背景情况,主要研究了区域内景观水体水质和富营养化状态时空分布规律,分析景观水体存在的问题,预测景观水体变化趋势,并在以上研究基础上,提出了区内景观水体水质的调控措施。研究发现,2005-2008年间,景观水体除个别水质指标呈逐年好转的趋势外,总氮、总磷等富营养化指标逐年增加,水体分层现象比较明显,水体富营养化现象日趋严重,部分河段甚至出现黑臭现象直接破坏了水体的景观和生态功能,水体己成中重度富营养化水平。在认真研究分析水体水质时空分布规律、水体水质变化主要因素后,预测景观水体将有进一步恶化的趋势。通过分析加工区景观水体富营养化的主要影响因素,结合景观水体形态、泵站、区域规划和水质监测现状,分别从改善水体现状、持续保持水体水质两方面提出一些调控措施。其中改善水体调控措施包括“点源”、“面源”等外源以及内源的治理和控制以及微生物治理、人工复氧曝气等强化治理措施,以期能恢复地表水环境质量标准;水体持续保持措施则涵盖了水体循环、人工湿地、生物浮床、河道立体绿化、岸边线设计、水生动物等。通过对太阳能、风能、生物质能等可再生能源的利用,加强水体自净能力,最大限度地体现景观水体的生态化效应。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的提出及研究意义

- 1.1.1 水资源匮乏

- 1.1.2 水环境污染

- 1.1.3 研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 城市雨水污染控制与综合利用技术方面

- 1.2.2 城市污水处理与再生回用技术方面

- 1.2.3 污染水体的生物修复及水体保持技术方面

- 1.3 研究目标以及内容

- 1.3.1 研究目标

- 1.3.2 研究内容

- 第二章 研究区域概况

- 2.1 区域背景

- 2.1.1 地理位置

- 2.1.2 地形地貌

- 2.1.3 气象气候

- 2.1.4 水文

- 2.1.5 水资源

- 2.2 景观水体基本情况

- 2.2.1 景观水体现状

- 2.2.2 景观水体规划情况

- 2.2.3 景观水体周边绿化及水质概况

- 第三章 空港物流加工区景观水体水质监测

- 3.1 水质监测点的布置

- 3.2 水质监测指标以及分析方法

- 3.2.1 监测指标

- 3.2.2 分析方法

- 3.3 主要水质指标的时空分布规律

- Cr、CODMn·全盐含量·总硬度'>3.3.1 CODCr、CODMn·全盐含量·总硬度

- 3.3.2 TP、阴离子表面活性剂

- 3.3.3 总氮、氨氮、溶解氧

- 3.3.4 雨水泵站监测点位水质

- 3.3.5 溶解氧和温度的分层现象严重

- 3.4 小结

- 第四章 空港物流加工区景观水体富营养状态评价及预测

- 4.1 各监测点水质状况以及营养状态分类评价

- 4.1.1 富营养状态分类评价方法

- 4.1.2 营养状态分类评价

- 4.2 影响水体水质变化的主要因素

- 4.2.1 污染源是导致水质恶化的根本原因

- 4.2.2 气象环境是诱发富营养化的外因

- 4.2.3 pH值的影响

- 4.2.4 水力流态是产生富营养化的载体

- 4.2.5 生态系统失衡加剧富营养化

- 4.2.6 生物因素的影响

- 4.2.7 恶性循环

- 4.3 空港物流加工区景观水体水质变化趋势及预测

- 4.4 小结

- 第五章 空港物流加工区景观水体调控措施

- 5.1 景观水体水质调控措施研究

- 5.1.1 污染源控制

- 5.1.2 景观水体污染治理

- 5.2 空港物流加工区景观水体保持技术

- 5.2.1 水循环方案

- 5.2.2 湿地水处理系统

- 5.2.3 生物浮床

- 5.2.4 河道绿化

- 5.2.5 岸边线设计

- 5.2.6 水生动物

- 5.3 改善景观水体调控方案的研究

- 5.3.1 再生水和雨水水质调控方案

- 5.3.2 人工复氧曝气调控方案

- 5.3.3 水体循环的调控方案

- 5.3.4 湿地系统的调控方案

- 5.3.5 生物浮床的调控方案

- 5.3.6 河道绿化的养护管理

- 5.3.7 水生动物的调控方案

- 5.4 小结

- 第六章 结论

- 6.1 主要结论

- 6.2 不足与建议

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].跨界水体水质监测的重要性及发展前景[J]. 环境与发展 2017(03)

- [2].铜仁市新城区各水体水质情况分析研究[J]. 河北农机 2017(09)

- [3].浅谈小区水体水质保持技术——以六盘水某庄园为例[J]. 资源节约与环保 2020(07)

- [4].北方城市河流黑臭水体水质改善技术研究[J]. 中国新技术新产品 2020(11)

- [5].中俄联合开展黑龙江水体水质监测[J]. 黑龙江水产 2013(02)

- [6].盐度对再生水补水水体水质变化影响的研究[J]. 环境科技 2016(06)

- [7].中俄联合对兴凯湖进行水体水质监测[J]. 环境保护与循环经济 2008(03)

- [8].沉水植物对水体水质净化效果的研究[J]. 环境与发展 2020(02)

- [9].景观水体水质治理策略及应用分析[J]. 住宅与房地产 2020(24)

- [10].校园水体水质监测校本课程协同教学的实践与省思[J]. 化学教育 2012(12)

- [11].城市河道黑臭水体水质提升方案分析[J]. 长江技术经济 2020(S2)

- [12].垫江县饮用水源地水体水质变化规律的研究[J]. 绿色科技 2016(06)

- [13].不同水生植物配置模式对景观水体水质的影响[J]. 浙江农业科学 2020(06)

- [14].城市人工水体水质处理模式研究[J]. 环境科技 2011(05)

- [15].封闭型景观水体水质优劣原因探究——以湖南农业大学校内水体为例[J]. 中外建筑 2020(10)

- [16].积石峡航道建设对水体水质的影响分析[J]. 交通科学与工程 2012(03)

- [17].福州市左海-西湖水体水质提升方案[J]. 净水技术 2019(11)

- [18].城市水体水质研究中对遥感监测技术的应用[J]. 科技展望 2015(30)

- [19].邯郸赵苑公园水体水质分析及其可持续发展研究[J]. 河北工业科技 2014(02)

- [20].住宅小区景观水体水质保持技术[J]. 中国建筑金属结构 2010(05)

- [21].挺水植物对水体水质的净化作用研究进展[J]. 南方农业 2014(30)

- [22].汤河水库局部水体水质异常原因分析与对策[J]. 农业与技术 2010(02)

- [23].今年南京重点治理72条河流 提升玄武湖、莫愁湖等水体水质[J]. 给水排水 2018(05)

- [24].蚌埠城区张公湖景观水体水质变化特征及保护对策[J]. 安徽农业科学 2017(26)

- [25].住宅小区景观水体水质保障技术[J]. 山西建筑 2013(10)

- [26].城市大型景观水体水质维护系统管理优化探讨[J]. 中国园林 2015(05)

- [27].应用遥感监测城市水体水质研究[J]. 浙江农业科学 2013(03)

- [28].煤矿排水影响下的水体水质特征及灌溉适宜性评价——以贵州织金县贯城河小流域为例[J]. 节水灌溉 2016(11)

- [29].城市黑臭水体水质提升技术及应用[J]. 中国给水排水 2019(20)

- [30].天津市黑臭水体水质调查及长效改善技术研究[J]. 牡丹江师范学院学报(自然科学版) 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/04b95e13611cef974238b231.html