# 镀镍碳纤维的制备及其在磁场中取向的研究

### 论文摘要

碳纤维作为传统的增强型和功能填料,具有优异的综合性能,比如高强度,高模量,良好的导电导热性,密度小,热膨胀系数小等。但碳纤维表面光滑,缺少极性官能团,导致其作为填料与基体复合时结合力小；而且其电磁性能较金属差。为了提高碳纤维的表面性能并拓宽其应用空间,可以对碳纤维表面进行改性处理。碳纤维表面化学镀镍可以显著提高碳纤维的表面性能,在赋予其金属的导电、导热和电磁性能同时,保持其高强质轻等优点。本文首先通过化学镀方法制备了不同镀层厚度的镀层均匀的镀镍碳纤维。先采用正交实验法优化了碳纤维镀镍的镀液配方和工艺条件。根据正交优化结果对一系列化学镀过程的影响因素,进行实验分析研究。最后得到最佳镀液配方和工艺条件,即35g/L硫酸镍、30g/L次亚磷酸钠、10g/L柠檬酸钠、2 mg/L硫脲、pH值=9-10、施镀温度T=60℃。所得镀镍碳纤维的电阻率为0.5×10-5Ω.cm。并通过XRD、光学显微镜（OM）和扫描电子显微镜（SEM）详细考察了还原剂含量,络合剂含量,施镀时间,施镀温度,镀液pH值,分散方式,去胶方式对NiCF镀层的质量和结晶性的影响。然后采用自制的NiCF填料,聚乙烯醇（PVA）为聚合物基体,采用溶胶／凝胶法制备了不同浓度的NiCF/PVA材料,并在磁场下进行NiCF向处理,得到NiCF/PVA取向复合材料。此外,通过大量实验明确了PVA凝胶溶液的粘度、时间和温度的关系,从而确定了磁场取向的最佳实验条件。通过SEM、XRD、OM和电阻率测试等表征方法,对NiCF/PVA复合材料的NiCF特征进行了表征,结果证实了NiCF/PVA复合材料在磁场下,实现了NiCF的取向分布,该材料具有导电各向异性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 文献综述

- 1.1 碳纤维

- 1.1.1 碳纤维的介绍

- 1.1.2 碳纤维的结构与性能

- 1.1.3 碳纤维的改性

- 1.2 化学镀镍

- 1.2.1 以次亚磷酸钠为还原剂的Ni-P沉积机理

- 1.2.2 以硼氢化钠和二甲胺硼烷为还原剂的Ni-B沉积机理

- 1.2.3 统一机理

- 1.2.4 化学镀镍过程的影响因素

- 1.3 聚乙烯醇

- 1.3.1 聚乙烯醇的介绍

- 1.3.2 聚乙烯醇的应用

- 1.4 各向异性

- 1.4.1 各向异性材料的制备

- 1.4.2 各向异性的表征分析

- 1.5 本课题的研究内容及意义

- 2 碳纤维化学镀镍

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 实验原料及仪器

- 2.1.2 化学镀镍的预处理工艺

- 2.1.3 化学镀镍的实验方案及工艺优化

- 2.1.4 分析测试与表征

- 2.2 实验结果与讨论

- 2.2.1 还原剂含量的影响

- 2.2.2 络合剂含量的影响

- 2.2.3 温度的影响

- 2.2.4 pH值的影响

- 2.2.5 碳纤维化学镀镍最佳配方及工艺条件

- 2.2.6 镀镍时间的影响

- 2.2.7 去胶方式的影响

- 2.2.8 分散方式的影响

- 2.2.9 镀镍碳纤维的导电性

- 3 镀镍碳纤维/PVA取向复合材料的研究

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 实验原料及仪器

- 3.1.2 NiCF/PVA取向复合材料的制备

- 3.1.3 分析测试与表征

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 取向复合材料的形貌分析

- 3.2.2 取向复合材料的导电性能

- 3.2.3 取向复合材料的XRD分析

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/04cc90df331903310a84f0e0.html