# Bi2Te3纳米片的溶剂热合成及掺杂研究

### 论文摘要

热电材料是一种重要的功能材料,它可以将电能与热能相互转换,用其制造的热电器件具有节约能源、对环境无污染、稳定性良好及使用寿命长等诸多优点,因此日益受到重视。Bi2Te3系热电材料是目前在室温附近性能最好的热电材料之一,但传统Bi2Te3系热电材料的热电性能并不理想,最高无量纲热电优值ZT在1左右,还达不到应用的理想值3。近年来,相关理论和实践研究均表明,将热电材料低维纳米化可显著提高其热电性能。溶剂热法是近年来新起的一种合成纳米材料的方法,合成温度低、反应时间短、产物纯度高、晶粒尺寸小,是合成纳米材料良好的方法之一。本文中即采用该方法制备出了单相的Bi2Te3纳米片,主要研究内容有：（1）选用乙二醇为溶剂,添加适量聚乙烯吡咯烷酮（PVPK-30）,在碱性环境和200℃的条件下反应260min成功制备了单相的Bi2Te3六角形纳米片。用X射线衍射（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）、光致发光谱（PL）和紫外-可见吸收光谱（U-VAS）对样品的结构、形貌和光学性质进行了表征。（2）系统研究了合成温度、反应时间、表面活性剂类型等工艺参数对样品相组成和微观形貌的影响,对体系的反应过程和样品的生长机理进行了分析,认为本实验生成Bi2Te3的反应主要以原子反应为主,Bi2Te3由于本身结构的特点,晶核的生长主要沿垂直于c轴的方向进行,易形成薄片状结构,在PVPK-30表面活性剂的作用下最终能够形成尺寸均匀的六角形片状结构。（3）尝试将材料低维纳米化的同时进行掺杂合金化,在成功制备单相Bi2Te3纳米片的基础上选择La、Y和Ce元素进行掺杂。用X射线衍射（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）和透射电子显微镜（TEM）对样品的结构和形貌进行了研究,结果表明原工艺条件无法成功掺入Y,而La的掺杂使样品中出现了部分屑状物质,物质具体成分待后续深入研究。将反应时间提高到280min可以成功掺入少量的Ce元素,对掺Ce的样品进行了结构和形貌表征。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 热电理论

- 1.1.1 热电效应简介

- 1.1.2 热电效应的应用

- 1.1.3 热电材料的性能参数

- 1.1.4 热电材料分类

- 2Te3热电材料及其研究进展'>1.2 Bi2Te3热电材料及其研究进展

- 2Te3简介'>1.2.1 Bi2Te3简介

- 2Te3的研究历史与进展'>1.2.2 Bi2Te3的研究历史与进展

- 1.2.3 热电材料的低维纳米化

- 2Te3粉体'>1.3 溶剂热法合成纳米Bi2Te3粉体

- 1.4 本文的选题背景与研究思路

- 第2章 实验与测试

- 2.1 实验安排

- 2.1.1 实验原料及仪器

- 2.1.2 实验流程

- 2.2 样品测试

- 2.2.1 X射线衍射仪（XRD）

- 2.2.2 扫描电子显微镜（SEM）

- 2.2.3 透射电子显微镜（TEM）

- 2.2.4 荧光分光光度计

- 2.2.5 紫外-可见-近红外分光光度计

- 2Te3纳米片的溶剂热合成及其表征'>第3章 六角形Bi2Te3纳米片的溶剂热合成及其表征

- 3.1 实验与测试

- 3.1.1 制备

- 3.1.2 测试

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 XRD分析

- 3.2.2 SEM分析

- 3.2.3 光学性质研究

- 3.3 本章小结

- 2Te3纳米片的溶剂热合成机理研究'>第4章 Bi2Te3纳米片的溶剂热合成机理研究

- 4.1 工艺参数对样品合成的影响

- 4.1.1 实验温度的影响

- 4.1.2 反应时间的影响

- 4.1.3 表面活性剂的影响

- 4.2 合成机理研究

- 4.2.1 反应过程

- 4.2.2 生长机制

- 4.3 本章小结

- 2Te3的掺杂研究'>第5章 Bi2Te3的掺杂研究

- 5.1 Y元素的试掺杂

- 5.2 稀土元素（La、Ce）的掺杂研究

- 2-xLaxTe3的合成'>5.2.1 Bi2-xLaxTe3的合成

- 1.9Ce0.1Te3的合成'>5.2.2 Bi1.9Ce0.1Te3的合成

- 5.3 本章小结

- 第6章 全文总结

- 6.1 本文结论

- 6.2 下一步工作与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].Bi_2Te_3/炭黑复合材料的制备及热电性能[J]. 复合材料学报 2017(05)

- [2].Bi_2Te_3热电材料的研究现状与发展趋势[J]. 燕山大学学报 2017(03)

- [3].Bi_2Te_3/碳纳米管复合材料的制备方法[J]. 材料科学与工程学报 2010(02)

- [4].Bi_2Te_3基热电材料的热压成型研究[J]. 现代职业教育 2016(10)

- [5].Bi_2Te_3热电材料研究现状[J]. 半导体技术 2011(10)

- [6].P型Bi_2Te_3基热电材料直接电镀镍[J]. 材料科学与工程学报 2010(02)

- [7].表面活性剂对水热合成Bi_2Te_3纳米结构形貌的影响[J]. 材料导报 2010(S2)

- [8].高压烧结法制备Bi_2Te_3纳米晶块体热电性能的研究[J]. 物理学报 2015(04)

- [9].浅谈大学生如何开展科学研究——以Bi_2Te_3基合金/PEDOT:PSS纳米复合热电薄膜材料的研究为例[J]. 教育教学论坛 2017(18)

- [10].第一性原理研究Bi_2Te_3材料及在应变作用下的电子结构变化[J]. 重庆师范大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [11].Bi_2Te_3掺入方式对碳纤维水泥基复合材料热电性能的影响研究[J]. 混凝土与水泥制品 2020(05)

- [12].Bi_2Te_3纳米粉末的直流电弧等离子体合成[J]. 材料科学与工程学报 2010(05)

- [13].Bi_2Te_3基制冷晶棒加工废粉料的回收与热电性能的优化[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2017(01)

- [14].Bi_2Te_3纳米薄膜单轴拉伸的分子动力学模拟[J]. 华中科技大学学报(城市科学版) 2010(04)

- [15].制备工艺对n型Bi_2Te_3基材料热电性能和抗压强度的影响[J]. 无机材料学报 2010(06)

- [16].Bi_2Te_3热电材料性能参数测试[J]. 电源技术 2014(07)

- [17].压力诱导的拓扑绝缘体化合物Bi_2Te_3常压相的超导性[J]. 低温物理学报 2012(01)

- [18].热电材料Bi_2Te_3粉体的制备及粒径分析[J]. 中国粉体技术 2012(02)

- [19].Bi_2Te_3基热电薄膜材料的制备方法研究[J]. 材料导报 2008(S3)

- [20].Lu掺杂Bi_2Te_3基热电材料的制备及其热导率研究[J]. 科学技术创新 2020(26)

- [21].拓扑绝缘体Bi_2Te_3薄膜电子结构第一性原理研究[J]. 宁夏大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [22].Bi_2Te_3系热电材料FGM化的性能研究[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2009(01)

- [23].拓扑绝缘体Bi_2Te_3的热膨胀系数研究[J]. 物理学报 2014(11)

- [24].SPS法制备Bi_2Te_3基热电合金的热电性能[J]. 功能材料 2009(01)

- [25].电沉积法制备Bi_2Te_3基热电薄膜的研究进展[J]. 电镀与涂饰 2020(15)

- [26].电化学沉积Bi_2Te_3薄膜及其发电器件的制备[J]. 材料科学与工程学报 2015(04)

- [27].低温湿化学还原法制备Bi_2Te_3单晶纳米棒[J]. 无机材料学报 2008(02)

- [28].Bi_2Te_3热电材料改性研究及其进展[J]. 电子元件与材料 2020(05)

- [29].稀土Gd对热压烧结Bi_2Te_3基材料热电性能的影响[J]. 材料科学与工程学报 2010(02)

- [30].P型Bi_2Te_3基赝三元碳纤维掺杂复合热电材料的制备及性能表征[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2017(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/04d3ab8a25063fb422ca8914.html