# 选择性催化还原氮氧化物钛基催化剂研究及催化转化器的制备

### 论文摘要

随着经济的发展，汽车保有量飞速增加，汽车尾气造成的环境污染日益严重。柴油车因其动力与经济性能优越，逐渐成为机动车的主流，而柴油车尾气的主要污染物为碳烟颗粒物PM和氮氧化物NOx。对于柴油机排放控制技术主要有两种：通过废气再循环（EGR）降低氧浓度及燃烧温度，从而降低NOx的产生量，再采用微粒捕集器（DPF）去除PM；另一种为通过优化燃烧降低PM的产生，再采用选择性催化还原技术（SCR）去除NOx。考虑到燃油经济性与我国的燃油品质，SCR技术更适合我国国情。氨选择性催化还原技术（NH3-SCR）是一种应用广泛的脱硝技术，在固定源与移动源去除氮氧化物应用中都取得了很好的效果。高效催化剂的研发是该技术的核心内容，目前商用SCR催化剂为V2O5-WO3（MoO3）/TiO2，在中高温范围具有优异的催化性能。但活性组分钒是剧毒物质，脱落到环境中会造成二次污染，且该催化剂温度窗口窄，SO2的氧化率高，易碱中毒。所以近年来研究者们在致力于开发新型非钒基的SCR催化剂。本文在现有研究基础上，希望通过对TiO2载体进行改性，得到更高效的SCR催化剂。选取的活性组分主要为过渡金属铬（Cr）和稀土元素铈（Ce）。利用XRD、BET、XPS、TPD和TPR等技术对催化剂进行表征，研究载体优化对催化剂物理化学性质的影响。并利用原位漫反射红外光谱技术（in-situ DRIFTS）研究反应物在催化剂表面的吸附特性和反应机理。在传统钒钨钛催化剂研究方面，对商用V2O5-WO3/TiO2催化剂的碱金属中毒机理及中毒后的催化剂再生技术进行了研究，并在课题组前期工作基础上，制备了金属载体的钒钨钛催化转化器。本文的具体工作内容如下：（1）采用溶胶-凝胶法制备了WO3/TiO2催化剂，该催化剂在高温区间（400-600℃）展现出了较高的SCR活性。通过XRD、TEM、BET和TPD等表征技术对催化剂的结构、表面酸性等物化性质进行了研究，考察了钨添加量对催化剂性质的影响。结合Raman光谱和H2-TPR技术，分析了表面钨氧化物结构，确定了钨四面体为高温SCR反应的主要活性组分。采用钨钛高温催化剂为载体，担载活性组分CeO2得到CeO2-WO3/TiO2催化剂，测试其中温催化性能，同时采用原位红外技术研究了WO3的掺杂对催化剂表面酸性的影响以及CeO2-WO3/TiO2催化剂的SCR反应机理。（2）向TiO2载体中掺杂SO42-，以SO42-/TiO2为载体，制备了M（Cr, Ce）-SO42-/TiO2催化剂，研究SO42-掺杂对TiO2表面酸性和氧化还原性的影响，以及由此带来的SCR催化活性的差异。发现SO42-的添加，可抑制TiO2与金属氧化物的结晶度，利于形成高价态的金属离子(Cr6+)，并显著提升催化剂的氧化还原性，进而提高催化活性。通过DRIFTS研究了该催化剂的反应机理，200℃下的测试结果表明对于催化剂Cr2O3-SO42-/TiO2，反应过程中同时存在Eley-Rideal与Langmuir-Hinshelwood机理。而对于CeO2-SO42-/TiO2催化剂，反应中只存在Eley-Rideal机理。（3）研究传统V2O5-WO3/TiO2催化剂的碱金属中毒机理，考察了不同的碱金属盐对催化剂的毒化作用，各类碱金属化合物对该催化剂的毒化作用的强弱为KCl>KNO3≥NaNO3>NaCl>Na2SO4>K2SO4。通过电泳再生法对中毒的催化剂进行了再生，与传统水洗再生法相比，该方法可显著恢复中毒催化剂的催化活性。结合研究组前期工作，采用溶胶-凝胶法在金属合金（FeCrAl）上涂覆过渡涂层SiO2-Al2O3和催化剂V2O5-WO3/TiO2，制备了金属蜂窝载体的SCR催化转化器，并对其进行了封装。（4）研究了几种尖晶石结构催化剂对碳烟的催化氧化性能，选取了活性最高的CrCo2O4为活性组分，在负载少量贵金属的情况下制备了金属载体的微粒氧化转化器，并对其进行了台架测试，结果表明该催化转化器对HC、CO和PM有很高的去除效率，与该型号发动机的排放标准对比，发现发动机尾气经过转化器处理后CO、CH的排放在欧V限值以内，PM的排放在欧VI限值内。（5）对目前更先进的SCR技术-固体尿素SSCR技术进行了技术综述，并在仪器制造方面进行了初步设计和研究，设计了一种固体尿素粉末计量装置。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 柴油车工业的发展

- 1.2 汽车尾气引起的环境污染

- 1.3 排放法规的发展

- 1.4 柴油车尾气排放控制技术

- 1.4.1 两种技术路线

- 1.4.2 优化燃烧+SCR 技术

- 1.4.3 EGR+ DPF 路线

- 1.5 立题依据与研究内容

- 1.5.1 立题依据

- 1.5.2 研究内容

- 第二章 仪器设备与实验方法

- 2.1 催化剂的制备

- 2.1.1 主要试剂与仪器

- 2.1.2 催化剂的制备方法

- 2.2 催化剂的活性测试

- 2.3 催化剂的表征

- 2.3.1 XRD 物相分析

- 2.3.2 BET 比表面积测试

- 2.3.3 Raman 光谱分析

- 2程序升温还原（H2‐TPR）'>2.3.4 H2程序升温还原（H2‐TPR）

- 3程序升温脱附（NH3‐TPD）'>2.3.5 NH3程序升温脱附（NH3‐TPD）

- 2.3.6 原位漫反射红外傅里叶变换光谱（DRIFTS）

- 3/TiO2催化剂高温 SCR 性能研究'>第三章 WO3/TiO2催化剂高温 SCR 性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 SCR 活性

- 3.2.2 催化剂表征

- 3.3 总结

- 2/W25Ti催化剂 SCR 性能研究'>第四章 CeO2/W25Ti催化剂 SCR 性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 催化剂 SCR 活性

- 10WTi催化剂的原位漫反射红外光谱（DRIFT）研究'>4.2.2 Ce10WTi催化剂的原位漫反射红外光谱（DRIFT）研究

- 4.3 总结

- 42-对TiO2载体的改性研究'>第五章 SO42-对TiO2载体的改性研究

- 5.1 引言

- 42-/TiO2催化剂 SCR 性能研究'>5.2 Cr-SO42-/TiO2催化剂 SCR 性能研究

- 5.2.1 催化活性测试

- 5.2.2 物相分析

- 2‐TPR 表征'>5.2.3 H2‐TPR 表征

- 3‐TPD 表征'>5.2.4 NH3‐TPD 表征

- 10STi催化剂的原位漫反射红外光谱（DRIFT）研究'>5.2.5 Cr10STi催化剂的原位漫反射红外光谱（DRIFT）研究

- 42-催化剂 SCR 性能研究'>5.3 Ce-SO42-催化剂 SCR 性能研究

- 5.3.1 催化活性测试

- 5.3.2 原位漫反射红外光谱（DRIFT）研究

- 5.4 总结

- 第六章 商用催化剂碱金属中毒与金属载体转化器研究

- 6.1 引言

- 2O5-WO3/TiO2催化剂碱中毒研究'>6.2 V2O5-WO3/TiO2催化剂碱中毒研究

- 6.3 碱金属中毒催化剂的再生研究

- 6.4 金属载体 SCR 催化转化器

- 6.5 总结

- 第七章 金属载体颗粒氧化催化器

- 7.1 引言

- 7.2 结果与讨论

- 7.2.1 催化剂的表征

- 7.2.2. 活性测试

- 7.3 催化转化器的制备与台架测试

- 7.4 总结

- 第八章 固体尿素 SCR 技术初步研究

- 8.1 引言

- 8.2 现有主要技术

- 8.3 设计思路与结果

- 8.4 展望

- 结论与展望

- 参考文献

- 附录 台架试验报告

- 作者简介及在学期间所取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/04dab47da6c8d230e654d936.html