# 单元式幕墙的特点及设计中存在的问题探讨

深圳市方大建科集团有限公司广东深圳518000

摘要：随着我国建筑业的飞速发展，一种具有安装速度快、施工周期短、整体表面平整度高、装饰效果好的单元式幕墙被广泛应用各种建筑工程中，但在施工过程中也存在着问题。本文通过对单元式幕墙技术的分析，提出了一些解决多种幕墙的技术方法供参考。

关键词：幕墙；收口；封口；防水构造

1、单元式幕墙接缝的特点

元件单元式幕墙的接缝均在一个整体杆件上，杆件受到挤压时就是一个整体杆件，上墙安装时先安装杆件，人可在外侧操作，对杆件进行调整、定位后固定，在杆件安装定位固定后再安装面板。单元式幕墙在工厂已将单元组件制作完成，即面板已安装在单元组件框上，而单元组件与主体结构的连接构件安装在单元组件内侧，在吊装时单元组件与主体结构的连接必须在内侧操作。单元组件间接缝靠相邻两单元组件相邻框对插组成组合杆完成接缝，即它不是在一个整体杆件上接缝，而是靠对插组成组合杆完成接缝。

幕墙的外形、尺寸是在工厂完成的，幕墙的外表面平整度是靠安装在主体结构上的连接件的准确性和幕墙的构造厚度来保证的，在安装过程中无法调整。由于单元式幕墙接缝构造上的特点，决定了单元式幕墙构造上的特殊性，这主要表现在下述三个方面：封口技术、收口技术、单元式幕墙与主体结构的连接与吊装。

1.1封口技术

单元式幕墙通过对插完成接缝，这样在上、下、左、右四个单元连接点上必然有一个四个单元组件对插件均不能到达的地方，此处必然有一个内外贯穿的洞，如何堵好这个洞是单元式幕墙设计中首先要解决的问题，即在设计型材前就要将封口的构造设计好，在设计型材断面时就要将封口构造体现在型材上，挤压出的型材断面就包含有封口构造要求，如果在设计时不考虑好封口构造，将造成不可弥补的损失。

目前主流的封口方法有两种：横滑型和横锁型，横滑型是在下单元上框中设封口板，此封口板除了具有封口功能外，还是集水槽和分隔板（把竖框分隔成每层一个单元）。横滑型封口板嵌在下单元上框母槽内，它比上单元下框公槽大，上单元下框可以在封口板槽内自由滑动，在主体结构层间变位时原来上下一、一对齐的两单元组件，在主体结构层间变位影响下，上下两层发生相对位移，这时候上单元组件不再定位在原来对齐的下单元组件上框中，而有可能局部滑入相邻组件的上框，由于这种滑动，在地震中单元组件本身平面内变形比主体结构层间位移小。但这种封口板只能用于相邻两单元180度对插，即只能用于处于一个平面上的单元组件，如果两单元组件成折线或90度对插，封口板就无法使用，同时这种封口板搁在上框底板上，两相邻组件上框底板构造厚度部份封口板无法封口，要采用辅助封口措施（用胶带纸粘贴在竖框顶端形成底板，再注胶密封）。

横锁型是在接缝处竖框空腔中设一个多功能插芯，这种插芯由两部份组成，对插的封口部份和一个向上开口其它五面封闭的集水壶组成，对插部份位于四单元交接处，集水壶位于下部，它集封口、集水、分隔于一身（分隔将横向空腔分成每一单元组件宽一单元），横锁型由于位于上下两单元交接处，将上下两单元组合成一个整体，左右相邻两单元不能滑动，且单元组件固定在主体结构上，它的平面内变形与主体结构的层间变位几乎相同。从试验情况看，它的集水排水功能尚不理想，但它可用于单元组件任何角度对插，且由于插芯将上下两单元固定，左右两单元组件不能运动，所以不会发生碰撞。

1.2收口技术

单元式幕墙单元组件间靠对插完成接缝，在安装时要横向按次序一一对插，当中不能留空位，最后一个单元如何与相邻两单元连接是一个难点，因为已安装固定的左右两单元组件之间距离净空比单元组件实际宽度要小，这个组件无法在水平方向平推进入空位，也不能先插一侧再插另一侧，这样在设计时，对最后一个单元组件的组装要考虑好接缝方法。由于收口处理技术比较复杂，因此最好每层设一处收口点，这就要求在设计时就确定好收口点位置及相应的收口方法，非设计收口部位不能中断安装过程而留空位，在编制施工组织设计时，特别是总施工平面图设计时要注意到单元式幕墙横向一、一对插的特点，将施工机具布置在单元式幕墙收口部位，不能任意布置，因为高层建筑的塔吊、施工电梯等施工机具，每隔三层左右要和主体结构拉接一次，这些接拉件将使单元组件无法通过而中断安装，留下空位，要待这些机具拆除后才能收口，难度就相当大，即使采取一些临时措施，效果也不会理想。

1.3单元式幕墙与主体结构的连接与吊装

单元式幕墙是靠两相邻单元组件在主体结构上安装时对插完成接缝的，这样它在构造和连接处理上与元件式（元件单元式）幕墙有着重大的区别。我们必须认识它的这些特点，才能做好单元式幕墙。在主体结构上安装单元式幕墙的连接件，要一个安装单元（全高或8个～10个楼层）一次全部安装调整到位，用连接件的安装精度来保证单元式幕墙的安装质量，即单元式幕墙外表面的平整度是靠连接件的安装精度和单元式幕墙单元组件构造厚度的精度来保证的。

2、单元式幕墙设计中存在的问题及和解决问题的对策

2.1科学的防水设计防渗漏

单元式幕墙的防水性对单元式幕墙的安全性和艺术性起到决定性的作用。对于单元式幕墙来说，如果出现要出现渗漏现象就必须满足以下三个要素：幕墙的外表面上要存在缝隙；缝隙周围要有水；水通过缝隙进入幕墙内部的作用。这三个要素中如果缺少一个渗漏就不会发生。水和缝隙是无法消除的，唯一的途径是进入幕墙内部的作用，通过消除作用来使水不通过外壁缝隙进入等压腔。在内壁，缝隙和作用不能消除，要达到内壁不渗漏，则要使水淋不到内壁，这正好由外壁发挥的效应来达到，外壁内、外侧等压，水进不了等压腔，就没有水淋到内壁，内壁缝隙周围没有水，内壁就不会发生渗漏，这样单元式幕墙对插部位就不会有水渗入室内了经由上文的分析，我们可以采取以下措施解决渗漏问题：在单元式幕墙的横向和竖向的接缝外面安装一个的雨披，这样就可以使得等压腔和建筑物外面的压力处于一个平衡的状态，这样就可以减少或者避兔雨水渗漏入单元式幕墙的内部。

2.2横竖胶条对齐的重要性

随着科学技术的发展，单元式幕墙逐渐出现了多腔体和双腔体。这两种与以往不同的是在于它们具有密封的胶条。并且我们依据胶条密封功能的不同，分别将它们命名为尘密线、水密线、气密线。

目前有很多关于胶条对齐是否导致渗漏说法，一部分建筑设计师觉得密封胶条没有对齐就会发生渗漏现象，但是也有很多的建筑设计师认为这个密封胶条对齐与否根本不重要。本人经验是觉得竖向密封胶条是应该在横向密封胶条的外侧，这样有利于将从竖缝中进入的水阻挡在水密线的外侧而不进入等压腔。

2.3各横梁与单元立柱连接后需要注入胶密封防水

单元板块之间是通过对插连接的，相互之间存在缝隙。所有的横梁与单元立柱连接后，连接固定横梁的螺丝头与立柱之间应注入耐候密封胶防水。在雨水进入外腔或内腔后，极易通过连接梁的螺丝孔周边进入横梁内部并渗透到室内，所以连接横梁的螺丝头与单元立柱之间应注胶密封，以满足整体工程的防水要求。

3、结束语

综上所述，施工中要保证单元式幕墙的质量，必须按照相关规范及要求进行施工，并确保各种工序的准确无误，这样才能保证整个建筑主体的顺利完工。

参考文献：

[1]夏德涛.单元式幕墙收边收口技术研究[J].建材与装饰.2016（08）

[2]张立东.谈单元式隐框幕墙的技术性能与制作安装方法[J].黑龙江科技信息.2014（15）

[3]张荣波.关于单元式幕墙的制作及安装的探讨[J].门窗.2013（04）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/04dff3e1ff0558457270e0b9.html