# 基于FPGA的雷达中频测试信号源的设计与实现

### 论文摘要

信号源是现代雷达系统的重要组成部分，在雷达系统测试中，需要一种能产生不同测试信号的信号源。而以直接数字频率合成技术（DDS）为核心，以现场可编程门阵列（FPGA）为硬件基础实现便携式、低成本的雷达测试信号源是雷达中频测试信号源的发展方向。本论文首先分析了DDS原理以及DDS系统的构成，研究了DDS系统在理想情况下和非理想情况下的输出频谱，得出DDS频谱杂散的主要特点，分析比较了增大波形的有效存储容量、采用抖动技术和CORDCI算法等三种杂散抑制方法。以DDS技术为核心，设计了一种雷达中频测试信号源的系统方案和各模块硬件电路，包括FPGA模块、D/A模块、滤波器模块和放大衰减模块，其中FPGA模块包括电源电路、时钟电路和下载电路三部分。最后，以CycloneⅡ系列FPGA芯片EP2C8Q208C8N为平台完成了NIOSⅡ软核处理器系统、波形生成和波形调制的FPGA逻辑功能的设计和实现。其中波形生成部分是FPGA逻辑设计的关键，主要包括相位累加器和正弦查询表，波形调制部分包括线性调频、非线性调频和相位编码等。通过测试该雷达中频测试信号源最高输出频率达到35MHz，频率分辨率小于0.1Hz，频谱信杂比≥50dB，达到设计性能指标要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 选题背景及研究意义

- 1.2 该领域国内外的研究动态及发展趋势

- 1.3 本课题的研究目标

- 1.4 论文内容安排

- 2 DDS 雷达中频测试信号源分析

- 2.1 DDS 原理

- 2.2 DDS 的构成

- 2.3 DDS 系统输出的频谱分析

- 2.3.1 理想 DDS 系统的频谱分析

- 2.3.2 非理想 DDS 系统的频谱分析

- 2.4 DDS 杂散的抑制

- 2.4.1 杂散抑制方法

- 2.4.2 抑制杂散的仿真分析

- 本章小结

- 3 DDS 雷达中频测试信号源的硬件设计

- 3.1 系统整体方案

- 3.2 系统整体结构

- 3.3 各模块设计

- 3.3.1 FPGA 模块

- 3.3.2 通信模块

- 3.3.3 D/A 转换模块

- 3.3.4 滤波器模块

- 3.3.5 放大衰减模块

- 本章小结

- 4 FPGA 逻辑功能设计

- 4.1 FPGA 及其开发语言和环境

- 4.1.1 FPGA 介绍

- 4.1.2 FPGA 的开发流程

- 4.1.3 FPGA 的开发语言和环境

- 4.2 NIOSⅡ软核处理器系统的设计

- 4.2.1 NiosⅡ处理器系统

- 4.2.2 NiosⅡ软核处理器的建立

- 4.3 波形生成

- 4.3.1 相位累加器的设计

- 4.3.2 正弦查询表的设计

- 4.4 波形调制

- 4.4.1 线性调频

- 4.4.2 非线性调频

- 4.4.3 相位编码

- 本章小结

- 5 系统功能测试

- 6 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].基于凸优化的闭环辨识测试信号设计[J]. 控制工程 2017(07)

- [2].小波分析在船舶测试信号中的算法研究[J]. 舰船科学技术 2017(02)

- [3].“测试信号分析与处理”课程教学改革的若干思考[J]. 中国电力教育 2012(27)

- [4].m序列伪随机动态测试信号建模与压缩检测方法[J]. 电力自动化设备 2017(02)

- [5].《测试信号分析与处理》教学方法初探与实践[J]. 科技视界 2017(01)

- [6].“测试信号分析与处理”课程教学改革[J]. 电气电子教学学报 2015(02)

- [7].视频格式转换用测试信号图[J]. 广播与电视技术 2009(11)

- [8].我看高清卫视(测试信号)[J]. 卫星电视与宽带多媒体 2008(02)

- [9].某型飞机外挂装置测试信号适配方法研究[J]. 计算机测量与控制 2012(05)

- [10].一种基于三要素的彩色测试信号设计方法[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [11].压缩感知伪随机动态功率信号的电能测量方法[J]. 电子与信息学报 2017(03)

- [12].高/低通复合多通道系统辨识的测试信号设计[J]. 控制工程 2009(04)

- [13].小波消噪在测试信号处理中的应用[J]. 计测技术 2011(02)

- [14].基于设备状态自动封锁检修测试信号研究[J]. 中国高新区 2018(12)

- [15].基于动态负荷特性的离散动态测试信号建模[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [16].基于数字滤波的计算机控制系统测试信号的降噪处理[J]. 工业控制计算机 2014(09)

- [17].基于测试信号法的电力系统次同步振荡分析[J]. 电工电气 2011(10)

- [18].“测试信号分析与处理”全英文课程教学探索[J]. 电气电子教学学报 2018(03)

- [19].基于相干检测技术的LAPS味觉测试信号研究[J]. 桂林电子科技大学学报 2013(02)

- [20].土密实度瞬态振动测试信号的降噪方法研究[J]. 浙江树人大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [21].弹上机模拟测试信号源高速大容量存储与回放技术研究[J]. 遥测遥控 2009(05)

- [22].DDS在罗盘测试信号产生模块中的应用[J]. 微计算机信息 2008(08)

- [23].桥梁动力测试信号的自适应分解与重构[J]. 振动与冲击 2015(03)

- [24].电脑制作follow me(11) 自己动手制作音响测试信号[J]. 音响技术 2009(11)

- [25].一种基于多通道分解的图像测试信号设计方法[J]. 中国科技信息 2014(01)

- [26].融合慕课与微课的翻转课堂教学模式探究——以“测试信号分析与处理”课程为例[J]. 教育现代化 2019(54)

- [27].基于DDS的飞机供电系统测试信号源的设计[J]. 电子测量技术 2017(11)

- [28].基于虚拟仪器的测试信号模拟系统设计[J]. 计算机测量与控制 2011(06)

- [29].X波段雷达灵敏度测试信号源的设计与实现[J]. 测控技术 2012(03)

- [30].基于STD的测试信号描述研究[J]. 计算机测量与控制 2012(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/04e145c42cfac4fcb3858dae.html