# 壳聚糖为模板制备纳米磷酸钙类多孔生物材料

### 论文摘要

采用凝胶注模法和真空冷冻干燥法,以偶联剂KH-570和NDZ-311为改性剂制备HA-TCP/CS多孔生物材料。研究了HA-TCP与CS的比例、单体和复合粉体的不同配比和偶联剂KH-570和NDZ-311的用量对多孔生物材料微观形貌、机械强度和孔隙率的影响;研究了HA-TCP粒子不同的分散方法;并研究了多孔生物材料试样在模拟体液中的生物活性。采用SEM、TEM观察粉体和表面形貌,利用XRD进行物相分析,IR进行官能团分析,能谱分析仪进行元素的定量分析,并利用对多孔生物材料的TG-DSC曲线的分析,对多孔生物材料性能进行深入的研究。研究表明,采用凝胶注模法制备的HA、HA-TCP、β-TCP三种KH-570改性粉体的复合材料的抗压强度都在20MPa左右,孔隙率在43%54%之间。其中HA-TCP的复合材料效果最好,孔隙率为51%,抗压强度为20.8MPa。通过优化设计丙烯酰胺单体含量,当单体加入量为1克时材料的抗压强度为38.5MPa,孔隙率为66%,孔的分布比较均匀,孔径大小也比较一致,宏观孔很少,主要是直径为10μm左右的微孔。采用真空冷冻干燥法制备的HA-TCP/CS多孔生物材料当HA-TCP:CS=7:3时,采用双改性法,KH-570和NDZ-311的加入量分别为HA-TCP粉体和CS粉体的1wt%时平均抗压强度为11.6MPa,比未改性前提高了近5倍,二者的孔隙率大致相同为83%。研磨-搅拌-超声分散复合方法可在CS模板上获得分散均匀的HA-TCP粒子,多孔生物材料的性能最佳。偶联剂KH-570和NDZ-311的加入对材料的相结构影响不大,只是材料中各相对应的特征衍射峰的强度略有变化。HA-TCP/CS、1wt%-KH-570+HA-TCP/CS、HA-TCP/1wt%-NDZ-311+CS和1wt%-KH-570+HA-TCP/1wt%-NDZ-311+CS四种材料在SBF浸泡后,表面均可形成含碳酸根的类骨磷灰石,说明四种材料均具有较好的形成类骨磷灰石的能力。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 骨组织工程生物活性支架研究进展

- 1.2.1 可降解生物衍生支架

- 1.2.2 纳米生物材料

- 1.2.3 仿生结构骨支架

- 1.2.4 组织工程化骨

- 1.3 多孔组织工程支架材料的制备技术

- 1.3.1 无机多孔支架的制备

- 1.3.2 有机多孔支架的制备

- 1.3.3 复合多孔支架的制备

- 1.4 壳聚糖及其衍生物在生物医学材料中的研究及应用

- 1.4.1 壳聚糖的生物特性

- 1.4.2 壳聚糖的化学改性及其衍生物在生物医学领域中的研究及应用

- 1.4.3 磷酸钙类/壳聚糖生物复合材料的研究进展

- 1.5 本课题研究意义和研究方法内容

- 1.5.1 课题意义和目的

- 1.5.2 制备方法

- 1.5.3 主要研究内容

- 第2章 试验材料及方法

- 2.1 磷酸钙类材料的制备

- 2.1.1 湿法合成羟基磷灰石HA

- 2.1.2 湿法制备纳米HA-TCP 的双相物

- 2.1.3 高温固相反应法制备β-TCP

- 2.2 试验方法

- 2.2.1 凝胶注模法制备HA-TCP/CS 多孔生物材料

- 2.2.2 真空冷冻干燥法制备HA-TCP/CS 多孔生物材料

- 2.3 分析测试手段

- 2.3.1 HA-TCP/CS 多孔生物材料的孔隙率的测定

- 2.3.2 HA-TCP/CS 多孔生物材料的抗压强度的测定

- 2.3.3 HA-TCP/CS 多孔生物材料的显微形貌

- 2.3.4 HA-TCP/CS 多孔生物材料的物相成分

- 2.3.5 HA-TCP/CS 多孔生物材料的红外光谱分析

- 2.3.6 HA-TCP/CS 多孔生物材料的热分析

- 2.3.7 HA-TCP/CS 多孔生物材料的体外模拟分析

- 第3章 凝胶注模法制备磷灰石-壳聚糖多孔生物材料

- 3.1 前言

- 3.2 硅烷偶联剂改性磷灰石制备磷灰石-壳聚糖多孔生物材料

- 3.2.1 磷灰石-壳聚糖多孔生物材料的制备

- 3.2.2 加入硅烷偶联剂的磷灰石-壳聚糖多孔生物材料性能分析

- 3.3 不同偶联剂对HA-TCP/CS 多孔生物材料的影响

- 3.3.1 HA-TCP/CS 多孔生物材料的制备

- 3.3.2 HA-TCP/CS 多孔生物材料性能分析

- 3.4 不同配比的磷灰石与壳聚糖含量对多孔生物材料的影响

- 3.4.1 不同配比的HA-TCP/CS 多孔生物材料的制备

- 3.4.2 不同配比的HA-TCP/CS 多孔生物材料性能分析

- 3.5 单体和复合粉体的不同配比对多孔生物材料的影响

- 3.5.1 不同配比的单体与复合粉体多孔生物材料的制备

- 3.5.2 不同配比的单体与复合粉体多孔生物材料性能分析

- 3.6 本章小结

- 第4章 真空冷冻干燥法制备HA-TCP/CS 多孔生物材料

- 4.1 前言

- 4.2 HA-TCP 与CS 的质量比对多孔生物材料性能的影响

- 4.2.1 HA-TCP 与CS 不同配比的多孔生物材料的制备

- 4.2.2 HA-TCP 与CS 不同配比的多孔生物材料性能分析

- 4.3 硅烷偶联剂的含量对多孔生物材料性能的影响

- 4.3.1 不同含量的KH-570 多孔生物材料的制备

- 4.3.2 不同含量的KH-570 多孔生物材料性能分析

- 4.4 螯合型焦磷酸钛酸酯偶联剂的含量对多孔生物材料性能的影响

- 4.4.1 不同含量的NDZ-311 多孔生物材料的制备

- 4.4.2 不同含量的NDZ-311 多孔生物材料性能分析

- 4.5 HA-TCP 粒子分散在CS 模板上均匀化的研究

- 4.5.1 HA-TCP 粒子不同的分散方法

- 4.5.2 HA-TCP/CS 多孔生物材料的微观结构观察及分析比较

- 4.6 双改性法制备的多孔生物材料性能的研究

- 4.6.1 1wt%-KH-570+HA-TCP/1wt%-NDZ-311+CS 的SEM 观察及分析

- 4.6.2 1wt%-KH-570+HA-TCP/1wt%-NDZ-311+CS 的孔隙率和抗压强度

- 4.6.3 HA-TCP/CS 多孔生物材料孔隙率的偏差分析

- 4.6.4 HA-TCP/CS 多孔生物材料的XRD 分析

- 4.6.5 HA-TCP/CS 多孔生物材料的红外分析

- 4.6.6 HA-TCP/CS 多孔生物材料的DSC 分析

- 4.6.7 偶联剂KH-570 和NDZ-311 的偶联机理

- 4.6.8 HA-TCP/CS 多孔生物材料模拟体液的研究

- 4.7 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 在读期间发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].形状任意的钛多孔生物材料的应用研究[J]. 钛工业进展 2017(01)

- [2].多孔生物材料对中性红染料废水的吸附效果[J]. 供水技术 2019(02)

- [3].偶联剂改性对多孔生物材料的影响研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2010(05)

- [4].PES/HA多孔生物材料的制备及其生物相容性[J]. 功能材料 2017(10)

- [5].喉形态聚羟基烷酸酯类多孔生物材料制备及其与软骨细胞复合培养观察[J]. 沈阳部队医药 2011(06)

- [6].珊瑚作为人工骨的研究现状和展望[J]. 中国美容医学 2009(11)

- [7].硅烷偶联剂对磷灰石/壳聚糖多孔材料改性[J]. 陶瓷学报 2008(04)

- [8].多孔磷酸盐水合陶瓷的制备及性能研究[J]. 武汉理工大学学报 2014(02)

- [9].医学领域的新型骨科植入材料—多孔钽[J]. 中国煤炭工业医学杂志 2014(06)

- [10].有机泡沫法制备多孔羟基磷灰石生物支架[J]. 材料导报 2009(06)

- [11].低压细胞灌注多孔人工骨的成骨能力:与常压灌注的比较[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2008(49)

- [12].钛酸酯偶联剂对磷灰石/壳聚糖多孔生物材料性能的影响[J]. 材料导报 2009(14)

- [13].表面多孔Ti-Nb-Zr-CPP生物材料的制备及其微观组织的研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2013(03)

- [14].不同类型多孔结构生物材料支架制备及其性能优化[J]. 中国材料进展 2012(05)

- [15].组织工程多孔生物材料的制备及表征[J]. 实用医院临床杂志 2008(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/04e4f5980cecfde9880d755c.html