# 超高压射流杀菌奶的工艺优化及其理论性质研究

### 论文摘要

目前市售的液态奶,主要有巴氏灭菌奶（巴氏奶）和瞬时超高温杀菌奶（常温奶）两种。巴氏奶处理温度较低,营养成分损失较小,但保质期短且需冷链保存；常温奶处理温度较高,保质期长,常温保存,但营养成分损失较多。两者存在能耗高、营养成分和保质期不能兼顾的问题。本研究是利用超高压水射流技术的细胞壁受损、细胞膜破坏、蛋白质变性的灭菌原理,超高压、瞬间卸压、高速撞击、热协同等作用,以及碰撞和对撞的射流方式对鲜奶进行灭菌处理,通过测定灭菌率、牛奶的理化指标及脂肪酶活性等数据,得到如下结果：①4℃进样、50MPa处理牛奶即可符合巴氏灭菌乳中菌落总数的标准（菌落总数≤30000cuf／ml）,100MPa处理即可符合巴氏灭菌乳中大肠菌群的标准（大肠菌群≤90MPN／100ml）；②50MPa处理的牛奶即可超过巴氏灭菌乳的保质期（3-5天）,200-300MPa时保质期可达65天甚至更长（复合膜常温奶保质期1个月）,说明超高压能够有效延长牛奶的保质期；③超高压奶的处理温度最高为80℃,远低于超高温处理的温度（135-150℃）,处理时间比巴氏奶（10s-20s）短,且牛奶变性比常温奶小,更利于保全牛奶的营养成分；④50MPa-250MPa下,随着压力的升高,牛奶的平均粒径明显减小,说明超高压射流具有良好的均质作用；300MPa以上平均粒径增加,说明超高压射流改变了牛奶的凝胶性；⑤超高压奶的最佳工艺：以2-6℃进样,在100MPa压力下以对撞的射流方式处理牛奶,即可符合《巴氏杀菌、灭菌乳卫生标准》（GB19645-2005）。上述结果充分说明,超高压射流方法是一种环保、高效、无污染、可用于鲜乳杀菌的新方法。超高压射流作为冷杀菌技术用于鲜乳保鲜是可行的,随着该技术的推广应用,有望形成一种新型的液态奶品种——超高压奶。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 超高压水射流技术

- 1.1.1 基本原理

- 1.1.2 现代应用

- 1.2 牛奶主要杀菌技术

- 1.2.1 巴氏杀菌

- 1.2.2 超高温灭菌

- 1.2.3 其它杀菌技术

- 1.3 课题研究的目的意义

- 1.4 主要内容及技术路线

- 1.4.1 主要内容

- 1.4.2 工艺流程

- 1.4.3 技术路线

- 第二章 牛奶超高压射流杀菌工艺参数研究

- 2.1 压力对杀菌效果的影响

- 2.1.1 材料与仪器

- 2.1.2 方法与结果

- 2.2 温度对杀菌效果的影响

- 2.2.1 材料与仪器

- 2.2.2 方法与结果

- 2.3 射流方式对杀菌效果的影响

- 2.3.1 材料与仪器

- 2.3.2 方法与结果

- 2.4 小结

- 第三章 超高压射流杀菌对牛奶理化性质的影响

- 3.1 材料与仪器

- 3.1.1 材料与试剂

- 3.1.2 仪器与设备

- 3.2 方法与结果

- 3.2.1 感观检验

- 3.2.2 物理检验

- 3.2.3 微生物检验

- 3.2.4 结果与讨论

- 3.3 小结

- 第四章 超高压射流杀菌对牛奶营养成分的影响

- 4.1 材料与仪器

- 4.1.1 材料与试剂

- 4.1.2 仪器与设备

- 4.2 方法与结果

- 4.2.1 营养成分变化

- 4.2.2 蛋白变性

- 4.2.3 脂肪酶活性

- 4.3 小结

- 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录1

- 附录2

- 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

### 相关论文文献

- [1].超高压射流技术对白酒四大酯影响研究[J]. 食品科技 2012(05)

- [2].雄黄超高压射流粉表征及抑菌效果[J]. 中国实验方剂学杂志 2011(20)

- [3].啤酒超高压射流杀菌初探[J]. 食品科技 2013(01)

- [4].超高压射流灭菌对啤酒中挥发性酯类的影响[J]. 食品科技 2013(04)

- [5].超高压射流技术对白酒的催陈作用[J]. 食品科技 2012(04)

- [6].高压射流清罐技术数值模拟分析[J]. 油气田地面工程 2018(04)

- [7].超高压射流灭菌对牛奶理化特性的影响[J]. 中国乳品工业 2011(04)

- [8].PDC钻头超高压射流特性与喷嘴设计[J]. 石油机械 2010(07)

- [9].矿物药超高压射流粉碎可行性研究[J]. 湖北农业科学 2012(04)

- [10].高压射流割煤技术在防治冲击地压中的应用[J]. 煤炭科学技术 2013(06)

- [11].钻井井下增压器设计[J]. 内蒙古石油化工 2009(18)

- [12].高压射流均质机的超微粉碎机理研究[J]. 食品工业科技 2009(10)

- [13].水下无人操作高压射流法清洗海水防污隔栅网[J]. 清洗世界 2011(04)

- [14].碱化预处理对高压射流超微细化纤维素的影响[J]. 食品与机械 2020(01)

- [15].超高压射流辅助钻井技术研究进展[J]. 钻采工艺 2011(01)

- [16].井下增压超高压射流钻井技术研究进展[J]. 特种油气藏 2012(03)

- [17].不同喷嘴组合超高压射流破岩钻进特性分析[J]. 计算物理 2011(05)

- [18].稀盐酸预处理结合高压射流方法制备微纤化纤维素的研究[J]. 功能材料 2020(08)

- [19].利用井底超高压射流提高钻速研究[J]. 钻采工艺 2008(S1)

- [20].松软低透煤层高压射流造穴强化抽采技术研究[J]. 矿业安全与环保 2019(06)

- [21].基于PXI系统和LabVIEW的高压射流均质机动态参数测试系统[J]. 仪表技术与传感器 2010(04)

- [22].高压射流均质果胶-乙醇-水悬浊液研究[J]. 食品与机械 2012(02)

- [23].芦岭煤矿高压磨料射流钻割一体化防突试验研究[J]. 煤炭技术 2010(11)

- [24].气浮净水高压射流溶气的可行性分析[J]. 环境工程 2013(01)

- [25].超声波清洗柴油机气缸盖的应用研究[J]. 企业科技与发展 2010(20)

- [26].井下增压装置提高钻速机理与适用性[J]. 石油学报 2015(09)

- [27].应用水力深穿透技术缩短驱替距离[J]. 断块油气田 2011(03)

- [28].高压射流冲洗PTA装置的空冷器[J]. 聚酯工业 2008(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/04ec40ef853d983ad70ca270.html