# 商住楼建筑转换层结构施工技术要点探讨

珠海市建安集团有限公司

摘要：转换层作为高层建筑结构内不同结构形式受力的连结与传承的关键节点，因此控制和把握转换层结构施工质量非常重要。本文通过工程实例，对商住楼建筑转换层施工特点与技术要点进行了分析与探讨，以供同仁参考。

关键词：商住楼建筑；转换层施工；结构特点；技术要点

一、前言

转换层作为高层建筑结构中的重要部位，对高层建筑的质量有着决定性的作用。目前，许多高层建筑往集商场办公、居住与一体。在低层商用要求的大空间与上部住宿要求墙、多柱的小空之间，往往需要采用一定的结构形式进行转换处理。为了实现这种布置，就必须在结构的楼设置转换层，以满足建筑在底部布置有较大空间的要求。广东某商住楼建筑项目，地下2层，地上28层，建筑面积32456m2，建筑物高度93.3米。1～2层为商业用房，3层为办公设备用房。转换层在地上3层，层高4.5米。3层以下为框支剪力墙结构，转换层上部为剪力墙结构。转换层部分是以框支梁的形式转换的。结构梁设计最大梁截面尺寸为1000mm×2000mm，板厚200mm，混凝土强度等级为C50。转换层施工时，钢筋制作、安装量约为400t；墙、柱、梁、板混凝土整体浇筑，混凝土量约为3000m3。

二、转换层结构的施工特点

由于高层建筑结构转换层的跨度和承受的竖向荷载均很大，致使它的截面尺寸高而大，钢筋含量大并且排布密集、互相穿插，混凝土的连续浇捣施工强度大，楼层高且自重大，模板支撑要求高，在施工中难度比较大。在进行模板支撑体系的设计，选择合理的模板支撑方案。转换结构施工阶段的受力状态与使用阶段是不同的，应对转换梁及其下部楼层的楼板进行施工阶段的承载力的验算。转换层的跨度和承受的荷载都很大，其配筋较多，而且钢筋骨架的高度较高，施工时应采取措施保证钢筋骨架的稳定和便于钢筋的布置。对大体积混凝土转换层施工时应考虑采取减小混凝土水化热的措施，防止新浇混凝土的温度裂缝。

三、转换层结构的施工技术要点

（1）模板工程施工技术要点。1）梁、板的模板安装，为保证大截面梁模板的刚度和强度符合要求，梁下支撑的门式架间距必须按实际受力情况进行计算后确定，并采用Φ48钢管作水平拉杆及剪刀撑。此外，梁底的承重木枋必须全部采用经过挑选的完好木枋。截面较高的梁，侧模安装应在梁中部加钢螺栓，其间距及排距必须经受力计算后确定。再用Φ48钢管作侧模的水平杠，做法与剪力墙基本相同。这样才能保证大截面梁的模板安装质量。2）楼板的模板安装也采用门式架支撑，用Φ48钢管作水平拉杆，并与梁的水平拉杆连接，使整层的模板形成牢固的整体，保证模板的稳定性。3）梁模板支撑的变形控制，由于大跨度梁模板支撑受力后可能会产生压缩变形而造成砼结构变形，为保证梁截面尺寸的准确，在梁底模安装时，必须严格按施工规范起拱。模板安装后，用水平仪检测模板的起拱程度，保证拱度达到要求。4）转换层以下的各层楼板必须设置回顶支撑卸荷，上下对齐，在转换层受荷后可将荷载传到下层楼板。为避免下层楼板受荷过大被破坏，必须在下层楼面设置回头支撑，使转换层以下的各层楼面能逐层卸荷。全部回头支撑在转换层的梁强度达到设计强度的70%后才能拆除。回头支撑的设置虽然增加了周转材料的使用量，但能使支撑体系更安全。

（2）钢筋工程施工技术要点。

1）钢筋绑扎、制作。钢筋绑扎、制作的工作量约为400t。梁的上层，底层及端部弯头钢筋均是多排钢筋，在钢筋绑扎时，对于梁上层钢筋每排间距确保不少于1.5d，且不小于30mm（d为受力钢筋的直径）；对于梁底层钢筋每排间距确保不少于d，且不小于25mm，同时在下料前，将钢筋排列得当。对于梁端部弯头钢筋由于受柱断面尺寸限制，弯头钢筋的排距最小间距不得少于25mm。由于框支梁截面高度大，绑扎时利用结构模架立杆，支设钢筋安装支架后，依次排放梁底、梁面钢筋，由中间往两侧逐条扎好，然后逐层往上排放、绑扎，绑扎到最顶层钢筋后拆除临时支撑，将绑扎完毕的钢筋骨架准确平行就位，防止梁沿纵向位移。穿梁筋前，应确定相交的梁筋的上下位置，梁柱交接处应确定梁筋与柱筋的相对水平位置，避免造成梁筋排列不均，截面变小等。框支梁的保护层，垫块用高强度垫块，以免垫块被压碎。在柱子钢筋绑扎前，应确定好钢筋弯锚的方向和位置，一次到位，避免与梁钢筋交叉重叠。绑扎柱筋时，吊线保证柱筋垂直度符合规范要求，位置准确，箍筋绑扎到位，保证柱子的截面尺寸。绑扎梁时，拉通线，保证梁身顺直，不扭曲。板筋绑扎前在顶板模板上弹线，保证位置间距等准确。柱筋，梁筋、KZL中以“G”“N”开头的腰筋等均采用机械连接，接头设置在受力较小处和避开墙上留洞处。钢筋封模板之前，现场管理人员对已绑扎好的钢筋进行检查，对不便于混凝土浇筑及下料部位的钢筋及时采取有效处理措施。剪力墙、暗柱、插筋定位准确后，用定位箍筋固定，并与梁筋点焊，防止位移。框支梁中的拉钩，直径同箍筋，间距为3倍的箍筋间距；箍筋采用焊接封闭箍筋，单面焊接长度10d。同一道框支梁，各跨截面不同时，小截面梁宽度≤400时，小梁按WKL构造施工。

（3）混凝土工程施工技术要点。1）转换层的竖向结构和水平结构分开浇筑，先竖向的柱墙结构，后水平结构（梁、等板）。2）混凝土的浇筑方向应先中间、后周边，向两个方向推进，转换梁、板混凝土采用“一个坡度，薄层浇筑，一坡到顶，循序渐进”的原则。一方面，这样浇筑加大了混凝土部分工作面的面积，有利于混凝土部分水化热排出；另一方面，也有利于降低混凝土浇筑时模板的侧压力。3）节点部位的保证措施。由于转换层中的梁、柱和墙等节点部位施工过程中，往往其钢筋捆扎的都较为密集，所以需要对混凝土浇筑过程中密实性进行重点关注。由于钢筋较为密集，所以通常都会选择细石混凝土进行浇筑，同时为了插入式振动器能够具有足够大的工作界面，则需要调整局部钢筋过于密集的地方。在浇筑过程中还要安排专人对墙和柱等竖向结构的侧模进行检查，发现问题及时与浇筑人员进行沟通，从而对出现问题部位加强振捣并补浇混凝土。在转换层墙、柱浇筑完成后18h后，则需要在钢筋密集的节点进行质量检查，同时还要利用超声波对混凝土强度进行检查，确保混凝土质量和强度都达到要求的标准。4）在对转换层进行混凝土浇筑过程中，为了能够对混凝土内部的变化情况进行有效的掌握，则需要做好测温工作。在对混凝土内部测温时通常会利用热电阻传感器，将其埋设在混凝土内部，然后利用测温仪来对内部温度进行测量。利用导热性较好的铜箔将热阻传感器包好，测温导线夹在两个钢筋之间，这可不仅能够有效的保护好测温仪器，而且还能够确保测量的准确性。5）混凝土的养护。在转换层凝凝土浇筑完成后，当混凝土初凝后，需要立即采取养护措施，利用塑料薄膜及草袋子对其进行覆盖，并对其进行浇水，确保混凝土保持湿润状态。而在对厚板侧面及底面进行养护时，则需要保留模板，对部分钢模板部位也需要利用塑料薄膜和干草袋包起来对其进行保温，养护的时间不能少于半个月。

四、结语

总之，在高层建筑的转换层结构施工中技术难度大，大体积混凝土施工技术要求高，本文结合实际，从实例出发，把模板支撑系统、混凝土工程及钢筋工程施工技术要点作出详尽的阐述，希望对从事相关工作的人员有所帮助。

参考文献：

[1]魏宗勋，朱惠伟.大跨度高层建筑结构转换层施工技术[J].工程质量，2014，08：53-56.

[2]赵东明，王鹃，张欣，张榕.超高层钢结构转换层施工技术[J].钢结构，2014，07：67-69+47.

[3]潘熊熊.混凝土结构梁式转换层施工技术研究[J].赤子（上中旬），2014，15：311.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/04fa6e62be557625983e9ef8.html