# 阳极氧化法制备高度有序TiO2纳米管（多孔）阵列膜的研究

### 论文摘要

二氧化钛具有独特的湿敏、气敏、紫外光吸收、光电转化及光催化性能,在传感器、介电材料、自清洁材料、有机-无机太阳能电池、光催化降解污染物等领域有着广阔的应用前景。TiO2纳米管因其特殊的结构而表现出更优异的性能。本论文以“阳极氧化法制备高度有序TiO2纳米管（多孔）阵列膜的研究”为题,主要述及以下几方面的研究工作:1.分别在HF水溶液、含NH4F和H2O的乙二醇有机溶液中对Ti箔进行阳极氧化,得到高度有序、分布均匀、垂直取向的TiO2纳米管阵列结构。通过阳极氧化工艺条件（如阳极氧化电压、电解液的选择与配比以及氧化时间等）实现了对其结构参数（如管径、管壁厚度、管密度、管长等）的有效控制。利用XRD研究了纳米管阵列的物相结构。结果表明:通过电解液的选配和退火条件的优化可控制TiO2纳米管阵列的物相组成及其晶化程度。2.在SiO2玻璃衬底上用脉冲激光沉积（PLD）技术,分别沉积Ti和Ti/Al膜,经电化学阳极氧化成功制备了多孔TiO2/SiO2和TiO2/Al/SiO2纳米复合结构。实验研究了Al过渡层对多孔TiO2薄膜光吸收特性的影响。发现,无Al过渡层的多孔TiO2薄膜其紫外吸收峰在270nm处,且峰强不随阳极氧化工艺参数调节;而有Al过渡层的多孔TiO2薄膜其紫外吸收峰红移至293nm处,峰强和峰形不仅受阳极氧化电压调节而且受Al过渡层厚度的影响也很敏感。进一步分析了多孔TiO2薄膜吸收边附近的光跃迁特性。3.通过分析阳极氧化过程中的电流-时间曲线,研究了TiO2纳米管阵列膜和多孔TiO2薄膜的生长机理。认为两种结构的形成过程均发生了场致氧化、场致溶解和化学溶解等三个反应。对于前者,TiO2纳米管阵列的形成是这三个反应共同作用并逐步达到动态平衡的结果,其形成须经历致密氧化层的形成、多孔层的形成和纳米管的形成及稳定生长三个阶段的演化过程;对于后者,多孔TiO2薄膜的形成是这三个反应未能达到动态平衡的结果。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一章 绪论

- 2 纳米材料的研究现状'>1.1 TiO2纳米材料的研究现状

- 1.2 本论文的选题思路和主要研究工作

- 参考文献

- 2纳米管阵列的制备及其物相研究'>第二章 有序TiO2纳米管阵列的制备及其物相研究

- 2 纳米管阵列的制备'>2.1 TiO2纳米管阵列的制备

- 2 纳米管阵列的形貌结构'>2.2 TiO2纳米管阵列的形貌结构

- 2纳米管阵列的XPS表征'>2.3 TiO2纳米管阵列的XPS表征

- 2 纳米管阵列的物相研究'>2.4 TiO2纳米管阵列的物相研究

- 2.5 本章小结

- 参考文献

- 2薄膜的制备及紫外光吸收性质研究'>第三章 多孔TiO2薄膜的制备及紫外光吸收性质研究

- 2 薄膜的制备'>3.1 多孔TiO2薄膜的制备

- 2 薄膜的形貌结构'>3.2 多孔TiO2薄膜的形貌结构

- 2 薄膜的紫外光吸收性质研究'>3.3 多孔TiO2薄膜的紫外光吸收性质研究

- 3.4 本章小结

- 参考文献

- 2纳米管（多孔）阵列膜的形成机理'>第四章 TiO2纳米管（多孔）阵列膜的形成机理

- 4.1 实验

- 2 纳米管阵列的形成过程'>4.2 TiO2纳米管阵列的形成过程

- 2 薄膜的形成过程'>4.3 多孔TiO2薄膜的形成过程

- 4.4 本章小结

- 参考文献

- 第五章 总结和展望

- 附录:攻读硕士期间发表和完成的研究论文目录

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/050869491df7edefbcd0e4b9.html