# 穿墙生命探测雷达信号处理硬件设计

### 论文摘要

穿墙生命探测技术是近年来一个新的研究热点，主要利用电磁波穿透墙壁或者废墟，探测是否有生命体的存在。因其具有受环境条件影响小、穿透能力强、灵敏度高等特点，广泛应用于灾难搜救、打击罪犯、战场救护等领域。本文首先介绍了生命探测雷达系统的组成结构，重点围绕生命探测雷达的核心——信号处理开展了深入研究。设计了信号处理的硬件，包括信号调理电路、FPGA外围电路、整机电源电路等8个模块。然后，设计了FPGA数字信号处理系统，包括FIR滤波器、电池电压检测、异步串行通信等7个模块。并提出了上位机与信号处理板之间的传输协议，实现了不同数据和命令在两者间的传输。最后，根据穿墙雷达实际采集数据，对FIR滤波与小波变换应用于生命信号检测的结果进行了仿真分析。实验结果显示，与FIR滤波相比，小波变换对信号检测的群延迟要小的多，并且具有更好的滤波效果。本文设计的穿墙生命探测系统具有体积小、集成度高和低功耗的特点。调试和试验结果表明，信号处理硬件的设计达到了预期设计要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 论文主要内容和工作

- 第二章 穿墙雷达系统简介

- 2.1 工作原理

- 2.2 系统构成

- 2.2.1 天线

- 2.2.2 接收机发射机

- 2.2.3 信号处理板

- 2.2.4 显控平台

- 2.3 本章小结

- 第三章 信号处理系统设计

- 3.1 前端接口电路

- 3.2 电压跟随电路

- 3.3 高通滤直流电路

- 3.4 程控增益电路

- 3.5 A/D 转换电路

- 3.6 FPGA 外围电路

- 3.6.1 FPGA 电源电路

- 3.6.2 时钟电路设计

- 3.6.3 FPGA 配置电路

- 3.7 串行通信电路

- 3.8 电池电压采集电路

- 3.8.1 DS2438 内部的存储器

- 3.8.2 状态/标志寄存器

- 3.8.3 电压寄存器

- 3.9 整机电源电路

- 3.10 本章小结

- 第四章 FPGA 模块设计

- 4.1 时钟管理模块

- 4.2 FIR 滤波器模块

- 4.2.1 滤波器技术指标

- 4.2.2 逼近技术指标

- 4.2.3 硬件实现

- 4.3 异步FIFO 缓存模块

- 4.4 异步串行通信模块

- 4.4.1 波特率发生器

- 4.4.2 串行发送模块

- 4.4.3 串行接收模块

- 4.5 电池电压检测模块

- 4.5.1 DS2438 的工作时序

- 4.5.2 DS2438 控制命令

- 4.6 程控增益控制模块

- 4.7 通信模块

- 4.8 本章小结

- 第五章 生命信号处理算法研究及调试结果

- 5.1 FIR 滤波器的信号检测

- 5.1.1 FIR 滤波器

- 5.1.2 FIR 滤波器实验仿真结果

- 5.2 小波变换生命信号处理

- 5.3 小波变换

- 5.3.1 多分辨率频域通道分割

- 5.3.2 小波滤波实验仿真结果

- 5.4 调试结果

- 5.5 本章小结

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 在读期间研究成果

- 附录A 信号处理板实物图

- 附录B 穿墙生命探测雷达系统整体实物图

### 相关论文文献

- [1].穿墙雷达方位向分辨率研究[J]. 现代电子技术 2015(15)

- [2].基于低秩稀疏约束的穿墙雷达成像算法[J]. 电讯技术 2017(10)

- [3].穿墙雷达人体探测技术的新进展[J]. 电讯技术 2009(10)

- [4].一种超宽带穿墙雷达天线单元的设计[J]. 桂林电子科技大学学报 2014(06)

- [5].基于支持向量机的穿墙雷达目标形状重构方法[J]. 电波科学学报 2015(01)

- [6].穿墙雷达多视角建筑布局成像[J]. 电子与信息学报 2013(05)

- [7].超宽带穿墙雷达取样脉冲产生器设计[J]. 电讯技术 2014(09)

- [8].基于AD9898的UHF波段频率合成器设计[J]. 电子元器件应用 2010(07)

- [9].一种低秩联合稀疏模型下的杂波抑制方法[J]. 西安电子科技大学学报 2019(06)

- [10].基于小波与EMD级联的穿墙雷达动目标检测[J]. 雷达科学与技术 2016(04)

- [11].基于改进EEMD的穿墙雷达动目标微多普勒特性分析[J]. 电子与信息学报 2010(06)

- [12].小波分析在穿墙雷达回波奇异性检测的应用[J]. 武汉大学学报(理学版) 2010(04)

- [13].基于VNA的穿墙雷达人体呼吸检测系统设计[J]. 电子测量技术 2018(04)

- [14].强杂波背景下穿墙成像雷达多径虚像抑制[J]. 雷达科学与技术 2020(02)

- [15].CS-TWR多径模型及快速搭建方法[J]. 成都信息工程大学学报 2020(01)

- [16].多方位多尺度建筑物布局成像融合方法[J]. 雷达科学与技术 2019(01)

- [17].穿墙雷达产品设计中干扰信号的分析与应对[J]. 现代电子技术 2017(21)

- [18].超宽带穿墙雷达天线阵列配置分析及运动人体跟踪成像算法[J]. 电子与信息学报 2012(11)

- [19].一种穿墙雷达成像算法的快速实现方法[J]. 电路与系统学报 2011(04)

- [20].基于组合滤波的压缩感知穿墙雷达杂波抑制[J]. 电讯技术 2019(10)

- [21].利用时域二维数据幅度加权的目标信号增强方法[J]. 信号处理 2013(09)

- [22].IR-UWB穿墙雷达动目标探测实验[J]. 雷达科学与技术 2018(06)

- [23].利用块间耦合稀疏贝叶斯学习的建筑物布局成像方法[J]. 电子与信息学报 2018(04)

- [24].基于延迟锁定环跟踪对消技术的穿墙雷达杂波抑制[J]. 电子学报 2018(09)

- [25].超宽带穿墙雷达的非相干和相干成像算法[J]. 山西电子技术 2013(01)

- [26].超宽带穿墙SAR对目标运动参数的估计和位置矫正[J]. 仪器仪表学报 2011(02)

- [27].穿墙雷达中的一种多层墙体强度补偿方法[J]. 雷达科学与技术 2014(01)

- [28].基于方位散射熵的建筑物特征提取方法[J]. 雷达科学与技术 2018(01)

- [29].超宽带穿墙雷达数据采集系统的设计与实现[J]. 桂林电子科技大学学报 2015(01)

- [30].一种适用于穿墙雷达建筑布局成像算法[J]. 雷达科学与技术 2015(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/050e2f78ed0a24a9bf4beb11.html