# 新颖高效乙炔黑-PTFE阴极制备及过氧化絮凝处理染料废水

### 论文摘要

传统的污水处理方法不能有效的处理难生物降解的有机污染物。电化学氧化法作为一种环境友好型技术受到人们的重视，但是由于其电极材料不易选择，如体系中使用的阴极材料对溶解氧的催化活性不高，体系中电流效率低，电极寿命不长。因此研制更加高效的电极材料，提高电极活性和电极寿命将成为今后的研究热点。本文用乙炔黑粉末作为催化剂，PTFE作为粘结剂，制作了新颖高效的用于电生H2O2的乙炔黑-PTFE阴极。在一个两电极的无隔膜电解池中，在通入空气流量为2L/min，电解液为0.05 M Na2SO4溶液的条件下，分别调查了乙炔黑和PTFE的比率，溶液pH值(3-11)，电流密度(5-20 mA cm-2)，表面憎水性对阴极活性和使用寿命的影响，并通过FTIR光谱，BET测量，SEM图像和CV循环曲线对阴极进行了表征。实验结果表明：（1）到目前为止，以空气作为溶解氧来源，阴极电解产生H2O2的活性是最高的，在pH=3，电流密度为20 mA cm-2，电解150 min后，H2O2的平均产生率为58.9 mg·L-1·h-1·cm-2，电流效率为92.7%。（2）一个稳定和合适的表面憎水性能大大的提高阴极的使用寿命。（3）该阴极有一个显著的恢复和再生的性能。本文还研究了乙炔黑-PTFE阴极和铁阳极组成的过氧化絮凝系统分别降解100mg/L的茜素红溶液、100 mg/L的刚果红溶液和茜素红和刚果红的混合溶液（50 mg/L的茜素红溶液和50 mg/L的刚果红溶液）。在不同的pH值和电流密度，调查了阴极电生H2O2和去除染料的性能。实验结果表明，pH3-9时，阴极采用空气供氧电生H2O2有很高的活性和很好的稳定性，过氧化絮凝方法能够很有效的去除染料，因为乙炔黑-PTFE阴极产生的H2O2和铁阳极产生的Fe2+能够发生Fenton反应产生氧化能力极强的羟基自由基（OH ）。染料的去除主要是通过矿化和Fe（OH）3的絮凝作用。并且过氧化絮凝体系降解染料所消耗的能耗很低。从紫外吸收光谱可以看出，pH值对茜素红的氧化过程影响很小，但对刚果红、茜素红和刚果红混合溶液的降解路径有重要影响。pH值为3，电流密度为12 mA/cm2时，电解120 min后，茜素红、刚果红和茜素红和刚果红混合溶液TOC的去除率分别为94.06%，91.80%和95.52%。相对应的比能耗分别是0.8736，0.8592和0.8976 kWh m 3。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 染料废水概况

- 1.2 染料废水的去除方法

- 1.2.1 吸附法

- 1.2.2 絮凝法

- 1.2.3 氧化法

- 1.2.4 电化学法

- 1.2.5 生物降解法

- 1.3 高级氧化技术

- 1.3.1 高级氧化技术概述

- 1.3.2 高级氧化技术的特点

- 1.3.3 高级氧化技术存在的问题

- 1.4 过氧化絮凝技术的应用

- 1.4.1 过氧化絮凝技术的应用原理

- 1.4.2 过氧化絮凝技术的研究进展

- 1.5 研究的目的和主要内容

- 第2章 新颖高效的乙炔黑-PTFE 阴极制备及电化学产生 H2O2

- 2.1 概述

- 2.1.1 阴极电生 H2O2的机理

- 2.2 试验过程

- 2.2.1 材料、药品试剂

- 2.2.2 实验仪器与装置

- 2.2.3 实验步骤

- 2.3 实验分析方法

- 2.4 结果和讨论

- 2.4.1 阴极的特征

- 2.4.2 阴极的活性

- 2.4.3 阴极的稳定性

- 2.5 本章小结

- 第3章 过氧化絮凝法处理茜素红模拟染料废水

- 3.1 环境中污染物的电化学去除

- 3.1.1 电化学方法及其特点

- 3.1.2 过氧化絮凝方法和电-Fenton 方法在处理废水中的应用

- 3.1.3 茜素红染料的化学性质及其化学结构

- 3.2 实验过程

- 3.2.1 化学试剂与材料

- 3.2.2 实验仪器

- 3.2.3 实验步骤

- 3.2.4 分析方法

- 3.3 结果与分析

- 3.3.1 紫外可见分光光度计分析和 TOC 去除

- 3.3.2 过氧化絮凝体系与电絮凝体系处理茜素红染料的比较

- 3.4 本章小结

- 第4章 过氧化絮凝法降解刚果红和茜素红、刚果红二者混合模拟染料废水

- 4.1 实验过程

- 4.1.1 化学试剂与材料

- 4.1.2 实验仪器

- 4.1.3 实验步骤

- 4.2 过氧化絮凝降解刚果红模拟染料废水

- 4.2.1 刚果红染料的化学性质及其化学结构

- 4.3 结果与分析

- 4.3.1 紫外可见分光光度计分析和 TOC 去除

- 4.4 过氧化絮凝降解刚果红和茜素红混合模拟染料废水

- 4.4.1 紫外可见分光光度计分析和 TOC 去除

- 4.4.2 电流密度的影响

- 4.4.3 比能耗计算和电解前后 pH 值变化

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].过氧化脲的研制[J]. 化学推进剂与高分子材料 2009(04)

- [2].过氧化硫酸盐助剂彩漂功能的研究[J]. 中国洗涤用品工业 2011(03)

- [3].过氧化脲漂白剂的体外细胞毒性研究[J]. 牙体牙髓牙周病学杂志 2008(07)

- [4].过氧化硫酸钠在洗衣粉中的应用[J]. 中国洗涤用品工业 2015(04)

- [5].3种浓度过氧化脲漂白剂对牙科陶瓷表面粗糙度的影响[J]. 广东牙病防治 2012(11)

- [6].过氧化铬分解反应的动力学研究[J]. 黑龙江科技信息 2010(14)

- [7].过氧化脲牙贴产品技术分析报告[J]. 中国医疗器械信息 2016(15)

- [8].不同金属离子对过氧化铬分解速率的影响[J]. 绥化学院学报 2010(02)

- [9].戊醇萃取过氧化铬分光光度法测铬[J]. 绥化学院学报 2010(01)

- [10].过氧化脲牙贴对牙齿美白的临床研究[J]. 中国医疗器械信息 2017(11)

- [11].过氧化硫酸钠在洗衣粉中的应用性能研究[J]. 日用化学工业 2011(06)

- [12].饲料油脂过氧化及其对动物的影响[J]. 中国饲料 2015(18)

- [13].大豆脂肪氧合酶催化合成氢过氧化玉米胚芽油[J]. 中国洗涤用品工业 2009(04)

- [14].过氧化脲牙齿美白产品的研究进展[J]. 口腔医学研究 2013(09)

- [15].废锌锰干电池处理技术的改进——酸化、过氧化氢还原法回收锌锰[J]. 化学工程与装备 2012(12)

- [16].一种元明粉高效利用新途径[J]. 盐业与化工 2012(05)

- [17].过氧化氧化还原蛋白家族与头颈肿瘤的关系[J]. 国际口腔医学杂志 2009(05)

- [18].新型过氧化爆炸物检测技术研究取得新进展[J]. 化学分析计量 2016(03)

- [19].蛋白酶体抑制剂对人甲状腺癌细胞中过氧化氧化还原蛋白表达的影响分析[J]. 中国现代医学杂志 2014(29)

- [20].大鼠肾缺血再灌注损伤模型心肌内过氧化酶Ⅲ的表达变化[J]. 河北医科大学学报 2016(10)

- [21].脱脂豆粉催化合成氢过氧化玉米胚芽油[J]. 日用化学品科学 2011(12)

- [22].过氧化氢制备氧气的实验探究[J]. 轻工科技 2020(07)

- [23].Q195钢过氧化的危害及原因分析[J]. 中国冶金 2016(01)

- [24].高温乙苯液相过氧化反应动力学研究[J]. 化工时刊 2015(10)

- [25].1-MCP对梨果实脂膜过氧化影响的研究[J]. 食品科技 2012(09)

- [26].新型离子迁移谱检测法实现过氧化爆炸物快速检测[J]. 传感器世界 2016(04)

- [27].锌污染对五节芒的膜脂过氧化水平及抗氧化能力的影响[J]. 森林工程 2015(01)

- [28].5α,8α-过氧化甾腙衍生物的合成及抗肿瘤活性评价[J]. 化学试剂 2019(03)

- [29].桑蚕茧丝素蛋白肽对大鼠离体过氧化肝组织的修复及对小鼠过氧化肝损伤的预防作用观察[J]. 山东医药 2017(03)

- [30].二-(叔丁过氧化异丙基)苯生产中的氧化工艺研究[J]. 上海化工 2010(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/050ea52b4142373268b471da.html