# 高速列车转向架构架频域疲劳寿命研究

### 论文摘要

转向架构架作为机车车辆的关键承载部件,其疲劳强度直接影响到行车安全。传统构架设计采用疲劳强度校核的方法（如使用Goodman曲线）,然后按照相关标准进行疲劳加载测试。该方法常会导致构架整体疲劳强度过量设计和局部结构抗疲劳不足的问题出现。并且测试中采用的常幅值加载与构架实际运行中所受的随机激励明显不相符合。因此,开展构架随机激励下的振动疲劳分析对构架设计具有重要的指导意义本文利用逆傅里叶变换法和三角级数法对随机过程进行数值模拟,通过对比分析,验证所建载荷历程的正确性和可行性。在轨道不平顺数值模拟的基础上采用三次样条插值,得到对应的速度和加速度时间历程,并与理论公式进行比对,结果显示该激励转换方法具有良好的可行性。本文构建—悬臂梁模型分别从时域和频域预测悬臂梁振动疲劳寿命,以期阐明频域方法与时域方法的适用范围,为构架频域疲劳计算提供理论依据。对频域疲劳寿命预测中的阻尼影响因素以及瞬态响应分析中的积分时间步长影响因素做了详细的研究。本文建立构架有限元模型,利用仿真软件Nastran获得构架在多点激励下结构应力响应功率谱。根据焊缝S-N曲线和频域疲劳寿命模型,采用疲劳分析软件nSoft进行疲劳仿真,得到了随机振动下构架焊缝95%存活率的疲劳寿命分布。基于不同焊接标准预测构架寿命结果表明,国际焊接学会标准偏于安全。本文研究表明,频域疲劳寿命计算方法能较好预测振动疲劳,为构架的抗疲劳设计提供了一种有效方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 问题的提出及研究意义

- 1.2 频域随机疲劳研究历史

- 1.2.1 随机高斯载荷

- 1.2.2 多轴载荷

- 1.3 随机疲劳仿真及应用

- 1.4 论文研究内容

- 第2章 随机激励在频域和时域中的相互转换

- 2.1 傅里叶变换

- 2.1.1 时间连续频率连续的傅里叶变换

- 2.1.2 离散傅里叶变换

- 2.2 离散数据的采样定理

- 2.2.1 时域采样

- 2.2.2 频域采样

- 2.3 平稳随机过程功率谱密度

- 2.4 功率谱密度估计

- 2.5 时域信号估计

- 2.5.1 傅里叶逆变换法

- 2.5.2 三角级数法

- 2.5.3 算列

- 2.6 轨道不平顺的数值模拟

- 2.7 时域信号的三次样条插值

- 2.7.1 三次样条函数定义

- 2.7.2 三次样条插值函数的建立

- 2.7.3 算列

- 2.8 本章小结

- 第3章 频域振动疲劳寿命方法研究

- 3.1 应力响应的获取

- 3.1.1 准静态应力分析法

- 3.1.2 瞬态动力学分析法

- 3.1.3 随机振动应力分析法

- 3.2 雨流计数法

- 3.2.1 雨流计数法基本原理

- 3.2.2 雨流计数法流程

- 3.3 材料疲劳特性

- 3.4 算例

- 3.4.1 悬臂梁有限元模型

- 3.4.2 积分时间步长对瞬态分析寿命的影响

- 3.4.3 时域方法的比较

- 3.4.4 瞬态分析方法与随机振动方法比较

- 3.5 阻尼对寿命的影响

- 3.6 本章小结

- 第4章 转向架构架频域疲劳寿命分析

- 4.1 构架实体模型

- 4.2 构架有限元模型

- 4.2.1 轮对模型的简化

- 4.2.2 车体模型的简化

- 4.2.3 构架模型

- 4.3 构架模态分析

- 4.4 轨道不平顺输入

- 4.5 构架材料疲劳特性

- 4.6 构架疲劳寿命分析

- 4.7 不同焊接标准对比

- 4.8 本章小结

- 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].光通信网络检测领域光频域反射方法的运用实践探析[J]. 信息通信 2015(07)

- [2].光频域反射在光通信网络检测中应用研究[J]. 硅谷 2012(14)

- [3].基于频域有限元法的空心砌块频域热特性分析[J]. 制冷与空调(四川) 2016(02)

- [4].基于频域近红外光谱法的生物组织光学参数的检测与三维重构[J]. 光谱学与光谱分析 2017(05)

- [5].结构模态分析的二维频域光学相干振动层析方法[J]. 振动工程学报 2020(02)

- [6].频域均衡联合干扰删除的频域实现方法[J]. 电子科技大学学报 2008(06)

- [7].频域心电图诊断心脏神经症的临床应用[J]. 中华保健医学杂志 2009(01)

- [8].实时超高分辨率频域光学相干层析成像系统的研究[J]. 科技传播 2012(20)

- [9].基于频域分解的短期负荷预测研究分析[J]. 中国电力 2020(04)

- [10].基于太赫兹频域光谱技术测定吡虫啉的浓度[J]. 中国计量大学学报 2020(01)

- [11].基于白光数字频域图像的旋转轴微位移检测方法[J]. 仪器仪表学报 2016(S1)

- [12].频域光学相干断层扫描在早期糖尿病视网膜病诊断中的应用价值[J]. 临床合理用药杂志 2018(13)

- [13].二维频域光学相干层析系统研究[J]. 机电工程 2015(05)

- [14].改进的频域协调显著性检测及应用[J]. 现代计算机(专业版) 2017(08)

- [15].基于频域部分响应的协作OFDM通信[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [16].太赫兹频域光谱用于土壤中敌百虫的检测[J]. 光谱学与光谱分析 2020(06)

- [17].椭圆球面函数频域调制解调方法[J]. 电子与信息学报 2020(08)

- [18].永磁同步电动机的分数阶时域和频域建模[J]. 控制与决策 2015(09)

- [19].温度对变压器用油纸绝缘老化的频域介质响应的试验研究[J]. 高压电器 2013(02)

- [20].一种频域合成宽带雷达信号的快速算法[J]. 现代雷达 2013(04)

- [21].频域振荡法在电缆局部老化跟踪中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2018(14)

- [22].央行沟通与实际干预的频域政策效果研究[J]. 管理科学学报 2017(08)

- [23].基于无线网络的频域竞争技术研究与探讨[J]. 智富时代 2018(10)

- [24].基于FPGA的GPS信号频域捕获算法设计及其实现[J]. 应用科技 2011(05)

- [25].短波环境中频域差分解调器误码率性能分析[J]. 电路与系统学报 2008(06)

- [26].频域采样性质的推导与理解新思路[J]. 电脑知识与技术 2017(15)

- [27].基于频域谱方法测量油纸绝缘设备状态的理论研究与试验分析[J]. 变压器 2016(04)

- [28].频域灵敏度及其在电力系统参数辨识中的应用[J]. 中国电机工程学报 2010(28)

- [29].频域匹配滤波-FFT联合捕获算法[J]. 现代防御技术 2017(06)

- [30].关于一种快速频域离散化相关算法的研究[J]. 内蒙古农业大学学报(自然科学版) 2014(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/05378e85814711364b2462d1.html