# 水库库面、陆面洪水叠加计算的应用叠加

云南省保山市万润水利电力勘测设计有限公司云南保山678000

摘要：水库控制径流面积较小，库容、库水面相对较大，洪水有库面洪水、陆面洪水之分，入库洪水由库面、陆面洪水叠加形成，根据昌宁气象站40多年的实测暴雨资料及《云南省暴雨统计参数图集》综合考虑推算库面、陆面洪水，再进行叠加后形成安全准确的入库洪水过程，能确保水库安全度汛，精准调洪。

关键词：水库库面、陆面洪水过程叠加计算；入库总洪水过程分析研究。

1基本情况

1.1流域自然地理概况及河道特征

云南省保山市昌宁县珠山水库距昌宁县城约40km，位于鸡飞乡大明山村西北侧约0.5km的大珠山，地理坐标为东经99°27′14″，北纬25°22′18″，有乡村公路可到达水库，交通较方便。水库坝址海拔1454m，流域形状呈扇状，水库坝址以上本区径流面积0.5km2，水库坝址以上主河道长0.8km，河道平均坡降3.2%。水库本区地势东高西低，库区分水岭最高处海拔1610m，平均海拔1537m，流域植被主要为针叶林、灌木及少量荒草地与大明山村旁耕地，植被较好。

1.2流域气象特征

珠山水库区域属中亚热带湿润季风气候区，具有冬春干燥、夏秋湿润、冬无严寒、夏无酷暑、干湿季分明的气候特点。每年的11月至次年的5月，在高空强盛大陆性干燥偏北气流的控制下，天气晴朗少雨，日光充足，蒸发量大，其降水量仅占全年降水量的20%；6～10月由于受西南暖湿气流的影响，气温较高，雨量充沛，降水日数增多，该时期降水量约占全年降水量的80%。根据昌宁气象站40多年的实测资料统计，多年平均气温14.9℃之间；最高月平均气温出现在7月，为22.9℃；最低月平均气温出现在1月，为9.2℃；极端最高气温31.2℃；极端最低气温-4.9；相对湿度82%；多年平均蒸发量（20cm观测值）1149.6mm；多年平均日照2247小时；多年平均降水量1243.7mm；实测多年平均最大风速15.0m/s。夏秋多吹西南风，冬春多吹偏北风。

1.3水库概况

珠山水库于1971年由昌宁县农业局水工队勘测设计，设计坝高33m，库容105万m3；1971年11月动工兴建，至1974年基本完工，实际完成坝高30m。1991年加坝高3m；坝顶高程1485.00m，校核洪水位1483.94m，相应库容105万m3，正常蓄水位1483.40m，相应库容99.7万m3，死水位1466.58m，相应库容死6.28万m3。水库规模为小（一）型，工程等别为Ⅳ等，主要建筑物级别为4级，次要建筑物为5级。

1.4流域暴雨、洪水特征

区域内暴雨的产生以8、9月最多，暴雨主要受西南暖湿气流的影响，水汽来源于印度洋和孟加拉湾。水汽充沛，当与南下的冷空气相遇或受地形屏障抬升时，往往形成大量的降水。区域内暴雨中心常见于东部一带，主要是东高西低的地形所致。

流域洪水由暴雨形成，暴雨和洪水多发生于6～9月，流域面积小，汇流主要为坡面漫流，汇流历时较短。年最大暴雨与最大洪水的出现时间相对应，洪水峰型与暴雨雨型基本一致。流域洪水的季节性明显，年最大洪水发生于6～11月，以7、8、9月份出现次数最多。根据昌宁气象站实测资料统计，年最大暴雨出现在7、8、9月份的占74％，洪水也多发生在7～9月。流域洪水过程与暴雨过程相似，暴雨过程较为集中，多年平均最大6h暴雨量占24h最大暴雨量的72%。洪水过程陡涨陡落，过程线尖瘦，具有山区小流域洪水特性。

2暴雨

2.1暴雨频率分析

统计昌宁气象站实测有1970－2008年的历年短历时暴雨量，进行暴雨量频率分析，用矩法公式初估参数，以P—Ⅲ型理论频率曲线为线型，经适线确定其统计参数。适线时着重考虑中上部点据与曲线的配合，从频率曲线图上可看出各线与相应的点据配合较好，线线之间保持合理间距，Cv值的适线确定适当。统计参数成果见表2-1

2.2暴雨统计参数确定

珠山水库距离昌宁气象站直线距离约14km，流域平均海拔低于昌宁气象站仅122m；该区域暴雨受相同的大气过程影响而形成，昌宁气象站的暴雨系列长度可以满足代表性和规范要求，暴雨具有可移置性，珠山水库的径流面积0.5km2，故可直接以点暴雨代替面暴雨。并采用《云南省暴雨统计参数图集》暴雨统计参数两种方法珠山水库洪水。

3.3.2洪水组合

珠山水库本区径流面积0.5km2，正常蓄水位相应的水面面积为0.102km2，占本区径流面积的20.4%，扣除水面面积后的本区陆面面积为0.398km2。，其入库洪水应由陆面洪水、库面洪水两部分组成。

库面洪水：库面产生的洪水由设计暴雨过程按库面面积直接转换推求，库面洪水见表3-1。

陆面洪水：根据流域河道特征和暴雨参数，按照《云南省暴雨统计参数图集》的有关参数和计算方法推求得陆面洪水，成果见表3-2。

水库入库洪水由库面洪水、陆面洪水两部分叠加而成。由于本区汇流河道较短(0.8km)，从安全考虑，取库面洪水洪峰出现时间与陆面洪水出现洪峰的时间相同（表3-1第13栏对应表3-2第2栏叠加）。入库设计洪水成果见表3-3、3-4。

采用《云南省暴雨统计参数图集》暴雨统计参数与昌宁气象站实测暴雨统计参数计算对比两种（资料）方法计算成果，《云南省暴雨统计参数图集》法洪峰流量比昌宁气象站实测暴雨法成果（洪峰流量）稍大，考虑防洪的安全性，珠山水库本次复核洪水选用《云南省暴雨统计参数图集》法计算成果。入库设计洪水选定成果见表3-4。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/054b1d309c85a9178dc6e5f9.html