# 交通工程土建施工中混凝土施工技术探讨张巧莲

河南省同宇建筑工程有限公司

摘要：经济的不断发展促进了交通和土木工程项目的不断增多。作为现代基础设施建设，交通和民用建筑必须注重质量的提高。这两个项目中最重要的是使用混凝土材料。因此，混凝土材料的质量和施工工艺条件对工程施工质量有很大的影响。虽然目前混凝土施工技术不断完善，但总体上仍与实际技术要求存在一定差距。为了有效提高交通工程和土木工程项目的效率和质量，有必要不断研究和改进混凝土施工技术，以确保在此基础上建设一个更可靠的项目。关键词：交通工程；土建施工；混凝土；施工技术；探讨

导言：随着经济发展水平的不断提高，我国交通工程土建工程发展迅速，交通工程施工技术水平不断提高。在交通工程的土建施工中，混凝土施工是保证交通工程质量的重要组成部分，混凝土也是交通工程施工过程中的重要原材料。混凝土的质量决定了交通工程土建工程的质量。此外，混凝土施工技术作为交通工程施工过程中的一项重要技术内容，在其发展过程中存在许多问题，还有很大的改进空间。为了更好地了解混凝土施工技术的发展，提高交通工程混凝土施工技术的发展速度，在保证质量的前提下建设道路交通安全，探索混凝土施工技术具有重要意义。

1．交通工程土建施工中混凝土施工技术概述

一是交通工程施工准备。交通工程施工前，首先要对施工区域内的路面进行清理，保证路面的清洁。这不仅为今后的混凝土路面施工提供了方便，而且对排水设施的建设也起到了重要作用。铺设混凝土路面时，要注意保证路面平整，防止出现局部不平现象。在施工过程中发现路面不平整，建议采取相应的补救措施，为后续工作打下良好的基础。其次，安装模板。由于交通工程的重要性，在交通工程的混凝土部分施工时，应注意模板的质量，保证模板的刚度和强度。其次，应注意模板之间没有大间隙。如果存在较大的差距，不利于保证工程的紧凑性，不能建设美观、经济的交通工程。最后，确保交通工程施工过程中使用的模板属于同一类型，模板厚度相同。第三，为保证模板的使用寿命，模板使用后应及时清理干净。在存储之前，作者建议构建者在模板表面应用隔离层。第四，为保证施工进度，施工过程中无差错，建议在混凝土浇筑前，施工人员对各种情况进行检查。混凝土搅拌后不必立即浇筑，因此在运输过程中，还应转动混凝土材料，防止凝固现象，避免影响后面的施工，造成不必要的材料浪费。五是保证交通工程施工过程中路面的平整。施工过程中及施工结束后，对损坏的路面应及时检查，对损坏的路面应及时修复。如果在施工过程中发现路面不平，建议施工人员使用工作桥处理上述桥面。六是抓好拆迁和后续维护工作。拆模后的路面需要定期维护。根据当地气候的变化，做好路面养护工作。

2．交通土建混凝土施工技术要点

2.1注意节点及缝隙连接处的钢筋连接处理

在混凝土施工中，做好钢筋连接处的接缝和缝隙处理是非常重要的。当使用的钢筋种类不同时，相应的连接方式也不同。在交通和土木工程的实施中，钢筋材料的种类和规格越来越多，不同位置使用的钢筋材料的受力情况也不同。因此，合理确定焊接工艺是保证焊接质量的重要手段，也是节约钢筋使用的有效途径。所有钢筋焊接后，应及时检查。钢筋的连接必须符合行业规范和标准，保证所有连接处理的可靠性，以提高后期混凝土施工质量。

2.2强化混凝土振捣及浇筑工艺控制

混凝土的振捣需要结合预制混凝土结构的特点，采用更稳定的振捣方式。一般来说，振动台的选择是针对小型预制结构。振动必须保持一定的时间，以确保预制结构能够有效地压实。混凝土的凝固程度与混凝土浇筑技术水平密切相关。为了保证混凝土的良好粘结，必须保证浇筑过程的连续性。在施工中，合理利用新出现的混凝土对已浇部位施加压力，保证新老混凝土的良好结合。

2.3做好混凝土的配置控制

一方面，混凝土的质量取决于基础材料的使用，另一方面，配置比例的控制是合理的。只有通过科学的比例控制，才能反映混凝土材料的整体耐久性和韧性。在混凝土配制过程中，必须合理控制温度，因为不合理的温度控制会引起水泥自凝程度的变化。同时，它会导致配置材料中矿物的收缩。在确定混凝土配合比后，必须事先进行试验分析。只有当混合料满足工程强度要求时，才能严格按照标准比例配制大量的混凝土。

2.4合理进行混凝土结构养护

混凝土浇筑作业完成后，应及时执行养护计划。合理养护混凝土是提高混凝土施工质量的关键。混凝土模板拆除后一般可维持一周。首先，检查混凝土强度。当强度满足要求时，应及时切断伸缩缝，以提高混凝土路面的伸缩性能，减少混凝土结构的裂缝问题。混凝土结构的养护应做好温度控制和湿度控制，避免因混凝土结构内外水分和温差而产生裂缝。

3．提高交通工程土建混凝土施工质量的有效措施

3.1做好机械设备管理工作

在交通工程项目的施工过程中，机械设备的管理是技术管理和控制的关键环节。为了使交通工程项目的施工顺利进行，有必要对施工机械设备进行规范、高效的管理。同时，机械设备的有效管理对保证施工的安全和质量起着至关重要的作用。机械设备的管理必须与现有交通工程项目的规模紧密结合，并与当前施工的实际情况和技术标准相适应，以便于规划和实施。技术工具和设施需要保证其安全可靠，保证施工技术设备的质量，同时保证机械和设施的施工工艺与工程的施工工艺相适应，并能做出积极的技术调整，以应对施工中出现的问题。

3.2建立完善的管理体系,完善相关的规章制度

管理是企业永恒的主题。要满足客户的要求，必须从上到下完善交通工程土建技术管理体系，让工程项目从投标之初就实施有效、科学的技术管理，引导各环节的竣工验收，使质量达到可以保证项目的真实性。同时，要制定有效的规章制度，如工程技术管理办法、图纸审核机制、技术提交制度、文件审查制度等，使技术管理工作有章可循，确保各级技术人员能履行职责，做到及时处理施工技术问题，确保工程质量。

3.3做好技术管理工作

在交通工程项目施工管理过程中，技术是核心，施工技术一直是交通工程土建公司和相关交通工程部门关注的焦点。交通工程项目自开发以来，施工技术的管理和控制，作为一项保证工程整体质量的工作，对企业的发展和生存乃至民生工程的建设都具有重要的价值。标准化、系统化是施工技术管理和控制中的关键问题。为了适应交通工程土壤施工的多样性特点，交通工程施工技术应注重扩展性、灵活性和规范性。

4.结语

综上所述，道路交通的发展为中国经济的稳定发展奠定了重要基础，也为中国交通工程的快速发展奠定了基础。混凝土施工技术是交通工程施工中的一项重要技术手段，它决定着交通工程施工的质量，也是公路工程的基础。因此，混凝土的质量将对路面的平整度产生重要影响。尽管我国交通工程土建技术取得了重要进展，但在实践过程中仍有改进的空间。在未来的交通工程土建施工中，应改进混凝土施工工艺，建设一个坚实的混凝土工程。我国交通运输业取得了长足的进步，但由于道路交通工程的质量不仅关系到我国的交通道路安全，而且关系到社会的和谐稳定，因此在未来的交通工程土建施工中应注意混凝土施工技术的发展。为中华民族的伟大复兴奠定了重要的物质基础。

参考文献

[1]黄志华.城市轨道交通工程建设管理模式比较研究[D].上海:同济大学,2018.

[2]王风云.城市轨道交通工程建设施工进度管理系统研究[D].北京:北京交通大学,2018.

[3]钟正君.北京地铁工体站项目成本管理研究[D].西安:西安交通大学,2017.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0557ea3df984f5a110cd290a.html