# 基于软交换的SIP网关的设计与实现

### 论文摘要

在电信技术高速发展的时代,基于传统PSTN(Public Switched Telephone Network)的电信网络已经无法满足用户的需求;另外一方面,考虑到成本优势,传统的电信运营商和新兴的服务提供商都希望把低成本的、非电信级的、不太可靠的VoIP(Voice over IP),即时通讯等新兴技术应用到电信级的业务服务中。对于设备提供商,也希望可以提供一整套的解决方案和硬件设备,NGN(Next Generation Network,下一代网络)就此诞生并逐渐发展。NGN在近几年的发展速度很快,但也遇到了不少挑战,其中比较大的困难是基于软交换的用户接入问题,NGN需要将各种媒体网关、信令网关、智能终端、媒体服务器等接入到整个网络中。考虑到目前IPv4的地址资源越来越少,很多公司都会在内网使用私网地址,拥有这些私网地址的终端或者服务器在NGN网络上很难被公司外网的用户或者应用访问到;另外大部分公司都会在内、外网间加上防火墙来保护公司内部资源,从而更加增加了公司内外网间进行语音和视频通信的难度。因此,研究一个成熟的低成本解决方案急不可待。在此背景下,本文通过研究NGN、软交换平台所使用的各种ITU(International Telecommunication Union)、IETF(Internet Engineering Task Force)协议标准,设计出一个基于SIP(Session Initiation Protocol)协议的软交换平台;进而在这个平台的基础上,通过比较现有NGN防火墙穿越解决方案,分析其各自的优缺点,提出并实现了一种智能的、低成本的、安全的、有较高扩展性的基于SIP协议及其协议簇的网关设计方案,搭建一套比较完整的NGN安全智能网络,保护客户在网络安全产品上已有的巨额投资,并提供灵活的扩展功能,使网关能无缝连接到其他安全、认证、计费系统中去。本文的具体工作包括:1)从软交换平台的功能出发,开发出一个基于SIP协议的,支持语音、视频、文字沟通的软交换平台;2)分析现有NGN网络中防火墙穿越方案的不足,提出了一种基于SIP软交换的,智能、安全的SIP网关接入方案;3)基于该方案,分析、设计和实现了SIP网关,包括:功能需求和非功能需求的分析,静态模型、动态模型、数据模型、安全性、出错处理等多维度的设计。SIP网关通过应用层的过滤,控制防火墙满足客户的音视频沟通要求,能与软交换平台、智能终端、SIP服务器等的互联互通,同时在PKI的基础上,提供更高级别的访问控制功能;4)将SIP软交换平台与网关进行集成,并进行了功能测试、性能测试、稳定性测试和安全性测试,最后在某市政府办公网络平台中进行了试运行。测试和试运行结果表明,所开发的SIP网关与支持SIP协议的软交换平台达到了预期的目标,满足企业用户进行安全语音视频通讯的要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 研究目的和意义

- 1.3 研究目标和内容

- 1.4 论文结构

- 2 相关技术

- 2.1 SIP 协议及其协议簇

- 2.1.1 SIP 协议中的实体

- 2.1.2 SDP 协议及其在SIP 协议中的应用

- 2.2 防火墙

- 2.3 防火墙入侵检测技术

- 3 基于SIP 协议的软交换平台的开发

- 3.1 软交换平台的定位和需求分析

- 3.1.1 软交换平台在NGN 网络中的定位

- 3.1.2 软交换平台的需求分析

- 3.2 软交换平台的设计

- 3.2.1 软交换平台的架构设计

- 3.2.2 软交换平台的内部结构设计

- 3.3 关键模块的详细设计与实现

- 3.3.1 CSM 的详细分析和设计

- 3.3.2 CSM Manager 的详细分析和设计

- 3.3.3 脚本解释器的详细分析和设计

- 4 SIP 网关的设计

- 4.1 软交换平台接入防火墙的解决方案

- 4.1.1 面临的挑战

- 4.1.2 应用层网关防火墙

- 4.1.3 MiddleBox/MIDCOM 代理

- 4.1.4 VPN

- 4.1.5 STUN

- 4.1.6 TURN

- 4.1.7 本文的解决方案

- 4.2 SIP 网关的需求分析

- 4.2.1 SIP 网关的功能需求分析

- 4.2.2 SIP 网关的非功能需求分析

- 4.3 SIP 网关的工作原理

- 4.4 SIP 网关的静态模型设计

- 4.4.1 SIP 网关的逻辑结构

- 4.4.2 SIP 网关的接口设计

- 4.4.3 SIP 网关的软硬件资源

- 4.4.4 SIP 网关的运行环境

- 4.5 SIP 网关的动态模型设计

- 4.5.1 SIP 网关的典型应用

- 4.5.2 注册运行控制的时序图

- 4.5.3 呼叫运行控制的时序图

- 4.6 SIP 网关的数据模型设计

- 4.6.1 ER 图设计

- 4.6.2 表格设计

- 4.6.3 模块和表格的映射

- 4.7 SIP 网关的安全保密设计

- 4.8 SIP 网关的出错处理设计

- 4.8.1 出错信息

- 4.8.2 补救措施

- 5 SIP 网关的测试和应用

- 5.1 测试环境

- 5.2 测试条件

- 5.3 功能测试

- 5.3.1 外网注册流程的测试

- 5.3.2 外网状态订阅流程的测试

- 5.3.3 外网通报流程的测试

- 5.3.4 内外网通讯流程的测试

- 5.3.5 内外网短信通讯流程的测试

- 5.3.6 功能测试结果

- 5.4 性能测试

- 5.4.1 压力测试

- 5.4.2 稳定性测试

- 5.5 安全性测试

- 5.6 SIP 网关应用试点

- 6 总结与展望

- 6.1 本文工作小结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].电力市场环境下家庭智慧能源网关概念及设计[J]. 无线互联科技 2017(05)

- [2].基于云计算的信息网关安全验证方法研究[J]. 自动化与仪器仪表 2020(07)

- [3].不能过度依赖网关[J]. 网络安全和信息化 2017(04)

- [4].物联网ZigBee网关的设计与实现方法[J]. 电子技术与软件工程 2016(24)

- [5].企业网关虚拟化研究与部署[J]. 电信网技术 2016(01)

- [6].面向未来网络的移动分组域网关演进分析[J]. 电信网技术 2015(08)

- [7].企业网关技术和应用研究[J]. 信息通信 2013(08)

- [8].解析“下一代防火墙、下一代网关”[J]. 信息安全与通信保密 2012(07)

- [9].Technicolor特艺集团新推3款网关[J]. 电信网技术 2010(12)

- [10].基于电子商务的支付网关研究[J]. 硅谷 2009(02)

- [11].主题网关的发展趋势研究[J]. 兰台世界 2009(06)

- [12].基于差分传输的千兆加速网关[J]. 计算机应用与软件 2017(06)

- [13].行业网关在通信行业信息化的应用[J]. 数字通信世界 2015(05)

- [14].多网关自动切换,内外双网通行无阻[J]. 电脑爱好者 2010(03)

- [15].物联网网关的设计与实现[J]. 广东通信技术 2012(04)

- [16].国内学科信息主题网关发展研究[J]. 河南理工大学学报(社会科学版) 2011(02)

- [17].我国主题网关的发展状况及其存在的若干问题[J]. 现代情报 2008(06)

- [18].一种基于应用网关的呼叫中心平台[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [19].汽车网关标准将提升车辆信息安全水平[J]. 智能网联汽车 2020(03)

- [20].列车多协议通用网关的设计与实现[J]. 工业控制计算机 2017(08)

- [21].物联网中的网关接入技术问题探讨[J]. 中外企业家 2014(17)

- [22].基于云存储网关的两点优化设计[J]. 计算机光盘软件与应用 2013(04)

- [23].支付网关功能及安全浅析[J]. 计算机光盘软件与应用 2012(22)

- [24].一种安全隧道网关的设计与实现[J]. 微电子学与计算机 2011(04)

- [25].国内首款可编程网关腾控TG900P全新上市[J]. 工矿自动化 2011(06)

- [26].一种自适应的动态多机制网关发现算法[J]. 哈尔滨工程大学学报 2010(05)

- [27].移动自组网网关的能源感知[J]. 哈尔滨工业大学学报 2009(09)

- [28].基于天翼云对象存储的存储网关建设研究[J]. 江苏通信 2020(04)

- [29].详析网关管理机制[J]. 网络安全和信息化 2019(10)

- [30].模拟和防范假冒网关[J]. 网络安全和信息化 2018(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/05607a21c01ad65cefd6ae3d.html