# 水泥石力学性能与井下工况条件适应性研究

### 论文摘要

水泥石的力学性能决定了水泥石的承载能力和变形能力,是影响水泥环胶结、封固质量的重要参数指标。当载荷超过水泥胶结强度及水泥石强度时,将导致水泥与套管胶结界面的破坏或水泥环本体破坏,形成微间隙造成封固失效。因此,开展水泥石力学性能变化规律的研究,分析和评价不同施工过程中水泥环与套管整体受外载荷作用的力学关系及水泥环对套管的保护作用,对于指导水泥浆体系设计,各施工参数优化设计等问题具有重要的意义。本文以现有研究成果为基础,以油田常用的油井水泥及外加剂为研究对象,通过大量的实验测试和分析,系统地研究了影响水泥石强度特征及变形特征的因素及在各因素影响下对水泥石力学性能的影响规律,探索了改善水泥石变形能力的途径;建立了不同工况载荷条件下套管-水泥环的承载能力、抗挤强度的相关力学分析模型。通过模型对本文所给水泥浆体系对井下工况的适应性做了详细分析,为井下施工合理数值和水泥浆体系的选择提供了参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 创新点摘要

- 前言

- 第一章 原浆水泥石力学性能研究

- 1.1 原浆水泥石抗压强度的研究

- 1.2 原浆水泥石应力-应变关系的研究

- 第二章 外加剂作用下水泥石的力学性能研究

- 2.1 分散剂SXY 对水泥石力学性能的影响

- 2.1.1 分散剂SXY 对水泥石抗压强度的影响

- 2.1.2 分散剂SXY 对水泥石应力-应变关系的影响

- 2.2 降失水剂ZC-11 对水泥石力学性能的影响

- 2.2.1 降失水剂ZC-11 对水泥石抗压强度的影响

- 2.2.2 降失水剂ZC-11 对水泥石应力-应变关系的影响

- 2.3 早强剂CA9035 对水泥石力学性能的影响

- 2.3.1 早强剂CA9035 对水泥石抗压强度的影响

- 2.3.2 早强剂CA9035 对水泥石应力-应变关系的影响

- 2.4 膨胀剂BPX-11 对水泥石力学性能的影响

- 2.4.1 膨胀剂BPX-11 对水泥石抗压强度的影响

- 2.4.2 膨胀剂BPX-11 对水泥石应力-应变关系的影响

- 2.5 硅砂对水泥石力学性能的影响

- 2.5.1 硅砂对水泥石抗压强度的影响

- 2.5.2 硅砂对水泥石应力-应变关系的影响

- 2.6 多种外加剂联合作用下对水泥石力学性能的影响

- 2.7 单轴应力条件下水泥石强度与弹性模量的关系

- 第三章 井下工况及载荷对水泥石力学性能的影响

- 3.1 三轴应力下水泥石的力学性能

- 3.2 套管试压对水泥环力学性能的影响

- 3.3 憋压对套管与水泥环力学性能影响分析

- 3.3.1 憋压时套管水泥环力学模型

- 3.3.2 憋压撤出后对水泥环的影响

- 3.4 地应力作用对套管水泥环力学性能的影响

- 3.4.1 地应力对水泥环和套管影响的力学模型

- 3.4.2 外加剂作用下地应力对水泥环和套管的影响

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].强交变热载荷下页岩气井水泥环完整性测试[J]. 天然气工业 2020(05)

- [2].页岩气水平井压裂过程水泥环力学特性评价研究[J]. 石油管材与仪器 2020(04)

- [3].水泥环完整性研究进展[J]. 内蒙古石油化工 2019(03)

- [4].超声波检测套管井水泥环缺陷仿真模拟[J]. 声学技术 2017(04)

- [5].水泥环环状缺失套损机理及防控措施[J]. 石油钻采工艺 2017(04)

- [6].水泥环缺陷对套管强度影响研究现状及展望[J]. 钻采工艺 2015(04)

- [7].橡胶套筒对非均匀地应力下固井水泥环受力的影响分析[J]. 应用力学学报 2020(04)

- [8].膨胀管加固同时修复水泥环技术的开发与应用[J]. 化学工程与装备 2020(08)

- [9].煤层气压裂水泥环完整性研究[J]. 石油化工应用 2018(12)

- [10].水泥环密封性研究现状及面临的问题与挑战[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(11)

- [11].体积压裂井筒水泥环拉伸失效机理研究[J]. 钻采工艺 2019(03)

- [12].水泥环力学完整性系统化评价方法[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [13].非均匀地应力下水泥环完整性规律研究[J]. 科学技术与工程 2014(23)

- [14].水泥环性质对套管强度影响的有限元分析[J]. 天然气与石油 2012(04)

- [15].复杂温压条件下循环载荷对水泥环密封完整性的影响实验研究[J]. 矿产勘查 2020(05)

- [16].页岩气井水泥环完整性研究[J]. 天然气工业 2017(07)

- [17].热交变压力下水泥环界面微间隙产生机理研究[J]. 科学技术与工程 2016(19)

- [18].水泥环对磨损套管抗内压强度的影响研究[J]. 内蒙古石油化工 2011(04)

- [19].水泥环缺失对套管损坏的影响分析[J]. 油气田地面工程 2009(10)

- [20].变内压下套管与水泥环微间隙研究[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2009(05)

- [21].气井水泥环长期密封失效机理及预防措施[J]. 钻采工艺 2018(03)

- [22].套管水泥环组合应力计算边界条件分析[J]. 石油钻探技术 2012(02)

- [23].椭圆水泥环厚度和弹性模量对套管受力的影响分析[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [24].高韧性水泥环降低油气井套损作用机制分析[J]. 油气田地面工程 2009(11)

- [25].长庆致密气藏水泥环完整性分析[J]. 钻井液与完井液 2019(02)

- [26].储气库套管-水泥环-地层的匹配关系[J]. 油气储运 2019(11)

- [27].水平井压裂水泥环应力分析[J]. 应用力学学报 2018(03)

- [28].新型水泥环完整性可视化和量化试验装置[J]. 石油机械 2018(06)

- [29].水泥环对套管抗内压强度的影响研究[J]. 科学技术与工程 2012(34)

- [30].用新标准新技术圆水泥环资绿色梦——第二届中国水泥环资(年会)论坛侧记[J]. 中国水泥 2013(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0569618c2648aa48e2959de7.html