# TD-LTE基站协作处理技术研究

### 论文摘要

TD-LTE，即TD-SCDMA的长期演进，是未来非常富有竞争力的移动通信技术，同时作为唯一一位3GPP LTE TDD制式成员，是我国3G发展和演进的一项重点。基站协作是降低小区间干扰、提升小区边缘用户频谱效率和吞吐量的有效技术。目前的协作技术主要包含干扰协调调度技术和信号联合处理技术两类，其中的信号联合处理技术通过协作通信与协作小区内的用户共同构成虚拟MIMO结构，进而实现协作用户信号的联合发送和联合接收，从而降低小区间干扰，提高小区边缘用户吞吐量和系统平均吞吐量。在TD-LTE的机制中研究基站协作信号联合处理技术，这是本文的主要内容。本论文首先介绍了信道的传播特性，建立了基站协作系统的信道模型；并对各种协作模式进行了研究，主要分为基于BBU+RRU的协作模式和常规基站协作模式两类介绍；然后描述了基站端CSI的获取，在基站协作的基本系统模型上对比分析了各种联合线性预编码技术。本论文设计了一种基于最小平均误码率的联合线性预编码算法以及一种基于SLNR的联合线性预编码算法，提升了基站协作系统的传输性能，并对信道估计误差具有鲁棒性；本文又设计了一种宽带自适应调制技术，根据子信道的不同信道增益实现比特装载和功率分配，并针对不同子信道提供6种MQAM调制；此外，本文还提出了联合天线选择的空间分集机制和空间复用机制，有效提高协作系统用户双向通信的频谱利用率和传输可靠性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 1.1 TD-LTE 概述

- 1.2 基站协作系统概述

- 1.2.1 基站协作系统由来与发展

- 1.2.2 基站协作系统特点

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 本文主要工作

- 1.5 论文结构安排

- 第2章 基站协作系统信号联合处理研究

- 2.1 信道传播特性

- 2.1.1 大尺度衰落

- 2.1.2 小尺度衰落

- 2.1.3 基站协作系统信道模型

- 2.2 协作模式研究

- 2.2.1 基于 BBU+RRU 的协作模式

- 2.2.2 常规基站协作模式

- 2.3 信号联合传输机制研究

- 2.3.1 用户配对机制

- 2.3.2 空间分集机制

- 2.3.3 联合天线选择的空间复用机制

- 2.4 本章小结

- 第3章 联合预编码技术研究

- 3.1 信道状态信息的获取

- 3.2 系统模型

- 3.3 基于信道分解的预编码技术

- 3.3.1 ZF 算法

- 3.3.2 MMSE 算法

- 3.3.3 BD 算法

- 3.3.4 CI-SVD 算法

- 3.3.5 BD-SVD 算法

- 3.3.6 LBF 算法

- 3.3.7 SLNR 算法

- 3.4 性能比较与仿真分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 基站协作系统联合预编码设计

- 4.1 基于最小平均误码率的联合线性预编码方法

- 4.1.1 设计概述

- 4.1.2 系统模型

- 4.1.3 算法描述

- 4.1.4 仿真结果与分析

- 4.2 基于 SLNR 的联合线性预编码方法

- 4.2.1 设计概述

- 4.2.2 系统模型

- 4.2.3 算法描述

- 4.2.4 仿真结果与分析

- 4.3 宽带自适应比特装载和功率分配方法

- 4.3.1 设计概述

- 4.3.2 系统模型

- 4.3.3 算法描述

- 4.3.4 仿真结果与分析

- 4.4 本章小结

- 第5章 总结

- 5.1 本文的主要贡献

- 5.2 未来工作的展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

### 相关论文文献

- [1].北京己开通5G基站13094个 居全国前列[J]. 通信世界 2019(33)

- [2].基于双频的室内基站定位方法[J]. 无线电工程 2020(02)

- [3].4G小基站智慧网管系统构建方案的探讨[J]. 广东通信技术 2019(10)

- [4].5G基站市电建设及改造方案[J]. 信息通信 2019(12)

- [5].5G小基站将在2021—2022年爆发 中国联通全面推动小基站产业发展[J]. 通信世界 2020(03)

- [6].大型活动保障场景中玲珑基站的灵活应用研究[J]. 信息通信 2020(01)

- [7].把基站搬到太空去！ 5G再一次燃起卫星梦[J]. 商业文化 2019(36)

- [8].广东年内将建成5G基站超10万个应用场景取得一定成效[J]. 中国有线电视 2020(02)

- [9].5G基站供电解决方案[J]. 通信电源技术 2020(05)

- [10].5G基站功耗的影响因素及应对策略[J]. 通信电源技术 2020(05)

- [11].北京5G基建提速:已开通5G基站2.6万个[J]. 中国有线电视 2020(03)

- [12].提升基站电费管理水平[J]. 通信企业管理 2020(03)

- [13].一种基于5G的微基站能力开放架构[J]. 信息通信 2020(03)

- [14].网络建设中微基站的应用[J]. 通信电源技术 2020(06)

- [15].运维互联网化演进——基站维护的扁平化探索[J]. 中国新通信 2020(05)

- [16].5G基站节电综合措施[J]. 通讯世界 2020(04)

- [17].5G基站规划建设的难点分析[J]. 中国新通信 2020(06)

- [18].浅谈5G组网和基站云化[J]. 通信技术 2020(04)

- [19].基于多元线性回归算法的5G基站能耗模型[J]. 移动通信 2020(05)

- [20].5G通信需千万基站！这么多咋建[J]. 新疆农垦科技 2019(10)

- [21].荷兰也出现5G基站被故意烧毁现象 称影响健康还侵犯隐私[J]. 高科技与产业化 2020(04)

- [22].工信部预计全年新建5G基站超过50万个[J]. 中国广播 2020(05)

- [23].5G基站的部署研究[J]. 电视技术 2019(10)

- [24].5G时代小基站的定位及价值[J]. 电信科学 2020(S1)

- [25].江苏连云港：及时查明联通基站受干扰原因[J]. 中国无线电 2020(05)

- [26].5G基站工程建设思路探讨[J]. 中国新通信 2020(09)

- [27].一种基站代维动态智能巡检平台[J]. 信息通信 2020(05)

- [28].5G家庭一体化小基站时钟同步研究[J]. 电子技术应用 2020(07)

- [29].基于5G小基站的虚拟化场景与应用分析[J]. 电子技术应用 2020(07)

- [30].一种基于TDMA地面基站的自主协同方法[J]. 舰船电子对抗 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/057bc0065362966a5aa335c4.html