# 抽油杆疲劳可靠性分析

### 论文摘要

抽油杆作为油气田开采过程中的关键部件之一,其疲劳破坏在采油工程中十分普遍。尽管人们对抽油杆的疲劳破坏问题已十分重视,但是,近年来随着油田自然条件的逐步恶化,抽油杆的疲劳断裂现象在采油工程中仍然不断发生。因此,对抽油杆疲劳可靠性进行系统分析对预防和减少抽油杆疲劳破坏所引起的油田事故具有十分重要的意义。为了对抽油杆疲劳可靠性进行系统分析,本文针对抽油杆疲劳断裂的不确定性,运用统计学的方法,对抽油杆疲劳可靠性进行了系统的分析。为油田选用抽油杆提供了一些理论依据和判定方法。其次,考虑到加工和使用环节在改善机械设备疲劳可靠性方面起着至关重要的作用,文中还通过对抽油杆在加工工艺和使用过程中所产生的缺陷进行分析,提出了一些改善措施,从而在根本上提高抽油杆疲劳性能。主要的研究内容有:（1）运用数理统计方法,得出一种较为简单的计算抽油杆疲劳可靠度方法,并应用该方法计算出试验中所采用的抽油杆疲劳寿命达到106次的可靠度。（2）通过试验并运用疲劳统计方法对抽油杆疲劳寿命进行分析,得出抽油杆P-S-N曲线。并用定量方程随机化方法对S-N曲线三参数幂函数表达式进行简化,并通过试验数据求出S-N曲线的参数,得到抽油杆不同可靠度下S-N曲线公式。（3）通过对抽油杆加工工艺分析,得出加工过程中抽油杆容易产生的缺陷,并提出改进措施。同时还对使用过程中抽油杆容易产生的使用缺陷进行了分析并提出预防措施。从而有效地提高抽油杆的疲劳寿命。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 创新点摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 选题的目的和意义

- 1.2 国内外发展及研究状况

- 1.2.1 抽油杆研究状况

- 1.2.2 疲劳可靠性发展状况

- 1.3 加工工艺和使用维护对抽油杆疲劳寿命的影响

- 1.3.1 抽油杆加工工艺缺陷故障树的建立

- 1.3.2 锻造引起的抽油杆缺陷及改进措施

- 1.3.3 热处理引起的抽油杆缺陷及改进措施

- 1.3.4 表面形变强化处理引起的抽油杆缺陷及改进措施

- 1.3.5 机加工引起的抽油杆缺陷及改进措施

- 1.3.6 抽油杆常见失效原因及分析

- 1.3.7 抽油杆使用和维护

- 1.4 本文研究的主要内容

- 第二章 疲劳可靠性分析原理

- 2.1 疲劳可靠度计算的原理和方法

- 2.1.1 疲劳统计的基本概念

- 2.1.2 疲劳统计中常用的概率分布函数

- 2.1.3 可靠性数据的收集与整理

- 2.2 母本参数估计

- 2.2.1 母本参数点估计

- 2.2.2 母体参数区间估计

- 2.3 S-N 曲线及其测定方法

- 2.3.1 S-N 曲线的定义及其数学表达式

- 2.3.2 S-N 曲线的测定方法

- 2.4 材料的P-S-N 曲线

- 2.4.1 材料P-S-N 曲线的定义

- 2.4.2 材料P-S-N 曲线的测定方法

- 2.5 小结

- 第三章 抽油杆疲劳寿命可靠度计算

- 3.1 抽油杆疲劳寿命分析

- 3.1.1 抽油杆受力情况

- 3.1.2 抽油杆疲劳寿命计算原理

- 3.2 抽油杆疲劳可靠度实验

- 3.2.1 实验目的

- 3.2.2 试验方法

- 3.2.3 试验结果

- 3.3 数据处理

- 3.3.1 参数点估计

- 3.3.2 区间估计

- 3.4 抽油杆疲劳寿命可靠度计算

- 3.5 小结

- 第四章 抽油杆的 S-N 和 P-S-N 曲线的测定

- 4.1 抽油杆P-S-N 曲线测定实验设计

- 4.1.1 实验目的

- 4.1.2 实验方法

- 4.2 实验结果及分析

- 4.2.1 试验结果

- 4.2.2 数据分析

- 4.2.3 P-S-N 曲线拟合

- 4.3 三参数S-N 曲线的定量方程随机化

- 4.4 计算实例

- 4.5 小结

- 结论及展望

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].采用等效载荷的装甲车辆扭力轴疲劳可靠性评估[J]. 西安交通大学学报 2020(09)

- [2].冰区平台动态疲劳可靠性更新研究[J]. 石油工业技术监督 2014(01)

- [3].复杂服役环境下高压阀门疲劳可靠性数值分析[J]. 湖南工业大学学报 2018(06)

- [4].张力腿平台关键部位疲劳可靠性分析[J]. 海洋工程 2013(01)

- [5].基于实测荷载的铁路钢桁梁桥疲劳可靠性评估[J]. 计算力学学报 2020(02)

- [6].联结螺栓疲劳可靠性计算与分析[J]. 机械工程师 2015(03)

- [7].结构抗疲劳可靠性的水平集拓扑优化[J]. 西安电子科技大学学报 2012(04)

- [8].考虑小裂纹和保载时间效应的疲劳可靠性分析（英文）[J]. 船舶力学 2016(06)

- [9].一种非概率疲劳可靠性分析方法[J]. 机械科学与技术 2014(05)

- [10].预应力混凝土箱梁桥疲劳可靠性分析[J]. 世界桥梁 2011(05)

- [11].基于拟合优度检验的连杆疲劳可靠性分析[J]. 发电与空调 2017(02)

- [12].基于AAR、BS、IIW 3种标准的疲劳可靠性评估方法研究[J]. 铁道机车车辆 2008(S1)

- [13].常用疲劳可靠性分析方法概述[J]. 装备制造技术 2018(03)

- [14].近海石油平台动态疲劳可靠性模糊控制模型[J]. 石油学报 2010(01)

- [15].飞机起落架结构模糊疲劳可靠性分析[J]. 飞机设计 2011(01)

- [16].半潜式平台立柱与浮筒连接节点疲劳可靠性分析[J]. 海洋工程装备与技术 2016(04)

- [17].平板封头与筒体连接区疲劳可靠性分析[J]. 核技术 2013(04)

- [18].基于子结构法的海洋平台疲劳可靠性研究[J]. 地震工程与工程振动 2010(03)

- [19].基于SACS的海洋平台疲劳可靠性分析[J]. 石油矿场机械 2008(09)

- [20].岸桥起重机随机风振疲劳可靠性分析[J]. 振动工程学报 2013(06)

- [21].基于断裂力学理论的钢桥疲劳可靠性评估(英文)[J]. 科学技术与工程 2008(16)

- [22].基于线性累计损伤理论的预应力混凝土风电塔架疲劳可靠性及剩余寿命研究[J]. 武汉大学学报(工学版) 2016(05)

- [23].赛车悬架设计及疲劳可靠性研究[J]. 机械设计与制造 2019(03)

- [24].基于断裂力学的起重机结构概率-非概率疲劳可靠性分析[J]. 机械研究与应用 2020(05)

- [25].射频绝缘子与基板互连焊点热疲劳可靠性有限元模拟研究[J]. 制导与引信 2019(02)

- [26].基于载荷谱提升转向架构架疲劳可靠性研究[J]. 铁道学报 2019(02)

- [27].路面随机激励下轻型货车驱动桥壳疲劳可靠性分析[J]. 汽车工程 2016(01)

- [28].输电塔风振疲劳可靠性分析[J]. 防灾减灾学报 2016(02)

- [29].引入三参数S-N曲线的DFR法[J]. 南京航空航天大学学报 2010(03)

- [30].波形片特性仿真及其疲劳可靠性分析[J]. 汽车技术 2018(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/057ca84c843e08e876447210.html