# 液晶显示器镶板后盖板零件数值模拟及工艺性分析

### 论文摘要

小型冲压件成形是金属成形领域中一个很重要的方面,例如:数码摄像机上的壳体及相关冲压件的加工就属此类型。这类产品在设计、成形性能、美观性和表面精度等方面都有较高的要求。“LCD相机仪表盘盖板”是一件很有代表性的冲压产品:其装配尺寸和公差等级必须符合设计要求,并且要保证表面没有扭曲、起皱、裂纹等缺陷。因为盖板尺寸较小,圆角半径小而且在有些地方是一个变值R0– R0.3其表面形状较为复杂;从而使该产品在进行成形分析和数值模拟仿真时有很大难度。所有成形分析方法的一个最重要的目的就是帮助工程技术人员优化设计成形工序,也就是通过对零件由“初始”几何形状变成“复杂”几何形状过程的分析,选出一个零件的最优成形工艺。近年来,新兴计算机技术和分析金属板料成形过程的有限元理论有了更大的发展,对金属流动过程的模拟仿真为生产环节提供了巨大帮助:减少甚至消除了实验的试错次数,降低了昂贵的实验成本,缩短了试验开发周期,提供了更为可信的结果,甚至获得更好的产品质量。本文利用现代化建模UG软件和有限元数值分析软件Dynaform,在讨论了LCD仪表盘盖板的工艺工序后,对其成形过程和坯料的最优尺寸进行了模拟分析和选择。依据传统的设计方法和设计经验对成形零件的几何形状的复杂性进行评估和讨论是非常必要的。所以我们会对各种可能的工艺过程进行讨论,并且通过数值模拟仿真确定一套最终的实施方案。另外,通过使用有限元数值分析软件Dynaform,我们还可以对坯料的尺寸进行比较和优选,并且最终可以得到一个最优值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 INTRODUCTION

- 1.1 BACKGROUND

- 1.2 NATIONAL AND INTERNATIONAL STATUS

- 1.3 CONTENT OF THE RESEARCH

- 1.3.1 LCD PANEL COVER

- 1.3.2 MATERIAL CHARACTERISTICS

- 1.3.3 REVIEW OF CONCEPTS

- 1.3.4 NUMERICAL SIMULATION AND FORMABILITY ANALYSIS

- 1.3.5 BLANK SIZE ESTIMATE

- 1.3.6 SIMULATING WITH DYNAFORM

- 1.3.7 ANALYZING THE TOPSIDE FEATURE

- 1.4 SIGNIFICANCE OF THE RESEARCH

- 1.5 FEASIBILITY OF THE RESEARCH

- 2 LCD PANEL COVER

- 2.1 LCD PANEL COVER GENERAL DESCRIPTION

- 2.2 LCD PANEL COVER MATERIAL CHARACTERISTICS

- 2.3 GEOMETRICAL ANALYSIS

- 2.3.1 CORNER RADIUS AND SURFACE CHARACTERISTICS

- 2.3.2 FASTENING DISPOSALS FOR ASSEMBLAGE AND DIMENSIONS

- 2.4 POSSIBLE DRAWING METHODS TO FORM THE PIECE

- 3 REVIEW OF CONCEPTS

- 3.1 INTRODUCTION

- 3.2 MATERIAL PROPERTIES

- 3.3 DEEP DRAWING FABRICATION

- 3.3.1 STRETCH DISTRIBUTION

- 3.3.2 N VALUE

- 3.3.3 R VALUE

- 3.4 DRAWING PROCESS FOR RECTANGULAR PIECES WITHOUT FLANGE

- 3.5 STRESS

- 3.6 STRAIN

- 3.7 PLASTICITY

- 3.8 WRINKLING

- 4 NUMERICAL SIMULATION AND FORMABILITY ANALYSIS

- 4.1 MATERIAL PARAMETERS FOR SIMULATION

- 4.2 MODEL FOR SIMULATION

- 4.3 BLANK SIZE ESTIMATE

- 4.3.1 THEORETIC BLANK SIZE

- 4.3.2 BLANK SIZE ESTIMATE –DYNAFORM

- 4.3.3 AUGMENTED BLANK SIZE

- 4.4 SIMULATING WITH DYNAFORM

- 4.4.1 SIMULATING WITH THE THEORETIC BLANK SIZE

- 4.4.2 SIMULATING WITH THE BLANK SIZE ESTIMATE –DYNAFORM

- 4.4.3 SIMULATING WITH THE AUGMENTED BLANK SIZE

- 4.5 PARTIAL RESULTS AND DISCUSSION

- 5 ANALYZING THE TOPSIDE FEATURE

- 5.1 PROPOSED MODEL FOR SIMULATION

- 5.2 RESULTS OF THE NUMERICAL SIMULATION

- 5.3 THICKNESS AND THINNING

- 6 SUMMARY

- ACKNOWLEDGEMENTS

- BIBLIOGRAPHY

- APPENDIX

- MATERIAL CHARACTERISTICS FOR SIMULATION

### 相关论文文献

- [1].减轻活动盖板踵趾面磨损的改进措施[J]. 棉纺织技术 2020(01)

- [2].自动扶梯外盖板装配工装的设计研究[J]. 中国电梯 2020(07)

- [3].多盖板的薄型大尺寸旋转马圈舞台的设计与实施[J]. 演艺科技 2020(07)

- [4].一种新型移动盖板的设计与应用[J]. 轧钢 2016(03)

- [5].190柴油机观测盖板修复模具[J]. 设备管理与维修 2016(11)

- [6].国道路面钻孔盖板的承载能力分析[J]. 山西交通科技 2020(05)

- [7].基于形貌优化的发动机正时盖板设计研究[J]. 上海汽车 2016(07)

- [8].水轮机引水盖板损坏原因及处理方法[J]. 水电站机电技术 2016(10)

- [9].梳棉盖板踵趾面磨损及维护对梳理质量的影响[J]. 棉纺织技术 2015(02)

- [10].梳棉机回转盖板关键尺寸参数的优化分析[J]. 棉纺织技术 2015(02)

- [11].回转盖板正转漏梳原因与控制[J]. 纺织器材 2015(05)

- [12].梳棉机盖板踵趾差问题的探讨[J]. 上海纺织科技 2012(12)

- [13].盖板梳理理论的新解[J]. 东华大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [14].一种新型电缆井盖板起吊工具的研制[J]. 科技风 2020(06)

- [15].梳棉机盖板隔距在线检测装置介绍[J]. 国际纺织导报 2020(01)

- [16].铝合金回转盖板与铸铁回转盖板的使用对比分析[J]. 纺织器材 2020(02)

- [17].不同盖板植针形式对梳理质量的影响[J]. 辽东学院学报(自然科学版) 2016(03)

- [18].梳棉机盖板速度对梳理质量的影响[J]. 大连工业大学学报 2014(06)

- [19].一种用于自动扶梯转向端盖板的支撑装置[J]. 科技风 2015(08)

- [20].施工期开孔沉箱盖板开裂原因分析及优化措施[J]. 港工技术 2020(05)

- [21].一种滑架与滑架盖板连接方式的改进[J]. 制造技术与机床 2014(08)

- [22].盖板速度对盖板花和生条质量的影响[J]. 棉纺织技术 2014(08)

- [23].之字形植针式盖板清洁抄针的开发与实践[J]. 现代纺织技术 2011(05)

- [24].冲压泵切割后盖板轴向力分析[J]. 水泵技术 2020(01)

- [25].何杨线1#桥上盖板宽度不足整治实践[J]. 上海铁道科技 2016(03)

- [26].不运转盖板—锡林梳理区梳理机理的研究[J]. 纺织器材 2013(04)

- [27].采煤机电控箱防爆盖板结构设计和改进探讨[J]. 机械工程师 2012(07)

- [28].提高盖板花质量的几项措施[J]. 棉纺织技术 2012(05)

- [29].三峡电厂水轮发电机上盖板制造质量控制[J]. 东方电机 2010(03)

- [30].梳棉机用植针式固定盖板的应用研究[J]. 纺织器材 2010(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0596bf92dc720fa5b1aaf996.html