# NETCONF与SNMP协议通告管理关健问题的研究

### 论文摘要

计算机网络的高速发展给网络管理带来了重大挑战。但是SNMP协议在网络配置,传输效率,安全性,告警管理等方面仍然存在根本性的缺点。而基于XML的NETCONF协议具有强大的配置功能,高效的传输性能,高安全性和优异的可扩展能力。NETCONF数据模型层的标准化工作,是一个当前的研究热点。同时NETCONF协议替代SNMP协议将是一个长久的过程。因此本文从网络告警入手,对NETCONF协议的通告数据模型层和NETCONF-SNMP通告网关转换问题作了以下研究。首先,就NETCONF协议的通告数据模型与SNMP Trap的数据模型进行了翻译。本文通过改进Yang语言的数据类型,提出了通告和Trap下的规范翻译模型,同时也提出了基于XML的交互翻译模型。然后研究了XML文档验证问题,提出了一个基于DSDL的通告XML验证框架。其次,对NETCONF通告与Trap的网关操作转换作了两方面研究。其一是NETCONF通告与转换网关的操作流程研究,解决了NETCONF与网关的协议转换过程。其二是对SNMP Trap消息与转换网关的转换研究,解决了Trap的分级、过滤问题,同时提出了通告轮询与自陷相结合的通告管理算法。最后,本文规划了网关下的通告管理系统模型,并进行了原型设计。对网关的部署及性能作了简要分析。本文提出的通告数据模型在NETCONF内容层上进行了有效尝试,同时通告网关的规划对开发大型NETCONF-SNMP网关提供了思路和新方法。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 NETCONF协议研究现状

- 1.2.2 NETCONF下网关翻译研究现状

- 1.2.3 NETCONF通告与SNMP Trap转换研究现状

- 1.3 本文研究工作简介

- 1.4 论文章节安排

- 第二章 NETCONF协议与SNMP协议下通告方式

- 2.1 NETCONF协议及其特点

- 2.1.1 NETCONF协议产生及发展

- 2.1.2 NETCONF协议结构

- 2.1.3 NETCONF协议处理流程

- 2.1.4 NETCONF中XML的应用

- 2.1.5 基于YANG语言的NETCONF通告数据模型

- 2.1.6 基于YANG的通告数据模型

- 2.1.7 NETCONF通告事件与操作

- 2.1.8 NETCONF通告流程

- 2.2 SNMP协议与Trap

- 2.2.1 SNMP体系结构

- 2.2.2 SNMP Trap

- 2.2.3 SNMP Trap规则

- 2.2.4 SNMP Trap类型

- 2.2.5 SNMP Trap PDU

- 2.3 通告转换网关模型

- 2.3.1 基于XML的四种转换模型

- 2.3.2 NETCONF通告管理端-SNMP Trap代理网关模型

- 2.4 本章小结

- 第三章 NETCONF与SNMP下通知数据模型转换

- 3.1 数据模型翻译

- 3.1.1 数据模型翻译概念

- 3.1.2 数据模型翻译标准

- 3.1.3 规范翻译法

- 3.1.4 交互翻译法

- 3.2 NETCONF通知与SNMP Trap模型翻译

- 3.2.1 针对通知改进的En-Yang语言

- 3.2.2 规范翻译数据映射模型

- 3.2.3 交互翻译数据中间模型

- 3.3 通告数据模型验证

- 3.3.1 数据XML数据验证

- 3.3.2 基于DSDL的数据验证框架

- 3.4 本章小结

- 第四章 NETCONF-SNMP通知控制设计

- 4.1 NETCONF协议通流程

- 4.1.1 NETCONF通告创建

- 4.1.2 NETCONF通告事件传输

- 4.1.3 NETCONF处理通告流程图

- 4.2 NETCONF与网关通告处理

- 4.2.1 管理端设计

- 4.2.2 网关端设计

- 4.3 Trap解析分级策略下的过滤模型

- 4.3.1 Trap级别

- 4.3.2 Trap的动态级别策略

- 4.3.4 基于阈值与级别的通知过滤模型

- 4.4 订阅模式下网关轮询算法

- 4.4.1 轮询算法的提出

- 4.4.2 基于Trap消息的网关轮询算法

- 4.5 本章小结

- 第五章 网关下的通告系统模型设计

- 5.1 NETCONF通告-SNMP Trap转换网关总体架构

- 5.1.1 架构设计

- 5.1.2 通告管理系统处理流程

- 5.2 网关部署

- 5.2.1 集中式部署

- 5.2.2 分布式部署

- 5.2.3 分层式部署

- 5.3 网关实验

- 5.4 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 研究总结

- 6.2 进一步工作

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间主要的研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/05a20a08c83eff9c0da90864.html