# 直流无刷电机智能控制系统的研究与实现

### 论文摘要

直流无刷电机的特征是没有由电刷所构成的机械换向器，电子逻辑电路和功率开关线路共同组成的电子换向器将直流逆变为电动机绕组内部所需的交流电流，代替了原机械换向器，从而实现电机的直流电源供电。直流无刷电机既具备交流电动机的结构简单、运行可靠、维护方便等一系列优点，又具有直流电动机的调速性能好、运行效率高以及无励磁损耗等诸多特点，所以被广泛应用于伺服控制、数控机床、机器人等领域。现代工业的迅速发展对直流无刷电机控制系统的性能要求不断提高，因此研究具有响应速度快、调节能力强、控制精度高的直流无刷电机控制系统具有十分重要的意义。论文围绕直流无刷电机无位置传感器的控制问题展开研究，通过相关文献了解了国内外直流无刷电动机控制系统的研究现状和发展趋势，从直流无刷电机的结构特点及工作原理出发，建立了直流无刷电动机的数学模型，提出了一种基于小波神经网络的直流无刷电机无位置传感器控制新方法。论文通过分析电机转子位置检测原理，导出电机的转子位置与相电压之间的关系，在此基础上，构建了一个用于直流无刷电机无位置传感器控制的小波神经网络模型，该模型根据位置检测原理和电机驱动电路的特点，将电机三个相电压作为网络输入，驱动桥路开关信号作为网络输出。在训练过程中，通过不断地按照自适应算法添加或删除隐层节点，最后形成一个结构简单、紧凑的小波网络。训练方法采用梯度下降法，对网络进行离线训练和在线训练，由离线训练进行参数初始化并确定网络隐层节点个数，以滤波和逻辑处理后的网络输出为教师信号，对网络输出层连接权进行在线调整，从而由电机的相电压直接得到电机的换相信号，取代传统的位置传感器，实现无位置传感器的直接电压控制[1]。论文对基于小波神经网络的永磁直流无刷电机无位置传感器的直接电压控制方法进行了仿真，得到的小波神经网络输出信号很好的跟踪样本信号，验证了该方案的优越性。论文最后设计并制作了一个实际的直流无刷电机无位置传感器控制系统，系统以dsPIC30F3010电机专用控制芯片为核心，C语言编写控制程序，对论文提出的方案进行了实现，并给出了控制器参数和实验数据。实验结果表明该方法能够提供准确的电机换相信号，从而实现无位置传感器的控制，同时具有控制精度高、动态响应速度快等特点。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 插图索引

- 第1章 绪论

- 1.1 直流无刷电机及控制系统的发展概况

- 1.2 直流无刷电机控制技术的研究动态

- 1.3 本文研究的主要内容

- 第2章 直流无刷电机及其控制原理

- 2.1 直流无刷电机的基本结构

- 2.2 直流无刷电机的工作原理

- 2.3 直流无刷电机的数学模型

- 2.4 直流无刷电机控制技术

- 第3章 基于小波网络的无位置传感器控制

- 3.1 小波神经网络

- 3.1.1 人工神经网络的定义及其辨识原理

- 3.1.2 小波变换

- 3.3 小波神经网络的自适应训练方法

- 3.3.1 选取网络隐层节点的自适应算法

- 3.3.2 网络参数初始化

- 3.3.3 网络训练算法

- 3.4 基于小波神经网络的直流无刷电机无位置传感器控制

- 3.4.1 直流无刷电机的位置检测原理

- 3.4.2 小波网络结构设计

- 3.4.3 小波网络离线训练

- 3.4.4 网络在线训练

- 3.5 仿真结果及分析

- 第4章 直流无刷电机无位置传感器控制系统设计

- 4.1 系统整体设计方案

- 4.2 无刷直流电机无传感器控制系统硬件电路设计

- 4.2.1 dsPIC30F3010 外围电路设计

- 4.2.2 主电路的设计

- 4.2.3 电流检测及保护电路的设计

- 4.2.4 相电压检测电路的设计

- 4.3 控制系统电路抗干扰的设计

- 4.3.1 主电路电磁兼容设计

- 4.3.2 控制电路电磁兼容的设计

- 4.4 系统软件设计

- 4.4.1 上位机离线训练算法的实现

- 4.4.2 控制算法在数字处理芯片中的实现

- 4.5 实验结果

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读硕士期间参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].四驱式直流无刷电机小车的设计[J]. 内燃机与配件 2020(01)

- [2].永磁直流无刷电机的结构优化及热设计[J]. 电机技术 2019(05)

- [3].直流无刷电机驱动及控制系统设计方法[J]. 电世界 2018(12)

- [4].常见直流无刷电机的控制方式[J]. 电子世界 2019(08)

- [5].某弹用直流无刷电机温度场分析及其验证[J]. 微电机 2018(10)

- [6].直流无刷电机噪声分析[J]. 科技创新导报 2017(16)

- [7].电动车永磁直流无刷电机温度场分析及性能影响[J]. 价值工程 2016(19)

- [8].双余度永磁直流无刷电机设计[J]. 西安航空学院学报 2016(05)

- [9].线控转向直流无刷电机的控制策略研究[J]. 汽车技术 2015(12)

- [10].基于Matlab/Simulink方波直流无刷电机位置伺服仿真研究[J]. 电子技术与软件工程 2016(10)

- [11].一种直流无刷电机的有源制动控制方法和系统[J]. 商丘职业技术学院学报 2012(02)

- [12].直流无刷电机的建模与仿真[J]. 舰船电子工程 2010(02)

- [13].提高电动自行车的直流无刷电机控制功能[J]. 电子产品世界 2008(09)

- [14].一种直流无刷电机驱动电路设计[J]. 中国新通信 2019(15)

- [15].基于MC33035+MC33039的直流无刷电机速度闭环控制系统设计[J]. 科技创新与应用 2019(24)

- [16].兰格公司发布新品直流无刷电机[J]. 计算机与网络 2017(23)

- [17].直流无刷电机自举驱动控制研究[J]. 工业控制计算机 2018(05)

- [18].直流无刷电机伺服驱动器设计[J]. 电子设计工程 2018(11)

- [19].直流无刷电机方波控制系统母线电容纹波电流的分析计算[J]. 电工技术学报 2018(19)

- [20].三相直流无刷电机驱动板设计[J]. 机械设计与制造 2011(05)

- [21].浅谈直流无刷电机的控制方法[J]. 科技信息 2010(34)

- [22].高速飞轮储能用驱动直流无刷电机的设计与分析[J]. 湖北工程学院学报 2019(03)

- [23].直流无刷电机霍尔位置传感器电磁干扰机理与试验研究[J]. 新技术新工艺 2019(07)

- [24].基于热网络的机载直流无刷电机散热仿真分析[J]. 微电机 2013(06)

- [25].无位置传感器直流无刷电机弱磁调速控制的优化[J]. 工业控制计算机 2011(07)

- [26].直浸式直流无刷电机在深海液压源中应用研究[J]. 海洋技术 2008(01)

- [27].直浸式直流无刷电机在深海液压系统中的应用[J]. 机电工程技术 2008(03)

- [28].轮椅直流无刷电机的单片机控制电路设计[J]. 科技创新导报 2019(26)

- [29].一种应用于直流无刷电机的新型电感式位置传感器[J]. 电动工具 2017(04)

- [30].直流无刷电机智能控制系统的研究[J]. 电子世界 2017(22)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/05a85a457ab98fe171de753e.html