# 基于ARM、Wince数据采集传输仪的开发

### 论文摘要

在实际的环保监控工程中,经常有大量分布广泛的现场数据需要远程采集、处理、传输。环保数据采集传输仪是一种连接污染源现场监控仪器与各级环保部门上位机的独立的数据采集传输设备。一般污染源现场有一套或多套监控仪器、仪表,监控仪器、仪表的模拟或数字输出接口连接到本数据采集传输仪,上位机通过数据采集传输仪实现数据交换和收发指令。本文提出了一种基于ARM9的32位高端嵌入式微处理器S3C2440和嵌入式操作系统Wince的环保数据采集传输仪的开发技术。结合嵌入式技术、网络技术与蓝牙技术的优势,解决了传统工业现场数据采集系统中无法同时满足低功耗、低价格与高性能的问题,使其具有更强大的运算能力、更方便的网络功能、更先进的远程监控功能。既保留了串行通讯、USB、以太网、AD采集等传统仪表数据通道,又新增加了无线传输联网和蓝牙无线通讯模块。采用蓝牙无线通信技术来实现数据的采集,使得数据的采集和远程监测更为简单和方便,不受电缆布线限制和使用不便等问题,并且提高了数据采集的抗干扰性能。本文提出的多种通道,多接入方式可选的数据采集传输仪设计方案,实现了以最低的组网、运行成本安全可靠的采集传输环保监控数据。本文主要论述了数据采集传输仪的设计过程。通过对数据采集传输仪的功能分析,首先确定其主要由模拟量采集、开关量控制、RS-232串口数据传输、GPRS数据传输、蓝牙数据传输、智能仪表的RS-485通讯等驱动应用程序开发等几部分组成,然后进行各部分电路的器件选型并做出数据采集传输仪的原理图和PCB版图。在数据采集传输仪的软件设计部分主要介绍了Wince系统的烧写和应用程序的实现过程。本文还简单比较了各种通讯方式的优缺点,最后给出了改进本数据采集传输仪的一些方向。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 环保数据采集传输的现状

- 1.2 本课题的现实意义

- 1.3 论文的结构安排

- 第2章 数据采集、数据传输技术

- 2.1 蓝牙简介

- 2.2 蓝牙协议栈架构

- 2.2.1 堆栈协议

- 2.2.2 蓝牙设备

- 2.3 蓝牙组网和路由机制

- 2.4.GPRS 介绍

- 第3章 系统总体设计

- 3.1 项目需求分析

- 3.2 总体设计方案

- 3.2.1 现场层（污染源监测点）

- 3.2.2 网络传输层

- 3.2.3 网管层

- 第4章 数据采集传输仪的详细设计

- 4.1 主要零部件选型

- 4.1.1 主控芯片S3C2440

- 4.1.2. S3C2440 的主要优点

- 4.1.3. S3C2440 的主要功能模块

- 4.1.4. CPU

- 4.1.5 存储器

- 4.1.6 宏电H7118 GPRS DTU

- 4.1.7 数据采集传输仪的显示模组

- 4.2. S3 C2440 的开发方法

- 4.2.1 系统开发流程

- 4.2.2 WINCE 简介

- 4.2.3 Wince 与 Linux 的比较

- 4.3 硬件设计

- 4.3.1 原理图设计

- 4.3.1.1 液晶驱动板

- 4.3.1.2 AD 接口板

- 4.3.1.3 开关量接口板

- 4.3.2 PCB 设计

- 4.4 软件设计

- 4.4.1 软件设计思路及流程

- 4.4.2 软件开发环境

- 4.4.2.1 SDK 安装

- 4.4.2.2 WINCE6.0 应用程序部署

- 4.4.3 功能模块设计

- 4.4.4 遇到的问题与解决方法

- 4.4.5 软件测试

- 4.5 性能参数

- 4.6 本章小结

- 第5章 系统集成

- 5.1 数据采集传输仪结构

- 5.2 系统主要功能

- 5.2.1 系统简介

- 5.2.2 系统特性

- 5.2.3 软件功能

- 5.3 本章小结

- 第6章 总结与规划

- 6.1 工作总结

- 6.2 工作规划

- [参考文献]

- 致谢

- 个人简历

- 发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].基于物联网的一体化电机数据采集传输系统[J]. 电工技术 2019(24)

- [2].1090MHz数据采集传输系统的实现[J]. 工业控制计算机 2020(02)

- [3].污染源在线监控系统数据采集传输技术的研究[J]. 污染防治技术 2017(03)

- [4].嵌入式可编程单点多发智能型数据采集传输仪研究[J]. 安徽农业科学 2016(16)

- [5].化验数据采集传输系统在冶金行业的应用[J]. 现代冶金 2017(03)

- [6].基于MSP430单片机的数据采集传输系统的设计[J]. 机械工程与自动化 2011(04)

- [7].基于星型链路的飞行器高码率数据采集传输系统设计与实现[J]. 计算机测量与控制 2019(11)

- [8].基于物联网技术的无线数据采集传输终端的研究与应用[J]. 黑龙江科技信息 2013(34)

- [9].远程数据采集传输分及析系统在供热中的应用[J]. 数字技术与应用 2014(03)

- [10].新型多网络模式触控屏数据采集传输仪设计[J]. 金陵科技学院学报 2013(01)

- [11].基于GPRS的环保数据采集传输系统的研究与设计[J]. 工业仪表与自动化装置 2011(02)

- [12].试论变电站微机数据采集传输系统设计[J]. 科技致富向导 2012(03)

- [13].一种新的高性能数据采集传输系统研究[J]. 自动化与仪器仪表 2009(02)

- [14].浅论数据采集传输仪在环保物联网中的应用[J]. 数字技术与应用 2018(04)

- [15].基于GPRS的纯电动汽车数据采集传输系统设计与应用[J]. 电信工程技术与标准化 2011(04)

- [16].智能网络环境监控数据采集传输仪的设计[J]. 现代仪器 2008(06)

- [17].智能温室数据采集传输系统设计[J]. 科技与创新 2017(16)

- [18].一种基于无源传感器的数据采集传输系统设计[J]. 安徽大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [19].数据采集传输仪在污染源在线监控系统的应用及故障处理[J]. 油气田环境保护 2018(01)

- [20].基于嵌入式技术的多参数数据采集传输系统的设计[J]. 信息与电脑(理论版) 2011(18)

- [21].基于GPRS的无线远距离数据采集传输装置[J]. 机电工程 2011(10)

- [22].北京市天然气用户数据采集传输方法的探讨[J]. 城市燃气 2012(07)

- [23].基于北斗卫星数据采集传输一体化终端的研发与应用[J]. 物联网技术 2018(02)

- [24].基于油田污染源数据采集传输仪的技术优化[J]. 能源与节能 2012(02)

- [25].车载辐射环境实验室监测数据采集传输系统的实现[J]. 四川环境 2017(06)

- [26].基于TMS320F2812与AD7610的数据采集传输系统设计[J]. 电子测试 2018(07)

- [27].FreeRTOS在数据采集传输系统中的设计与应用[J]. 宁波职业技术学院学报 2013(06)

- [28].基于ARM和GPRS的数据采集传输仪系统设计[J]. 电子技术 2012(12)

- [29].基于Zigbee的数据采集传输系统的设计[J]. 武汉船舶职业技术学院学报 2009(06)

- [30].基于SIM300C的远程数据采集传输终端设计[J]. 微型机与应用 2009(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/05eb56f09953950faaf55e8d.html