# 小麦秸秆高效厌氧发酵特性研究

### 论文摘要

我国是传统农业大国,众多的农业人口导致农村能源短缺。大力发展沼气技术,既为人们提供了良好的生物质能源,又充分利用了农业、畜牧业废弃物,为农户提供了有机肥料,具有显著的能源、经济、生态和环保效益,已广泛应用于农作物粪便、秸秆等废弃物的资源化利用及无害化处理。厌氧消化指在无氧环境下,利用兼性厌氧菌群或专性厌氧菌群分解有机物质(包括农作物秸秆、粪便、工农业排放出的废弃物中所含的有机物等),同时产生可利用的能源(沼气)的生物处理方法,由于整个消化过程受原料的组成、细菌、真菌等因素的影响,其反应机理非常复杂,厌氧发酵的微生物基本分为三大类:发酵水解性细菌、产氢产乙酸菌、产甲烷菌。在发酵过程中分泌出有特殊催化能力的酶类,这类酶有启动发酵、加速分解的能力,对有机物质分解转化过程有着非常重要的作用。因此,有机物的厌氧发酵过程其实是微生物生化反应的过程,该过程在碳循环中,起着非常重要的作用。探索发酵原料产气量与pH值、挥发性脂肪酸(Volatile fatty acids,VFA)之间的关系,确定最佳原料配比、发酵温度是本研究的关键。本试验在恒温条件下,以不同配比的鸡粪、牛粪、猪粪分别与麦秆的混合物为原料,在20℃～40℃范围内进行厌氧发酵,研究pH值和VFA对沼气产量的影响,结果显示:1、鸡粪与小麦秸秆混合发酵,产气时间约50d。产气速率高温条件下的高于低温。整个发酵过程中,35℃鸡麦3:1产气速率最大,峰值为467 mL/d ,20℃鸡麦1:2产气速率最小,峰值为188 mL/d;40℃鸡麦3:1累积产气量最高,达11492mL,20℃鸡麦3:1累积产气量最低,为3082mL。2、牛粪与小麦秸秆混合发酵,产气时间约39d。产气速率高温条件下的高于低温。整个发酵过程中,40℃牛麦2:1产气速率最大,峰值为815mL/d,20℃牛麦1:1产气速率最小,峰值为147 mL/d;40℃牛麦2:1累积产气量最高,达12315mL,20℃牛麦1:2累积产气量最低,为4468mL。3、猪粪与小麦秸秆混合发酵,产气时间约56d。产气速率高温条件下的高于低温。整个发酵过程中,40℃猪麦3:1产气速率最大,峰值为320mL/d,25℃猪麦2:1产气速率最小,峰值为147 mL/d;40℃牛麦3:1累积产气量最高,达7998mL,25℃猪麦3:1累积产气量最低,为3957mL。4、在相同温度下,各配比之间的产气量存在一定差异。鸡粪与小麦秸秆混合发酵,在25℃、30℃发酵条件下,随着麦秆比例的增加,产气量逐渐递增;在35℃、40℃发酵条件下,随着麦秆比例的减少,产气量逐渐递增。牛粪与小麦秸秆混合发酵,四个温度下,均随着麦秆比例的增加,产气量逐渐减少。猪粪与小麦秸秆混合发酵,在25℃、30℃发酵条件下,随着麦秆比例的增加,产气量逐渐递增;在35℃、40℃发酵条件下,随着麦秆比例的增加,产气量逐渐递减。5、日产气量同pH、VFA三者之间有着密切的关系。pH与日产气量成正比,pH值低于6.9,甲烷菌活性受到抑制,产气量低;日产气量达到高峰时pH值为7.0～7.4。温度波动过大,亦可降低甲烷菌分解VFA的速度,导致VFA积累,使VFA升高,VFA与日产气量及pH成反比,VFA越高,产气量越低。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 研究背景

- 1.2 秸秆与畜禽粪便对环境的危害

- 1.3 秸秆与粪便利用的途径及存在的问题

- 1.4 厌氧发酵研究进展

- 1.4.1 国外厌氧发酵技术研究进展

- 1.4.2 国内厌氧发酵技术研究进展

- 1.5 研究的目的及意义

- 第二章 试验设计与研究方法

- 2.1 试验材料

- 2.2 试验装置

- 2.3 试验方法

- 2.3.1 预处理

- 2.3.2 试验设计

- 2.4 测定项目和方法

- 2.4.1 产气量

- 2.4.2 总固体浓度

- 2.4.3 挥发性脂肪酸

- 2.4.4 pH 值

- 第三章 结果与分析

- 3.1 鸡粪、牛粪、猪粪与小麦秸秆在不同温度下的混合发酵

- 3.2 小麦秸秆与鸡粪不同处理的产气速率及累积产气量

- 3.3 小麦秸秆与牛粪不同处理的产气速率及累积产气量

- 3.4 小麦秸秆与猪粪不同处理的产气速率及累积产气量

- 3.5 pH 值、VFA 对鸡粪麦秸混合配比产气速率的研究

- 3.6 pH 值、VFA 对牛粪麦秸混合配比产气速率的研究

- 3.7 pH 值、VFA 对猪粪麦秸混合配比产气速率的研究

- 第四章 结论与讨论

- 4.1 结论

- 4.2 讨论

- 4.2.1 原材料

- 4.2.2 产气量

- 4.2.3 pH

- 4.2.4 VFA

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].基于产气模型对填埋场垃圾产气速率与气压的估算[J]. 科学技术与工程 2017(26)

- [2].基于垃圾产气速率差异的填埋气体产生量预测模型的探讨[J]. 环境卫生工程 2012(04)

- [3].垃圾土降解过程中孔隙气压变化试验研究[J]. 粉煤灰综合利用 2020(02)

- [4].变压器油中溶解气体产气速率法判断故障的介绍[J]. 电工电气 2014(09)

- [5].测量化学反应速率实验的改进[J]. 中学化学教学参考 2016(05)

- [6].单轴应力状态下贫瘦煤热解产气规律的实验研究[J]. 中国煤炭 2010(10)

- [7].温度对4种不同粪便厌氧消化产气效率及消化时间的影响[J]. 农业工程学报 2008(07)

- [8].尿素和纤维素酶对厌氧发酵的影响[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [9].溴氯甲烷与尿素对奶牛瘤胃微生物体外发酵特性的影响[J]. 畜牧与兽医 2016(11)

- [10].提高充油设备故障的分析诊断能力[J]. 科技致富向导 2012(18)

- [11].批量式沼气发酵中细菌类群变化及其与产气之间的相关性[J]. 中国沼气 2014(01)

- [12].牛粪单级干发酵产气中试研究[J]. 农业环境科学学报 2011(11)

- [13].油浸变压器存在微量乙炔的分析与处理[J]. 山西化工 2019(04)

- [14].施氏假单胞菌应用于IPS技术的可行性试验研究[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [15].餐厨垃圾半干式高温厌氧发酵快速启动试验[J]. 环境卫生工程 2008(06)

- [16].稻壳鸭粪混合物料厌氧消化产沼气模型研究[J]. 环境科学与技术 2016(S2)

- [17].酵母活化对酵母产气特性的影响[J]. 食品与发酵科技 2016(01)

- [18].垃圾自身参数对垃圾产气规律的影响研究[J]. 河南科学 2014(05)

- [19].110kV变压器分接开关故障分析[J]. 变压器 2013(10)

- [20].矿物材料对餐厨垃圾厌氧消化的影响研究[J]. 安徽工程大学学报 2014(03)

- [21].固化/稳定化处理污泥填埋气液转化模式[J]. 环境工程学报 2014(07)

- [22].利用流量法测量化学反应速率——以挂壁式产气速率测量仪为例[J]. 中国现代教育装备 2019(14)

- [23].变压器油中H_2含量增长原因的分析[J]. 电力安全技术 2016(07)

- [24].油色谱分析技术发现110kV变压器引线断股[J]. 山西电力 2015(02)

- [25].总降1号主变色谱异常的分析与处理[J]. 山西冶金 2015(03)

- [26].驯化接种对高固体浓度猪粪厌氧发酵的影响[J]. 复旦学报(自然科学版) 2012(01)

- [27].罗801块原油微生物气化物模实验[J]. 大庆石油学院学报 2011(04)

- [28].一台110kV变压器发生内部过热性故障的分析与思考[J]. 电力标准化与技术经济 2008(01)

- [29].天然气水合物间壁热采实验研究[J]. 西安石油大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [30].固体碱强化水葫芦发酵产沼气的研究[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2014(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/060f0e7c7a68d0b780a85e26.html