# 内蒙古地区内蒙古地区配电网供电可靠性评价及优化

国网内蒙古东部电力有限公司扎赉特旗供电分公司内蒙古扎赉特旗137600

摘要：随着经济社会的快速发展，广大用户对电力企业的供电可靠性的要求不断提高。当前供电可靠性已经成为衡量电力企业的一个重要的技术经济指标，它不仅能反映企业的供电能力，还可以反映企业技术水平和管理水平。作为供电企业，尽可能的减少停电，是供电服务的一项重要的服务，也是核心竞争力所在。因此，研究如何提高内蒙古地区配电网的可靠性，对内蒙古地区电力企业有着非常重要的意义。

关键词：内蒙古地区；配电网；供电可靠性；评价；优化途径

1供电可靠性评估体系

供电可靠性基本情况统计主要包括：用户、线路基础数据、停电用户和事件运行数据。其中线路基础数据包括：线路长度、用户总数、设备属性和上级电源等一些信息；而停电用户和事件的运行数据主要为：停电开始时间、停电结束时间、停电原因、停电设备以及停电主要原因等。停电原因由故障引起的停电频率主要是与设备故障率有关，而故障停电持续时间长短主要是与故障排除过程时间长短有关；而预设停电引起的停电频率则与停电计划安排有关，停电持续时间长短主要由典型工作持续时间影响着。预安排停电的原因主要是：工程供电接入、供电设备线路检修计划、消除供电存在的缺陷等。因此一片区域供电的可靠性主要是由于各种停电需求而造成的共同影响。

2内蒙古地区配电网供电可靠性评估方法

2.1停电原因评估

电力系统的运行状况将会直接影响到当地社会经济的发展，但是在现实的运行中可能会因为电网的计划停电、事故停电以及错峰停电等，造成生产生活的不便。通过对停电原因进行分析，可以更好的保证电网的正常运行。一些事故停电有可能会对电网运行造成不利影响，但是比如错峰停电、计划停电等是为了更好的保证电力系统的发展，实现当地或者整个地区用电的协调，能够保证当地电力部门的良好发展。通过对停电因素的优化，可以减少电力运行部门的工作压力，减少地区性用电的不平衡性，最终保证内蒙古地区配电网的快速发展。

2.2供电可靠性指标

供电的可靠性大小将会直接关系地区发展，关系人民的生产生活。它不仅能够综合体现内蒙古地区配电网对用户的供电量，同时也可以保证该网络的安全运行状况。在对供电可靠性进行评估时需要考虑一下指标：RS1、RS2、RS3等。其中RS1是指由于内外部共同原因而造成的停电，RS2则表示不计外部影响的停电，RS3表示不计系统电源不足造成的限电停电。通过对这一系列指标的评估，能够更好的保证评估质量，减少评估错误，进而维护电网的正常运行。提高内蒙古地区配电网运行安全性和可靠性，有利于实现地区用电的稳定，促进社会经济的发展。

3优化内蒙古地区配电网供电可靠性的途径探讨

3.1提升内蒙古地区配电网系统的科技化水平

在内蒙古地区配电网结构提升期内，应逐步淘汰落后的设备，加大新设备、新技术的推广力度。新设备、新技术的广泛运用，能从根本上保障内蒙古地区配电网供电的可靠性，降低故障率。比如，在新设备中使用SF6断路器。因为SF6气体具有无可比拟的绝缘特性，可以有效延长线路的试用期，扩大检修周期，更为重要的是，SF6断路器通过实践证明，在使用过程中，发生事故的概率是同类设备中最低的，可以有效保障内蒙古地区配电网供电的可靠性。在内蒙古地区配电网运行管理过程中，可以采用配电GIS技术，不但可以减少成本的投入，而且可以提高内蒙古地区配电网的管理水平；再如，在城市内蒙古地区配电网系统建设中，可以选择地下电缆，这样既能节约资源，提高供电可靠性，又可以美化城市。在内蒙古地区配电网重要的组成部分，电气设备的选型必须经过多次评估、试验，保证设备质量，提高设备含金量。

3.2注重落实线路巡查及故障消除

在实践中，及时预防、减少内蒙古地区配电网发生故障，也是提高内蒙古地区配电网供电可靠性的途径之一。实践中，应做到如下几点：一是落实专人管理制度。加强对线路日常的巡检、维护工作，做好详细的巡检、维护工作记录，并进行有重点的编号，对关键电气设备要进行记录归档；二是提高内蒙古地区配电网绝缘水平，防止树木碰线、鸟类碰撞，导致故障发生；同时，应在内蒙古地区配电网四周加装护栏、警示牌，减少人为带来的破坏；三是，由于用电量的剧增，易造成单相接地故障，所以，应采用消弧线圈接地的技术，避免过电压的产生。

3.3实行定期检修并做好停电工作

现阶段我国停电的只要方式有三：一是计划停电，根据实际需要，申请下一个月的停电计划；二是临时停电，主要针对突发性故障而做的临时停电；三是夜间停电，主要为了避免影响人们白天正常生活，在保障安全的前提下，进行夜间作业。但是，为了提高内蒙古地区配电网供电的可靠性，应适当改变传统的停电检修观念，可以采用分段停电等措施，以保证安全供电。以往检修工作一般都是在故障发生后进行，而如今，应对采用状态检修，即检修的对象，主要为运行中的设备状态，这种状态检修方式，更具有针对性，保证设备原件能物尽其用，减少浪费，根本上降低了停电次数，提高了内蒙古地区配电网供电的可靠性。

3.4提升内蒙古地区配电网供电可靠性的管理

要提升内蒙古地区配电网供电的可靠性，首先落实管理责任制，树立正规管理理念，各司其职，并实现各个部门的协调配合。例如在检修时安排停电管理上，供电企业要与政府等部门及时协调沟通，有计划安排停电，对于存在的问题及时解决，还要针对供电设备的复杂性，以及负荷的不断增加，做出对整个内蒙古地区配电网的风险评估决策，排除潜在风险，避免内蒙古地区配电网存在安全隐患。内蒙古地区配电网管理中，供电企业要实行逐级管理制度，合理编排管理小组，实现部门、人员的密切配合，并做出科学分析，同时制定月度、季度计划，如停电计划，避免发生重复停电情况。另外加强人员奖惩制度，明确管理责任，加强对相关工作人员的培训，提升专业水平，避免人为因素对内蒙古地区配电网可靠性产生影响。

3.5实现内蒙古地区配电网管理系统的自动化

科学技术的进步，使得信息化管理被各行各业广泛采用。其信息化管理和计算机自动监控系统对于供电企业的发展大有裨益，不仅能提升内蒙古地区配电网供电的可靠性，还能有效减少人员工作量，实现供电企业经济效益最大化。内蒙古地区配电网管理系统自动化能实现数据监视和采集，并能实现自动绘图与设备监控，这是集网络分析和负荷管理控制于一体的综合系统自动化管理体系。内蒙古地区配电网管理系统自动化的使用，能通过网络对内蒙古地区配电网进行实时监测，便于管理人员及时掌握设备的运作情况，当出现故障时，内蒙古地区配电网自动化还会实现故障段的自动隔离，同时不影响其他段的正常供电。在进行内蒙古地区配电网管理系统自动化的选择时，要结合供电企业自身实际情形，对电网状态、负荷管理等进行信息收集和管理，实现故障的实时监测，从而不断提升内蒙古地区配电网供电的可靠性。

结语

随着我国经济社会的快速发展，电力市场化改革也在不断深入，提高内蒙古地区配电网的供电可靠性是供电企业的核心竞争力所在，如何加强供电可靠性的管理，推广先进的技术和设备，切实提高供电可靠性，是摆在每个电力企业的一项重要工作。作为电力工作者，要结合实际工作和行业形势不断地学习和研究，在实践中有效提高供电可靠性。

参考文献：

[1]黄亮标.内蒙古地区配电网供电可靠性评价及优化措施[J].东北电力技术，2014（06）：41-44.

[2]吉利.提高城市内蒙古地区配电网供电可靠性的措施分析[J].中国电业（技术版），2011（11）：58-60.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/063cb4a0fa54705000024576.html