# 功能性耐高温聚氨酯的制备与性能测试

### 论文摘要

聚氨酯（PU）是一种介于一般橡胶与塑料之间的弹性体,它性能优越,应用范围广,但是PU的力学性能与热稳定性不佳,这导致PU的应用受到了限制。聚酰亚胺是一种耐热性能优异的高分子化合物,在聚氨酯链段中引入酰亚胺结构可以显著提高聚氨酯的耐热性以及力学强度。高度支化结构由于其独特的结构,利用高度支化结构改性聚氨酯能提高PU的力学强度。环氧树脂是一种高模量、高强度的优质材料,用PU作为环氧树脂的固化剂可以合成性能优异的共聚物。有机硅材料具有特殊性能,可以赋予聚合物某些特殊性能。本文用甲苯-2,4-二异氰酸酯（TDI）、聚碳酸酯二醇（PCDL）、3,3’,4，4’-二苯醚四羧酸二酐（ODPA）、KH-550合成出硅烷封端的聚氨酯酰亚胺。由于成功引入酰亚胺基团以及硅氧烷,材料的耐热性能得到了明显的提高,初始分解温度达到300℃以上,耐热性能随着加入ODPA量的增多而增强。引入的力学强度高的酰亚胺芳杂环导致新材料的拉伸强度要比PU高许多,材料的储能模量也增大。用TDI、PCDL、 DMPA以及ATA为原料合成高度支化结构的水性聚氨酯,然后用环氧树脂与产物进行交联合成出超支化水性聚氨酯-环氧树脂共聚物。通过红外与核磁表征,己成功合成出HBWPU/EP。通过TG和拉伸测试,发现支化结构的引入使得产物的热稳定性以及拉伸强度,而EP的引入更是大大提高热稳定性与力学性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1 聚氨酯

- 1.1 聚氨酯合成原料

- 1.2 聚氨酯的结构

- 2 水性聚氨酯

- 2.1 亲水扩链剂

- 2.2 成盐剂

- 2.3 溶剂

- 3 聚氨酯-酰亚胺

- 3.1 聚氨酯-酰亚胺合成方法

- 3.1.1 预聚法

- 3.1.1.1 PU预聚体法

- 3.1.1.1.1 NCO-PU预聚体与二酐反应

- 3.1.1.1.2 NCO-PU预聚体与氨基封端酰亚胺反应

- 3.1.1.1.3 NCO-PU预聚体与羟基封端酰亚胺反应

- 3.1.1.1.4 NCO-PU预聚体与聚酰胺酸反应

- 3.1.1.2 PI预聚体法

- 3.1.2 一步法

- 3.1.3 Diel-Alder法

- 3.1.4 Curtius法

- 3.2 聚氨酯-酰亚胺的应用前景

- 4 高度支化聚氨酯

- 4.1 高度支化聚合物简介

- 4.2 高度支化聚氨酯（HBPU）的合成

- 4.3 高度支化聚氨酯的应用

- 4.3.1 聚合物固体电解质

- 4.3.2 固-固相变储热材料

- 4.3.3 印刷油墨

- 4.3.4 制备金属纳米粒子

- 5 聚氨酯-环氧树脂

- 5.1 聚氨酯-环氧树脂的合成方法

- 5.1.1 共混法

- 5.1.2 接枝共聚法

- 5.1.3 环氧开环法

- 5.1.3.1 端氨基聚氨酯与环氧基团开环

- 5.1.3.2 端异氰酸根聚氨酯预聚体与环氧基团开环

- 5.1.3.3 聚氨酯中的羧基开环环氧基团

- 5.2 聚氨酯-环氧树脂材料的应用

- 6 聚氨酯的有机硅改性

- 7 选题的目的和意义

- 第二章 硅烷封端聚氨酯-酰亚胺的制备及性能研究

- 1 实验部分

- 1.1 实验原料

- 1.2 主要的实验仪器

- 1.3 主要测试表征仪器

- 2 分析与测试

- 2.1 -NCO含量的测定

- 2.1.1 方法原理

- 2.1.2 试剂

- 2.1.3 分析步骤

- 2.2 红外光谱（FT-IR）

- 2.3 示差扫描量热分析（DSC）

- 2.4 热重分析（TGA）

- 2.5 拉伸强度的测定

- 2.6 动态热力学分析（DMA）

- 3. 硅烷封端聚氨酯-酰亚胺的制备

- 4 结果与讨论

- 4.1 预聚体NCO含量的测定

- 4.2 红外光谱分析

- 4.3 DSC分析

- 4.4 热重分析

- 4.4.1 硅烷偶联剂对PU的TG曲线影响

- 4.4.2 ODPA含量对PUI-Si的TG曲线影响

- 4.5 力学性能测试

- 4.6 DMA分析

- 5 本章小结

- 第三章 环氧树脂改性超支化水性聚氨酯

- 1 实验部分

- 1.1 实验原料

- 1.2 主要的实验仪器

- 1.3 仪器

- 2 分析与测试

- 2.1 -NCO含量的测定

- 2.2 红外光谱（FT-IR）

- 2.3 核磁共振谱（NMR）

- 2.4 水分散液粒径测试（PCS）

- 2.5 热重分析（TGA）

- 2.6 拉伸强度的测定

- 3 高度支化水性聚氨酯合成

- 3.1 端氨基高度支化水性聚氨酯的合成

- 3.2 环氧树脂改性超支化水性聚氨酯材料的制备

- 4 结果分析与讨论

- 4.1 预聚体NCO含量的测定

- 4.2 红外光谱分析

- 13C NMR分析'>4.313C NMR分析

- 4.4 高度支化水性聚氨酯的粒径

- 4.5 TG分析

- 4.5.1 nNCO/nOH比值对HBWPU热失重的影响

- 4.5.2 EP的引入对聚氨酯热失重的影响

- 4.6 力学性能测试

- 4.6.1 支化度对HBWPU应力-应变的影响

- 4.6.2 EP加入量对HBWPU/EP应力-应变的影响

- 5 本章小结

- 第四章 结论

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于二次乳化的多粒径高固含芳香族水性聚氨酯的制备[J]. 广州化工 2019(23)

- [2].硬段类型和含量对嵌段聚氨酯脲性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2020(01)

- [3].曲线超高段聚氨酯固化道床施工变形控制[J]. 铁道建筑 2020(03)

- [4].含氟聚硅氧烷对大豆油基水性聚氨酯性能的影响[J]. 胶体与聚合物 2020(01)

- [5].预制热水保温管聚氨酯炭化危害及预防[J]. 煤气与热力 2020(06)

- [6].高固含芳香族水性聚氨酯的制备与性能研究[J]. 广州化工 2020(12)

- [7].水性聚氨酯性能评估及其仿皮着色涂层应用[J]. 现代纺织技术 2020(04)

- [8].水性聚氨酯的类型、合成方法和应用[J]. 印染助剂 2020(06)

- [9].水性聚氨酯关键技术及市场新需求分析[J]. 化工设计通讯 2020(07)

- [10].聚氨酯软管气体介质泄漏率的研究[J]. 液压气动与密封 2020(09)

- [11].水性聚氨酯的高效阻燃研究[J]. 化学研究与应用 2020(09)

- [12].聚氨酯塑胶问题跑道产生的原因及改进措施[J]. 粘接 2019(11)

- [13].具有高疏水性的水性聚氨酯[J]. 乙醛醋酸化工 2019(11)

- [14].科思创展示其环保涂层织物及皮革用水性聚氨酯技术[J]. 聚氨酯工业 2016(06)

- [15].聚氨酯跑道的风险管理[J]. 广东建材 2017(01)

- [16].聚氨酯文献题录(六十)[J]. 化学推进剂与高分子材料 2017(02)

- [17].黎明化工院首创复合型聚氨酯记忆棉材料[J]. 合成纤维 2017(03)

- [18].水性聚氨酯防腐涂料的研究现状[J]. 现代涂料与涂装 2017(02)

- [19].提高水性聚氨酯耐水性的研究进展[J]. 化工新型材料 2017(05)

- [20].聚氨酯复合牵引带粘合强度校核研究[J]. 机电工程技术 2017(04)

- [21].聚醚硅氧烷二元醇改性蓖麻油基水性聚氨酯的合成及性能[J]. 中国塑料 2017(06)

- [22].抗菌水性聚氨酯研究进展[J]. 聚氨酯工业 2017(03)

- [23].形状记忆聚氨酯及其在生物医学材料中的应用[J]. 塑料工业 2017(04)

- [24].高固含量无溶剂水性聚氨酯的制备[J]. 聚氨酯工业 2017(04)

- [25].水性聚氨酯的改性及在压敏胶中的应用研究进展[J]. 胶体与聚合物 2015(04)

- [26].水性聚氨酯木器漆的研究进展[J]. 广东化工 2015(21)

- [27].水性聚氨酯薄壁材料研究进展[J]. 涂料技术与文摘 2015(12)

- [28].水性聚氨酯/羧基丁苯橡胶复合材料的制备及性能研究[J]. 涂料工业 2016(01)

- [29].聚氨酯企业有望享受税改优惠[J]. 粘接 2016(03)

- [30].水性聚氨酯复鞣剂的研究进展及发展趋势[J]. 中国皮革 2016(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/063d15489113a5bd8a5901cc.html