# 基于无线传感器网络的医院输液监测技术研究

### 论文摘要

随着我国医疗事业的飞速发展,现代医院规模日益扩大。医院越来越需要能够对病人的输液情况进行监测的技术。目前输液监测技术主要分为有线和无线两大类。由于有线监测技术大多还是依赖人工完成呼叫,线路安装位置固定,病人使用不方便。因此,无线监测技术越来越受到人们的关注。本文首先针对病人在医院输液时护士不能随时照顾好每一位病人的问题,利用无线传感器网络技术,设计了一种基于无线传感器网络的输液监测装置,该装置由非接触式液面传感器(Sensor)、微控制器(MCU)、无线收发器(Radio)、信息存储器(Flash)、电源转换模块及电池组成。针对输液监测装置没有硬件去抖动机制,容易产生误报警的问题,本文设计并实现了一种中断积累的报警方法,该方法通过累加外部中断次数,判断中断源的连续性和完整性;其次,本文针对有线信号和无线信号需要相互转换的问题,设计了一种工作模式简单的中心汇聚网关。该网关不直接从无线数据包内获取原始信息进行加工,而是将整个无线数据包作为原始信息完全封装成有线信号,有线接收端接收到该信号后才对信息进行完全解析。这种工作模式在很大程度上缓解了中心汇聚网关的瓶颈问题。最后,本文在上述工作的基础上,设计了一种输液无线监测系统。该系统包括无线传感器监测网络、护士站监测中心及输液监测管理软件三个部分。护士站监测中心主要由中心汇聚网关、监控主机和数据库组成。护士站监测中心负责整个监测区域病人输液信息的收发、存储和处理,向监测网络下达命令。输液监测软件运行在监控主机上,为医护人员随时察看病人的输液情况提供友好的图形界面。实验表明:输液监测装置能实时采集输液器滴管的液体信息并自动组建无线监测网络;中断积累的报警方法明显抑制了误报警信息,提高了监测装置报警的准确性;中心汇聚网关的工作模式能准确快速地完成有线信号和无线信号之间的转换;基于无线传感器网络的输液监测系统能够对病人输液进行有效的监测。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 附图索引

- 附表索引

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及研究意义

- 1.2 无线传感器网络研究现状

- 1.3 医院输液无线监测技术研究现状

- 1.4 本文所做的工作

- 第二章 无线传感器网络概述

- 2.1 无线通信技术对比

- 2.2 无线传感器网络体系结构

- 2.3 无线传感器网络关键技术

- 2.4 IEEE802.15.4（ZigBee）协议栈

- 2.5 TinyOS 与 NesC 语言

- 第三章 基于WSN 的医院输液无线监测装置研究

- 3.1 输液无线监测装置功能与结构

- 3.1.1 输液无线监测装置功能

- 3.1.2 输液无线监测装置结构

- 3.2 输液无线监测装置电路设计

- 3.2.1 微控制器及外围电路

- 3.2.2 无线收发器及外围电路

- 3.2.3 非接触式液面传感器及外围电路图

- 3.2.4 电源转换模块及外围电路

- 3.3 输液无线监测装置嵌入式软件设计

- 3.3.1 开发工具

- 3.3.2 软件设计

- 3.4 小结

- 第四章 基于WSN 的医院输液监测系统中心汇聚网关研究

- 4.1 输液无线监测系统中心汇聚网关功能与结构

- 4.1.1 中心汇聚网关功能

- 4.1.2 中心汇聚网关结构

- 4.2 输液无线监测系统中心汇聚网关电路设计

- 4.3 输液无线监测系统中心汇聚网关协议转换功能设计

- 4.4 中心汇聚网关与监控主机之间的数据包格式设计

- 4.5 小结

- 第五章 基于WSN 的医院输液监测系统研究

- 5.1 输液无线监测系统功能和结构

- 5.1.1 输液无线监测网络

- 5.1.2 护士站监测中心

- 5.2 输液无线监测系统电路设计

- 5.3 输液无线监测系统管理软件设计

- 5.4 实验结果与分析

- 5.4.1 实验设备与场景

- 5.4.2 输液无线监测装置功能测试

- 5.4.3 中心汇聚网关协议转化功能测试

- 5.4.4 输液无线监测系统控制功能测试

- 5.5 小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 主要成果

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/064379199ebe230df41bfa6b.html