# 二甲醚闪急沸腾喷雾的数值模拟和实验研究

### 论文摘要

本文针对二甲醚闪急沸腾喷射雾化与蒸发混合过程进行了深入的理论与实验研究，研究内容主要集中在闪急沸腾条件下的二甲醚喷雾混合相关过程的机理分析及模型的建立上，并在此基础上进行了二甲醚闪急沸腾喷雾的多维数值模拟。为了构建闪急沸腾喷雾的非现象学模型，本文在气泡生长一维模型的基础上，编写了一个可用于模拟均匀过热液体内部气泡生长过程的计算程序。计算程序的有效性通过过热水中的气泡生长实验数据进行了验证。在准确计算二甲醚各主要热物性参数的基础上，本文利用该计算程序对二甲醚气泡生长过程进行了模拟计算，重点研究了环境压力和燃油温度对二甲醚气泡生长的影响。研究结果表明，根据气泡生长的加速度曲线，二甲醚气泡的生长过程可划分为表面张力控制阶段、过渡阶段和传热控制阶段。在不同的阶段，气泡生长表现出不同的特点，而这是抑制气泡生长的作用在气液界面上的液体动压和促进气泡生长的热边界层内的热反馈效应共同作用、相互竞争的结果。为了深入研究过热燃油喷射的雾化机理，本文将雾化问题的研究范围拓展至喷雾的上游边界—喷嘴内部流动。根据发动机燃油喷射的实际情况将气泡流确定为过热液体在喷嘴内的流动形态。鉴于目前较为常用的一维模型和多维模型都无法给出气泡在喷嘴内部生长的更多细节，本文将“内部模式”与“外部模型”有效地结合起来，在合理的假设前提下提出了一个改进的适用于过热液体的喷嘴内部流动模型。该一维模型可对气泡在喷嘴内的生长过程进行模拟计算，并为闪急沸腾喷雾的多维数值模拟提供较为准确的初始条件。模型的有效性通过初始喷雾锥角的实验结果得到了初步验证。作为分析流体运动稳定性的有效工具，线性稳定性分析法在燃油射流雾化机理的研究中得到了广泛的应用。为此，本文在已有的理论基础上，采用线性稳定性分析法推导得到了一个可描述闪急沸腾射流不稳定性的色散方程，并对影响二甲醚射流不稳定性的多个因素进行了研究和分析。研究结果表明，在普通射流条件下，提高射流速度和减小液体粘性有利于改善雾化效果，而表面张力和环境介质对射流稳定性的影响则相对比较复杂，需要具体问题具体分析。在闪急沸腾条件下，气相体积分数和射流锥角越大，射流越不稳定，射流雾化效果越好，这也被认为是除气泡的微爆效应之外，闪急沸腾喷雾能极大地改善雾化效果的另一个重要原因。大量的实验研究表明，在闪急沸腾条件下，气泡的微爆作用是促使燃油射流或者油滴发生雾化的主要原因，但是气泡为何破碎、何时破碎、如何破碎等至今仍不十分清楚。鉴于此，本文继续采用线性稳定性分析法，考虑粘性应力对气泡生长不稳定性的影响，在已有的理论基础上重新推导了气泡生长不稳定性的色散方程，建立了新的液滴破碎准则，并确定了子液滴的特性参数。研究结果表明，气泡Weber数和气泡的体积分数越大，扰动增长速率就越大。当气泡生长速度较小时，即使初始的油滴／气泡半径比不同，破碎时刻的气泡体积分数也基本保持不变，而气泡破碎时间将随着气泡生长速度的增大或者初始油滴／气泡半径比的减小而缩短。鉴于KIVA程序中的液滴蒸发子模型并不适用于闪急沸腾喷雾，本文在两区模型的基础上对其进行了相应的改进，通过质量守恒和能量守恒，得到了过热液滴的半径和温度的表达式。在将气泡破碎模型和改进后的液滴蒸发模型与KIVA程序耦合之后，本文对两组高压共轨喷雾实验进行了多维模拟，计算结果表明，喷雾贯穿距的预测值与实测值基本吻合，油滴索特平均直径(SMD)与实验结果吻合较好，这也间接验证了气泡破碎模型和液滴蒸发模型的有效性。本文采用高速摄像技术对二甲醚闪急沸腾喷雾进行了实验研究，重点考察了喷嘴启喷压力、喷孔直径和环境背压对喷雾形态和宏观特性参数的影响。实验结果表明，喷嘴启喷压力越大，喷雾贯穿距越大，而喷孔直径和环境背压的变化对喷雾贯穿距的影响比较复杂，但也基本上可认为是促进贯穿距增大的有利因素和阻碍贯穿距增大的不利因素相互竞争的结果；另外，喷嘴启喷压力越小、喷孔直径越大、环境背压越低，喷雾锥角就越大。最后，本文对基准条件下的喷雾实验进行了多维模拟，计算结果与实验结果取得了较好的一致。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 选题背景及研究意义

- 1.2 闪急沸腾喷雾的基本原理

- 1.3 闪急沸腾喷雾的研究概况

- 1.4 喷雾混合过程多维模拟的研究概况

- 1.5 本文的主要研究工作

- 2 二甲醚在闪急沸腾条件下的气泡生长数值模拟研究

- 2.1 气泡生长的一维模型

- 2.2 二甲醚热物性参数的计算

- 2.3 计算结果及分析

- 2.4 本章小结

- 3 闪急沸腾条件下的喷嘴内部流动研究及建模

- 3.1 喷嘴内部流动的研究概况

- 3.2 一维流动模型的建立

- 3.3 喷嘴出口处初始条件的计算

- 3.4 喷嘴内部流动模型的验证

- 3.5 本章小结

- 4 二甲醚在闪急沸腾条件下的射流不稳定性研究

- 4.1 流体流动的不稳定概念

- 4.2 流体流动不稳定的研究方法

- 4.3 射流不稳定性的研究概况

- 4.4 色散方程的推导

- 4.5 色散方程的求解

- 4.6 计算结果及分析

- 4.7 本章小结

- 5 二甲醚在闪急沸腾条件下的气爆雾化和液滴蒸发研究

- 5.1 色散方程的推导

- 5.2 破碎准则的建立

- 5.3 子液滴特性参数的确定

- 5.4 液滴蒸发模型的改进

- 5.5 计算结果及分析

- 5.6 本章小结

- 6 二甲醚闪急沸腾喷雾的实验研究

- 6.1 喷雾实验装置

- 6.2 实验条件

- 6.3 实验结果的对比和分析

- 6.4 本章小结

- 7 全文总结与展望

- 7.1 全文总结

- 7.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 攻读博士学位期间发表的主要论文

- 附录2 二甲醚气泡生长计算程序

### 相关论文文献

- [1].聚甲氧基二甲醚的合成与应用进展[J]. 乙醛醋酸化工 2020(02)

- [2].液化石油气中二甲醚检验方法研究[J]. 化工设计通讯 2016(08)

- [3].一种聚甲氧基二甲醚的制备方法[J]. 乙醛醋酸化工 2016(12)

- [4].一种等离子体活化二氧化碳制备二甲醚的装置[J]. 乙醛醋酸化工 2016(12)

- [5].甲醛、二甲醚联产工艺[J]. 乙醛醋酸化工 2017(02)

- [6].毛细管柱气相色谱法测定液化石油气中二甲醚含量[J]. 化学分析计量 2017(01)

- [7].超临界二甲醚喷雾特性的试验研究[J]. 武汉科技大学学报 2017(02)

- [8].二甲醚在杀虫气雾剂中的风险分析[J]. 化工管理 2017(11)

- [9].邻苯二酚亚甲醚合成工艺探索[J]. 广东化工 2017(16)

- [10].甲醇制二甲醚固体酸催化剂的研究进展[J]. 炼油与化工 2016(01)

- [11].液化石油气中二甲醚检测方法研究进展[J]. 中国市场 2016(06)

- [12].二甲醚介电常数随温度变化特性及应用研究[J]. 西北大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [13].二甲醚检测方法的改进及其应用[J]. 广州化工 2016(08)

- [14].二甲醚在玻璃熔解炉中的燃烧分析[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [15].2014年二甲醚行业市场持续低迷 市场行情整体跌势[J]. 乙醛醋酸化工 2015(02)

- [16].高原地区二甲醚燃烧器的选型研究[J]. 工业加热 2015(02)

- [17].二甲醚对乙醇内燃机性能的影响[J]. 北京工业大学学报 2015(05)

- [18].粗醇生产二甲醚过程中结蜡的解决办法[J]. 化工管理 2015(18)

- [19].浅议二甲醚的合成工艺[J]. 科技致富向导 2014(14)

- [20].二甲醚及其应用技术分析[J]. 民营科技 2013(12)

- [21].论液化石油气中二甲醚含量的检测方法[J]. 科技致富向导 2012(12)

- [22].瓶装民用二甲醚的充装和使用[J]. 科技致富向导 2010(23)

- [23].环戊基甲醚反应精馏模拟与优化[J]. 现代化工 2017(02)

- [24].二甲醚产业何去何从[J]. 中国石化 2017(04)

- [25].一种制备聚甲氧基二甲醚的工艺方法[J]. 乙醛醋酸化工 2017(01)

- [26].固定床一步法制二甲醚催化剂性能[J]. 工业催化 2017(08)

- [27].二甲醚发展前景及加快实施《液化二甲醚钢瓶》地方标准的重要意义[J]. 内蒙古石油化工 2016(Z1)

- [28].二甲醚系统粗甲醚冷凝器改造及应用[J]. 小氮肥 2015(01)

- [29].气雾剂级二甲醚脱胺脱水实验研究[J]. 低温与特气 2015(02)

- [30].一步法合成二甲醚分离工艺的研究进展[J]. 化工技术与开发 2015(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0651789bb83af8a6a109bc5d.html