# 污泥烧结制陶粒机理及工艺研究

### 论文摘要

污水污泥是城市污水处理过程中产生的一种固体废物,富含病原体、微生物等,环境危害性大,处理不当很容易引起二次污染。目前我国污水污泥的处理处置方式集中在填埋、土地利用及少量焚烧,缺乏行之有效的措施,因此开辟一条新的污泥资源化利用途径显的尤其重要。本文提出利用污水污泥烧结制取陶粒的技术路线,是一种比较新的污泥资源化方向,处理污泥的同时可达到一定的经济效益。首先分析污水污泥的化学成分并对污泥烧结过程进行热分析研究,得出污泥的无机组分与粘土类似,可以作为原料烧结制陶粒,但污泥烧失量大,需加入适宜辅料辅助烧结,本实验选取粉煤灰和粘土作为辅料,经热分析研究,辅料烧失量均小于10%。通过加压成型和常压成型两种造粒方式开展试验研究,分析了原料配比、烧结温度和烧结温度保持时间对污泥陶粒产品的抗压强度、吸水率和密度等性能指标的影响趋势,同时指出了污泥陶粒的烧结机理,结果表明,综合考虑产品性能与经济性,适宜的物料配比为干污泥50%、粉煤灰30%、粘土20%,适宜的烧结温度1150℃,烧结温度保持时间30min。此时,加压成型陶粒产品的抗压强度可达27MPa,吸水率可控制在12%左右,堆积密度可控制在900kg/m3以下,符合国家GB/T1743.1-1998规定的900kg/m3级别的轻集料的各特性要求。常压成型陶粒产品抗压强度和密度满足500kg/m3级别的轻骨料的要求,但吸水率高于标准。对烧结过程中重金属固化情况进行研究,通过检测污泥陶粒烧结前后的重金属含量,本工艺对Cu、Ni、Zn三种难挥发重金属固定率在60%-80%左右,对易挥发的Pb、Cd固定率在20%-30%,但由于污泥中Pb、Cd含量比较少,所以本工艺对重金属的固定效果比较理想。最后结合污泥干化工艺,设计了集污泥干燥及污泥烧结为一体的陶粒制造系统,该系统具有物质和能量内部循环的特征。本设计不仅最大限度地减少了污泥的排放和能量的消耗,而且能够制备出质地优良的陶粒,保证环境效益的同时获得了一定的经济效益。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 污水污泥的产生、特性与危害

- 1.1.1 污水污泥的产生

- 1.1.2 污水污泥的特性与危害

- 1.2 污水污泥的处理处置

- 1.2.1 污水污泥的处理方法

- 1.2.2 污水污泥的处置方法

- 1.2.3 国内外处理现状

- 1.3 陶粒的性质及用途

- 1.3.1 陶粒简介

- 1.3.2 陶粒的种类

- 1.3.3 陶粒的性能

- 1.3.4 陶粒的用途及生产工艺

- 1.4 课题研究意义及应用价值

- 1.4.1 研究意义

- 1.4.2 经济价值

- 1.5 研究内容及技术路线

- 第2章 污泥烧结过程热分析研究

- 2.1 实验材料与方法

- 2.1.1 样品预处理

- 2.1.2 实验仪器与方法

- 2.2 污泥烧结热行为分析

- 2.3 污泥陶粒烧结机理

- 2.3.1 烧结技术概述

- 2.3.2 主要化学成分在烧成中的作用

- 2.3.3 决定污泥陶粒膨胀的因素

- 第3章 污水污泥烧结制陶粒实验研究

- 3.1 实验材料与方法

- 3.1.1 实验材料

- 3.1.2 样品预处理与实验仪器

- 3.1.3 实验方案与分析方法

- 3.2 操作条件对烧结产品抗压强度的影响

- 3.3 操作条件对烧结产品吸水率的影响

- 3.4 操作条件对烧结产品密度的影响

- 3.5 操作条件对烧结产品烧失率的影响

- 3.6 本章小结

- 第4章 烧结过程中重金属固化实验研究

- 4.1 实验方法

- 4.1.1 消解

- 4.1.2 配备标液

- 4.2 实验原理

- 4.3 实验结果分析

- 第5章 污泥烧结制陶粒工艺研究

- 5.1 烧结工艺设计

- 5.2 系统的工艺设计计算

- 5.2.1 物料的计算

- 5.2.2 热能的计算

- 5.2.3 废水的计算

- 5.2.4 废气的计算

- 5.3 效益核算

- 5.3.1 建厂规模与条件

- 5.3.2 投资估算

- 5.3.3 成本估算

- 5.3.4 经济效益分析

- 5.4 工艺创新点

- 5.5 应用前景

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表（含录用）的学术论文

### 相关论文文献

- [1].戴晓虎:污泥安全处理处置与资源资源化现状、瓶颈与解决途径[J]. 给水排水动态 2017(04)

- [2].多层烧结工艺在冶金污泥上的应用[J]. 柳钢科技 2019(03)

- [3].污泥资源利用研究新进展[J]. 中国非金属矿工业导刊 2019(04)

- [4].一种用于污泥干燥的热发生系统设计[J]. 化工设计通讯 2019(12)

- [5].添加餐厨油脂对高含固污泥热水解及厌氧消化的影响[J]. 环境工程学报 2019(12)

- [6].蚯蚓粪对城镇污泥降解的影响[J]. 环境工程技术学报 2020(01)

- [7].乳化污泥固液分离设备的研制[J]. 矿冶 2020(01)

- [8].制革含铬污泥制备陶粒的性能研究[J]. 低碳世界 2020(01)

- [9].污泥中有机质及微生物对混凝土长期稳定性的影响评估[J]. 住宅与房地产 2020(02)

- [10].委内瑞拉油田污泥脱水橇设计[J]. 油气田地面工程 2020(04)

- [11].暂存库填埋调质污泥的压缩与固结特性[J]. 环境工程学报 2020(04)

- [12].白酒废水污泥特征及资源化利用思考[J]. 区域治理 2020(03)

- [13].燃煤机组污泥掺烧项目工程设计[J]. 热力发电 2020(04)

- [14].污泥掺混煤粉燃烧过程的数值模拟模型适应性研究[J]. 热能动力工程 2020(02)

- [15].制革污泥铬形态表征[J]. 皮革制作与环保科技 2020(03)

- [16].制革厂污泥改良土壤对四种芳烃农作物的影响[J]. 皮革制作与环保科技 2020(04)

- [17].制革污泥中铬的提取及测定方法分析[J]. 皮革制作与环保科技 2020(02)

- [18].制革污泥对两种不同土壤中生长的罗勒叶油的产量的影响[J]. 皮革制作与环保科技 2020(04)

- [19].大型循环流化床锅炉污泥掺烧技术研究[J]. 电力设备管理 2020(05)

- [20].周期性污泥调堵技术应用[J]. 内蒙古石油化工 2020(02)

- [21].城镇污泥对麦地农田土壤环境影响[J]. 安徽农学通报 2020(11)

- [22].乌鲁木齐市城市污泥保水特性的研究[J]. 环境保护科学 2020(04)

- [23].掺烧污泥循环流化床锅炉污泥给料及配风系统设计与应用[J]. 能源研究与信息 2020(02)

- [24].蚯蚓处理造粒污泥的实验研究[J]. 广东化工 2020(16)

- [25].含氟污泥的理化性质及其对水泥性能和环境安全性的影响[J]. 硅酸盐学报 2020(08)

- [26].超声与溶菌酶协同强化印染污泥溶胞效果研究[J]. 应用化工 2020(08)

- [27].废水处理中污泥减量技术现状及发展趋势[J]. 智能城市 2020(17)

- [28].基于微生物新陈代谢过程的污泥原位减量技术进展[J]. 环境工程学报 2020(09)

- [29].EDTA滴定法快速测定粘胶污泥含锌方法探讨[J]. 人造纤维 2020(04)

- [30].含有毒有害组分有机污泥的湿式氧化减量技术[J]. 净水技术 2020(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/06889b653c257e639a884e3f.html