# 观测型水下机器人结构及其惯性导航方法研究

### 论文摘要

随着科学技术的发展,人类已经进入开发和利用海洋的时代。作为用在一般潜水技术不可能达到的深度进行各种综合考察和研究的水下机器人,一直受到广泛的关注与研究。水下机器人的研制属于一个庞大的系统化工程,导航定位系统便属于里面的关键技术之一,它直接影响着水下机器人的工作性能。本文结合课题背景,进行了观测型水下机器人的本体结构设计工作,并在此基础上对其导航定位技术展开研究。研究结果表明捷联惯性导航系统为一种适合此类型机器人的导航定位系统。本文共分六章:第一章概述了国内外水下机器人的发展和研究状况,介绍了常用的水下机器人导航定位系统,并分析了它们的优缺点,最后提出了本论文的研究目的、意义和主要内容。第二章结合水下机器人的设计原则以及成功设计经验,完成了观测型水下机器人的本体结构设计,提出采用分层框架式主体结构,4+1格式的推进器布局来完成机器人运动的设计方案,并细化了各个关键部件的设计研究。第三章主要针对用于水下机器人的捷联惯导系统,展开了具体的导航算法的比较研究。然后针对整个捷联惯导系统,使用Matlab语言编制了从轨迹生成、到惯导解算处理的仿真模块,验证了惯导算法的导航功能。第四章根据相应的惯导算法,结合实际的惯性器件,利用LabView软件编制了用于水下机器人惯导系统的实时处理软件。实验表明在现有的软硬件环境下,惯导系统能很好的跟踪机器人的姿态运动。第五章对导航过程中出现的误差现象进行了分析,并研究了器件误差对于导航精度的影响。针对水下机器人惯导系统存在的误差,提出了采用机器人周期性浮出水面,利用GPS信号进行卡尔曼滤波修正误差的解决方案。仿真的结果表明这种方法的确能有效地抑制惯导系统误差发散现象。第六章主要对本课题的研究工作进行总结,并对下一步工作进行了展望。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 水下机器人国内外发展和研究概况

- 1.2.1 水下机器人国外发展概况

- 1.2.2 水下机器人国内发展概况

- 1.3 水下机器人导航定位系统

- 1.4 论文研究目的和意义

- 1.5 论文研究内容

- 1.6 本章小结

- 第二章 观测型水下机器人结构设计

- 2.1 水下机器人总体设计构思

- 2.2 水下机器人形体设计

- 2.3 推进系统设计

- 2.3.1 推进器数量确定

- 2.3.2 推进器布局设计

- 2.3.3 推进器结构设计

- 2.4 浮力筒设计

- 2.4.1 浮力筒耐压结构设计

- 2.4.2 浮力筒密封结构设计

- 2.5 浮力块选型设计

- 2.6 俯仰机构设计

- 2.7 水下机器人总体结构

- 2.8 本章小结

- 第三章 水下机器人捷联惯导技术研究

- 3.1 观测型水下机器人导航方案选择

- 3.1.1 水下机器人捷联惯导原理

- 3.2 捷联惯导系统算法

- 3.2.1 捷联惯导的姿态算法

- 3.2.2 捷联惯导的速度位置算法

- 3.3 水下机器人惯导算法比较

- 3.3.1 圆锥运动

- 3.3.2 算法仿真比较

- 3.4 水下机器人捷联惯导系统仿真

- 3.4.1 轨迹仿真原理

- 3.4.2 轨迹仿真实验

- 3.4.3 捷联惯导系统导航仿真

- 3.5 本章小结

- 第四章 水下机器人捷联惯导系统设计

- 4.1 捷联惯导系统惯性元件

- 4.1.1 XW-IMU 5200工作原理

- 4.1.2 XW-IMU 5200控制指令

- 4.1.3 XW-IMU 5200输出数据格式

- 4.2 系统软件设计

- 4.2.1 LabView软件

- 4.2.2 整体软件设计

- 4.2.3 软件测试结果

- 4.3 本章小结

- 第五章 水下机器人捷联惯导系统误差研究

- 5.1 捷联惯导系统误差分析

- 5.1.1 姿态角误差方程

- 5.1.2 速度误差方程

- 5.1.3 位置误差方程

- 5.1.4 捷联惯导系统误差仿真

- 5.2 捷联惯导系统误差修正

- 5.2.1 系统误差修正方案

- 5.2.2 GPS/SINS组合形式

- 5.3 卡尔曼滤波器设计

- 5.3.1 卡尔曼滤波器原理

- 5.3.2 滤波器数学模型建立

- 5.3.3 滤波仿真及结果

- 5.4 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 工作展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].水下机器人收放系统[J]. 重工与起重技术 2017(01)

- [2].小型水下机器人的研究发展及其应用现状[J]. 新型工业化 2019(10)

- [3].一种用于导管架平台结构清洗与检测的新型水下机器人总体设计初探[J]. 清洗世界 2019(12)

- [4].带缆遥控水下机器人缆绳对机器运动影响研究[J]. 中国水运(下半月) 2019(12)

- [5].图说[J]. 新疆农垦科技 2019(08)

- [6].带缆水下机器人控制仿真模拟与水动力分析[J]. 船舶力学 2020(02)

- [7].“探索1000”水下机器人成功应用于中国第36次南极科考[J]. 中国仪器仪表 2020(04)

- [8].水下机器人都能做什么[J]. 中国测绘 2019(11)

- [9].水下机器人在海底调查中的研究与应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(03)

- [10].有缆观测式水下机器人在金鸡拦河闸重建工程水下检查中的应用[J]. 水利科技 2020(01)

- [11].行业新闻[J]. 自动化博览 2020(04)

- [12].基于悬挂摆的球形水下机器人捕能方法与装置研究[J]. 仪器仪表学报 2020(03)

- [13].小型开架式水下机器人水动力特性仿真研究[J]. 舰船电子工程 2020(02)

- [14].基于改进二次规划算法的X舵智能水下机器人控制分配[J]. 上海交通大学学报 2020(05)

- [15].哈尔滨工程大学水下机器人技术国家级重点实验室[J]. 船舶标准化工程师 2020(03)

- [16].多孔介质材料让自主水下机器人“游”得更远[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [17].水面无人艇辅助型缆式水下机器人系统设计[J]. 上海电机学院学报 2020(03)

- [18].仿乌贼水下机器人设计与控制[J]. 数据与计算发展前沿 2019(06)

- [19].基于水下机器人的跨海大桥桥墩检测的应用[J]. 智能城市 2020(12)

- [20].基于ANSYS的水下机器人框架结构设计分析[J]. 机械研究与应用 2020(03)

- [21].哈尔滨工程大学水下机器人技术国家级重点实验室[J]. 船舶标准化工程师 2020(04)

- [22].基于水下机器人实践的高中劳动教育模式探究[J]. 中国现代教育装备 2020(14)

- [23].极地自主水下机器人研究现状和关键技术[J]. 船电技术 2020(09)

- [24].深海作业型带缆水下机器人关键技术综述[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [25].水下机器人储能装置控制技术的研究[J]. 电气传动 2020(10)

- [26].便携式水下机器人系统的设计与实现[J]. 自动化应用 2018(11)

- [27].水下机器人在水利水电工程检测中的应用现状及发展趋势[J]. 中国水利水电科学研究院学报 2018(06)

- [28].便携式水下机器人设计[J]. 船电技术 2019(01)

- [29].智能水下机器人的发展现状及在军事上的应用[J]. 船舶工程 2019(02)

- [30].中国水下机器人有多牛[J]. 青海党的生活 2019(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0692505ab195a58fe2200625.html