# 基于再生粗骨料预处理的再生混凝土徐变性能试验研究

### 论文摘要

面对砂石等资源日益匮乏,建筑废弃物日渐增加的严峻形势,促进旧混凝土的再次利用将成为解决废弃混凝土出路问题的重要途径,有明显的环境、经济与社会效益。目前国内对再生混凝土的研究主要集中在再生混凝土的基本力学性能方面,对再生混凝土徐变特性的研究还少见报道,由于再生骨料的特性与天然骨料有所不同,使再生混凝土的徐变性能与普通混凝土有较大差异。因此本文主要针对再生混凝土的徐变特征进行研究,旨在改善再生混凝土的徐变特性。主要工作和结论如下：1、通过再生混凝土基本力学性能试验,分析不同再生粗骨料取代率和不同的再生粗骨料预处理工艺(预湿法、净浆裹石工艺、掺硅灰的净浆裹石工艺)对再生混凝土基本力学性能的影响。试验表明,随着再生粗骨料取代率的增加,再生混凝土的抗压强度、弹性模量有不同程度的降低；试验所用各再生粗骨料预处理工艺对再生混凝土的基本力学性能具有明显的改善作用,其中以掺硅灰的净浆裹石工艺效果最好,预湿法效果次之,最后为净浆裹石工艺。2、通过混凝土单轴受压试验,采用开放与密封处理混凝土试件的方法,研究再生粗骨料取代率的变化对再生混凝土总徐变与基本徐变特性的影响,并分析其与普通混凝土单轴受压徐变的区别。试验结果表明,随再生粗骨料取代率的增加,再生混凝土的总徐变与基本徐变显著增大。3、在不同再生粗骨料取代率的基础上,研究不同再生粗骨料预处理工艺(预湿法、净浆裹石工艺、掺硅灰的净浆裹石工艺)对再生混凝土单轴受压徐变性能的影响。试验表明,与未经骨料预处理的的再生混凝土相比,试验所采用的骨料预处理工艺对减小再生混凝土的徐变有明显效果,其中掺硅灰的净浆裹石工艺效果最好,净浆裹石工艺次之。4、对比分析试验所测再生混凝土徐变值与国内外几个广泛应用的混凝土徐变模型值的区别,选出较为合适的ACI209模型作为参考,根据再生混凝土徐变试验结果,并在ACI模型的基础上引入适当参数,建立适用于再生混凝土的徐变预测模型。

### 论文目录

- 中文摘要

- abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 再生混凝土概述

- 1.1.1 国外再生混凝土研究背景

- 1.1.2 国内再生混凝土研究背景

- 1.2 再生骨料预处理国内外研究现状

- 1.2.1 化学强化方法

- 1.2.2 物理强化方法

- 1.2.3 预湿处理法

- 1.3 混凝土二次搅拌工艺

- 1.4 混凝土的徐变

- 1.4.1 混凝土徐变现象

- 1.4.2 混凝土的徐变组成

- 1.4.3 混凝土的徐变机理

- 1.4.4 混凝土徐变的影响因素

- 1.5 再生混凝土徐变研究现状

- 1.6 混凝土徐变预测模型

- 1.7 课题研究的意义、内容与目标

- 1.7.1 本课题研究的意义

- 1.7.2 研究的主要内容、目标

- 第二章 再生混凝土基本力学性能研究

- 2.1 引言

- 2.2 再生粗骨料预处理工艺

- 2.2.1 再生骨料的预湿处理

- 2.2.2 再生骨料的净浆裹石工艺

- 2.2.3 掺硅灰的净浆裹石工艺

- 2.3 试验材料的选择

- 2.3.1 胶凝材料——水泥

- 2.3.2 矿物掺合料——粉煤灰

- 2.3.3 矿物掺合料——硅灰

- 2.3.4 集料——天然粗骨料、再生粗骨料、天然细骨料

- 2.3.5 外加剂——减水剂

- 2.3.6 拌合用水——自来水

- 2.4 再生混凝土配合比

- 2.5 再生混凝土工作性能

- 2.6 再生混凝土的基本力学性能

- 2.6.1 基本力学试验试件制备

- 2.6.2 再生混凝土的破坏形态

- 2.6.3 再生混凝土的抗压强度

- 2.6.4 再生混凝土的弹性模量

- 2.7 小结

- 第三章 再生混凝土单轴压缩徐变试验

- 3.1 引言

- 3.2 再生混凝土徐变试验设计

- 3.2.1 试验试件的制备、养护、放置

- 3.2.2 徐变试验装置

- 3.2.3 徐变试验操作步骤

- 3.3 试验数据处理

- 3.4 再生混凝土总徐变

- 3.4.1 再生粗骨料取代率的变化对总徐变的影响

- 3.4.2 各处理方法对再生混凝土总徐变影响对比

- 3.4.3 再生粗骨料预湿法对再生混凝土总徐变的影响

- 3.4.4 净浆裹石工艺对再生混凝土总徐变的影响

- 3.4.5 掺硅灰的净浆裹石工艺对再生混凝土总徐变的影响

- 3.5 再生混凝土基本徐变

- 3.5.1 再生粗骨料取代率的变化对基本徐变的影响

- 3.5.2 各处理方法对再生混凝土基本徐变影响对比

- 3.5.3 再生粗骨料预湿法对再生混凝土基本徐变的影响

- 3.5.4 净浆裹石工艺对再生混凝土基本徐变的影响

- 3.5.5 掺硅灰的净浆裹石工艺对再生混凝土基本徐变的影响

- 3.6 试验中各处理方式影响再生混凝土变形能力的原因分析

- 3.6.1 再生粗骨料取代率影响混凝土徐变能力的原因

- 3.6.2 预湿法处理改善再生混凝土徐变能力的原因

- 3.6.3 净浆裹石工艺处理改善再生混凝土徐变能力的原因

- 3.6.4 掺硅灰的净浆裹石工艺处理改善再生混凝土徐变能力的原因

- 3.7 小结

- 第四章 再生混凝土受压徐变预测模型

- 4.1 引言

- 4.2 常用的混凝土徐变预测模型

- 4.2.1 ACI209R型（1992）

- 4.2.2 CEB-FIP MC90模型

- 4.2.3 GL2000模型

- 4.2.4 中国建科院模型

- 4.2.5 各预测模型比较分析

- 4.3 试验值与模型的对比

- 4.4 再生混凝土徐变预测模型

- 4.5 再生混凝土徐变预测模型验证

- 4.6 小结

- 结论与展望

- 主要结论

- 今后工作的建议与展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0698b116ea0ee6cb53c903d9.html