# 空气—空气能量回收装置在严寒地区的应用效果研究

### 论文摘要

随着经济社会的发展和生活水平的提高,人们对建筑室内空气环境质量的要求也在不断提高。特别是在SARS、H1N1之后,健康舒适的室内环境已不再是简单的热舒适,而是更多的要求良好的室内空气品质。较高的室内空气品质需要良好的室外新风换气,而换气过程伴随着能量的损失,新风引入室内也需要消耗一部分能量。针对这种情况,本文提出了空气-空气能量回收装置,它在实现通风换气的同时回收一部分能量,有较好的节能效果。一般来说,在完成空气-空气能量回收装置的理论研究和试验测试工作之后,还需将其应用于具体的试点工程中,通过实际的运行工况来验证这种设备的节能有效性。本文将应用空气-空气能量回收装置的试点工程设置在严寒地区（哈尔滨）,根据试点工程的具体情况设计、选择合适的空气-空气能量回收装置并设置相应的通风换气系统。然后进行通风系统的冬季运行测试,分为两个测试时期,测试的内容包括通风系统的风量、空气-空气能量回收装置的换热效率（含室内外温度测试）和系统风机电耗测试（含系统回收热计算）等。通过测试系统的风量,可以评价通风系统通风换气和改善室内空气品质的效果;空气-空气能量回收装置的换热效率和室内外温度的测试则用来评价设备的换热性能及改善室内热舒适的效果;根据系统风机电耗及回收热的计算结果,将电耗和回收热折算成标准煤量后对比分析,评价空气-空气能量回收装置的能量回收和节能效果。此外,通过分析测试实验的结果,对比实验条件下得出的空气-空气能量回收装置的换热性能,本文指出了空气-空气能量回收装置在严寒地区应用时可能会出现的问题及不足,并给出了实际工程应用中的一些注意事项,为空气-空气能量回收装置的应用和推广提供了参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题来源及研究的目的和意义

- 1.1.1 课题来源

- 1.1.2 课题研究的目的和意义

- 1.2 国内外相关研究现状

- 1.2.1 空气-空气能量回收装置发展现状

- 1.2.2 空气-空气能量回收装置应用现状

- 1.2.3 实验室通风系统应用现状

- 1.3 本课题主要研究的内容

- 第2章 空气-空气能量回收装置试点工程选取与通风系统设置

- 2.1 试点工程概况

- 2.2 通风系统设计与计算

- 2.2.1 系统通风量计算

- 2.2.2 空气-空气能量回收装置的设计选取

- 2.2.3 系统其他部件选取

- 2.2.4 系统布置

- 2.2.5 系统送、排风管水力计算

- 2.3 通风系统安装及竣工

- 2.4 本章小结

- 第3章 空气-空气能量回收装置现场长期测试方法概述

- 3.1 现场测试内容概述

- 3.2 通风系统风量测试

- 3.2.1 测试方法

- 3.2.2 测试仪器

- 3.3 空气-空气能量回收装置换热效率测试

- 3.3.1 换热效率计算方法

- 3.3.2 测试方法及仪器

- 3.4 系统风机电耗测试及回收热计算

- 3.4.1 风机电耗测试方法及仪器

- 3.4.2 回收热计算

- 3.5 本章小结

- 第4章 空气-空气能量回收装置现场长期测试结果

- 4.1 第一测试时期现场测试结果

- 4.1.1 初始阶段测试结果

- 4.1.2 中期阶段测试结果

- 4.1.3 后期阶段测试结果

- 4.1.4 第一测试时期测试结果总结

- 4.2 第二测试时期现场测试结果

- 4.2.1 检修前阶段测试结果

- 4.2.2 检修后阶段测试结果

- 4.2.3 第二测试时期测试结果总结

- 4.3 本章小结

- 第5章 空气-空气能量回收装置应用效果分析与研究

- 5.1 空气-空气能量回收装置应用效果分析

- 5.1.1 空气-空气能量回收装置应用效果概述

- 5.1.2 空气-空气能量回收装置应用效果分析

- 5.1.3 空气-空气能量回收装置换热效率的实验测试和实际测试对比

- 5.1.4 空气-空气能量回收装置应用问题

- 5.1.5 空气-空气能量回收装置应用注意事项

- 5.2 空气-空气能量回收装置应用及推广前景

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/06a2a753b6c4a12dcd31fbb0.html